Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 | km | 0,17 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+167,40 |  |  |  |  |
| 2. | 0,16740 | 0,17 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,17 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 690,70 |
| 1. | od km 0+012 do km 0+130, szer. 2,0 m SP |  |  |  |  |
| 2. | (130-12)*2,0 | 236,00 |  |  |  |
| 3. | od km 0+130 do km 0+156. szer. 2,2 m SP |  |  |  |  |
| 4. | (156-130)*2,2 | 57,20 |  |  |  |
| 5. | od km 0+156 do km 0+167,40, szer. 7,5 m |  |  |  |  |
| 6. | (167,40-156)*7,5 | 85,50 |  |  |  |
| 7. | od km 0+000 do km 0+156, szer. 2,0 m SL |  |  |  |  |
| 8. | (156)*2,0 | 312,00 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 690,70 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 690,70 |
| 1. | od km 0+012 do km 0+130, szer. 2,0 m SP |  |  |  |  |
| 2. | (130-12)*2,0 | 236,00 |  |  |  |
| 3. | od km 0+130 do km 0+156. szer. 2,2 m SP |  |  |  |  |
| 4. | (156-130)*2,2 | 57,20 |  |  |  |
| 5. | od km 0+156 do km 0+167,40, szer. 7,5 m |  |  |  |  |
| 6. | (167,40-156)*7,5 | 85,50 |  |  |  |
| 7. | od km 0+000 do km 0+156, szer. 2,0 m SL |  |  |  |  |
| 8. | (156)*2,0 | 312,00 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 690,70 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10102-060-052 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, rzadkich 10-30% powierzchni Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | ha | 0,02 |
| 1. | od km 0+006 do km 0+046, szer. 3,8m |  |  |  |  |
| 2. | (46-6)*3,8/10000 | 0,02 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,02 |

2. ROBOTY ZIEMNE /wg tabeli robót ziemnych/ Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 98,48 |
| 1. | Wykop wraz z odtworzeniem rowu SL |  |  |  |  |
| 2. | 74,24 | 74,24 |  |  |  |
| 3. | wykop pod przepust i studnię rewizyjną |  |  |  |  |
| 4. | 29,15*0,7 | 20,41 |  |  |  |
| 5. | 1,5*1,5*1,7 | 3,83 |  |  |  |
| 6. |  | ------------- |  |  |  |
| 7. | Przeniesienie + |  |  |  | 98,48 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność 4 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.1.01 krotność= 1,00 | m3 | 67,66 |
| 1. | Wykop- Nasyp |  |  |  |  |
| 2. | 98,48-30,82 | 67,66 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 67,66 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10407-04020-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 30,82 |
| 1. | Nasyp |  |  |  |  |
| 2. | 30,82 | 30,82 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 30,82 |

3. PODBUDOWA Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 802,91 |
| 1. | od km 0+002,75 do km 0+167,40, szer. 4,74 m |  |  |  |  |
| 2. | (167,40-2,75)*4,74 | 780,44 |  |  |  |
| 3. | dodatek na włączeniu w km 0+000 z drogi powiatowej nr 3030W |  |  |  |  |
| 4. | 21,2+(21,2*0,04*1,5) | 22,47 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 802,91 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60111-020-050 | Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm od 2,5MPa do 5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 16 cm, wykonywane za pomocą specjalistycznego sprzętu Czynność robót: D-04.05.02 krotność= 1,00 | m2 | 802,91 |
| 1. | od km 0+002,75 do km 0+167,40, szer. 4,74 m |  |  |  |  |
| 2. | (167,40-2,75)*4,74 | 780,44 |  |  |  |
| 3. | dodatek na włączeniu w km 0+000 z drogi powiatowej nr 3030W |  |  |  |  |
| 4. | 21,2+(21,2*0,04*1,5) | 22,47 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 802,91 |

4. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 781,88 |
| 1. | od km 0+002,75 do km 0+167,40, szer. 4,62 m |  |  |  |  |
| 2. | (167,40-2,75)*4,62 | 760,68 |  |  |  |
| 3. | dodatek na włączeniu w km 0+000 z drogi powiatowej nr 3030W |  |  |  |  |
| 4. | 20+(20*0,04*1,5) | 21,20 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 781,88 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC11W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 781,88 |
| 1. | od km 0+002,75 do km 0+167,40, szer. 4,62 m |  |  |  |  |
| 2. | (167,40-2,75)*4,62 | 760,68 |  |  |  |
| 3. | dodatek na włączeniu w km 0+000 z drogi powiatowej nr 3030W |  |  |  |  |
| 4. | 20+(20*0,04*1,5) | 21,20 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 781,88 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 760,93 |
| 1. | od km 0+002,75 do km 0+167,40, szer. 4,5 m |  |  |  |  |
| 2. | (167,40-2,75)*4,5 | 740,93 |  |  |  |
| 3. | dodatek na włączeniu w km 0+000 z drogi powiatowej nr 3030W |  |  |  |  |
| 4. | 20 | 20,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 760,93 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna AC11S, grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 760,93 |
| 1. | od km 0+002,75 do km 0+167,40, szer. 4,5 m |  |  |  |  |
| 2. | (167,40-2,75)*4,5 | 740,93 |  |  |  |
| 3. | dodatek na włączeniu w km 0+000 z drogi powiatowej nr 3030W |  |  |  |  |
| 4. | 20 | 20,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 760,93 |

5. POBOCZE Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-040-050 | Pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-05.01.03 krotność= 1,00 | m2 | 230,23 |
| 1. | SP od km 0+002,75 do km 0+167,40 szer. 0,75 m |  |  |  |  |
| 2. | (167,40-2,75)*0,75 | 123,49 |  |  |  |
| 3. | SL od km 0+002,75 do km 0+167,40 szer. 0,75 m |  |  |  |  |
| 4. | (167,40-2,75)*0,75 | 123,49 |  |  |  |
| 5. | SL na włączeniu do drogi powiatowej |  |  |  |  |
| 6. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 7. | SP odjąć powierzchnię zjazdów 2 szt. po 4,5 m szerokości, 2 szt. szer. 8 m |  |  |  |  |
| 8. | -2*4,5*0,75 | -6,75 |  |  |  |
| 9. | -2*8*0,75 | -12,00 |  |  |  |
| 10. |  | ------------- |  |  |  |
| 11. | Przeniesienie + |  |  |  | 230,23 |

6. ZJAZDY Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60202-050-050 | Zjazdy żwirowe, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm / wg wykazu zjazdów/ Czynność robót: D-10.07.01 krotność= 1,00 | m2 | 39,80 |
| 1. | wg wykazu zjazdów |  |  |  |  |
| 2. | SP |  |  |  |  |
| 3. | 39,80 | 39,80 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 39,80 |

7. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-05-020 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | przy drodze powiatowej nr 3030W |  |  |  |  |
| 2. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-08-040 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury żelbetowe o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m | 25,00 |
| 1. | przy drodze powiatowej nr 3030W, dł. 2x12,5 m |  |  |  |  |
| 2. | 2*12,5 | 25,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 25,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-01-060 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 1,13 |
| 1. | przy drodze powiatowej nr 3030W dł. 2x12,5 m |  |  |  |  |
| 2. | 12,5*2*0,3*0,15 | 1,13 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,13 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311403-06-040 | Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu, za pomocą równiarki Czynność robót: D-06.04.01 krotność= 1,00 | m | 100,00 |
| 1. | przy drodze powiatowej nr 3030W, SP SL, łącznie 100 m |  |  |  |  |
| 2. | 100 | 100,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 100,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41415-010-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych wysokości 500 mm,średnicy 1200 mm o głębokości 0,5 m wykonywane metodą studniarską w gruntach kategorii I-II krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |

8. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 1. | oznakowanie pionowe wg wykazu oznakowania |  |  |  |  |
| 2. | 4 | 4,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 1. | oznakowanie pionowe wg wykazu oznakowania |  |  |  |  |
| 2. | 4 | 4,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,00 |

9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-050-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów oraz wykopu. Grunt kategorii I-III / wg tabeli plantowania i humusowania/ Czynność robót: D-06.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 288,80 |
| 1. | skarpa wykopu |  |  |  |  |
| 2. | 197,30 | 197,30 |  |  |  |
| 3. | skarpa nasypu |  |  |  |  |
| 4. | 91,50 | 91,50 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 288,80 |

10. REGULACJA Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61305-010-060 | Regulacja pionowa zaworów dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 Czynność robót: D-03.02.01a krotność= 1,00 | m3 | 0,60 |
| 1. | sztuk 6 |  |  |  |  |
| 2. | 6*0,1 | 0,60 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,60 |