Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 | km | 1,60 |
| 1. | od km 0+000 do km 1+600 |  |  |  |  |
| 2. | 1,600 | 1,60 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,60 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 10 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 5 369,50 |
| 1. | wg tabeli usunięcia humusu |  |  |  |  |
| 2. | 536,95/0,1 | 5 369,50 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 5 369,50 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 5 369,50 |
| 1. | wg tabeli usunięcia humusu |  |  |  |  |
| 2. | 536,95/0,1 | 5 369,50 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 5 369,50 |

2. ROBOTY ZIEMNE /wg tabeli robót ziemnych/ Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 173,66 |
| 1. | Wykop (materiał do wywozu) |  |  |  |  |
| 2. | 173,66 | 173,66 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 173,66 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-01010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV, krotność 4 Czynność robót: D-02.01.01 krotność= 2,00 | m3 | 173,66 |
| 1. | Wykop (materiał do wywozu) |  |  |  |  |
| 2. | 173,66 | 173,66 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 173,66 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10210-02010-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II - przerzut na miejscu Czynność robót: D-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 604,55 |
| 1. | przerzut na miejscu |  |  |  |  |
| 2. | 604,55 | 604,55 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 604,55 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowóz materiału nasypowego Czynność robót: D-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 604,55 |
| 1. | dowóz materiału piaszczystego na nasyp (nasyp-przerzut na miejscu) |  |  |  |  |
| 2. | 1265,19-660,64 | 604,55 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 604,55 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-01010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV, krotność 4 Czynność robót: D-02.01.01 krotność= 2,00 | m3 | 604,55 |
| 1. | dowóz materiału piaszczystego na nasyp (nasyp-przerzut na miejscu) |  |  |  |  |
| 2. | 1265,19-660,64 | 604,55 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 604,55 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10407-04020-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-02.03.01 krotność= 1,00 | m3 | 1 265,19 |
| 1. | Nasyp |  |  |  |  |
| 2. | 1265,19 | 1 265,19 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 265,19 |

3. PODBUDOWA Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 7 765,65 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 5,34m + dodatek na włączeniu |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,5)*5,34+10 | 103,45 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 1+600, jezdnia szer. 4,34m, pobocza szer. 2x0,25m |  |  |  |  |
| 4. | (1600-20)*(4,34+0,25*2) | 7 647,20 |  |  |  |
| 5. | poszerzenie na łuku |  |  |  |  |
| 6. | 15 | 15,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 7 765,65 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.02.01 krotność= 1,00 | m2 | 7 765,65 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 5,34m + dodatek na włączeniu |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,5)*5,34+10 | 103,45 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 1+600, jezdnia szer. 4,34m, pobocza szer. 2x0,25m |  |  |  |  |
| 4. | (1600-20)*(4,34+0,25*2) | 7 647,20 |  |  |  |
| 5. | poszerzenie na łuku |  |  |  |  |
| 6. | 15 | 15,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 7 765,65 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-050-050 | Warstwa podbudowy z pospółki o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 | m2 | 7 190,55 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 4,98m + dodatek na włączeniu |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,5)*4,98+10 | 97,15 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 1+600, jezdnia szer. 3,98m, pobocza szer. 2x0,25m |  |  |  |  |
| 4. | (1600-20)*(3,98+0,25*2) | 7 078,40 |  |  |  |
| 5. | poszerzenie na łuku |  |  |  |  |
| 6. | 15 | 15,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 7 190,55 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-040-050 | Warstwa podbudowy z pospółki o uziarnieniu 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 | m2 | 6 807,15 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 4,74m + dodatek na włączeniu |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,5)*4,74+10 | 92,95 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 1+600, jezdnia szer. 3,74m, pobocza szer. 2x0,25m |  |  |  |  |
| 4. | (1600-20)*(3,74+0,25*2) | 6 699,20 |  |  |  |
| 5. | poszerzenie na łuku |  |  |  |  |
| 6. | 15 | 15,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 6 807,15 |

4. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 6 615,45 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 4,62m + dodatek na włączeniu |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,5)*4,62+10 | 90,85 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 1+600, jezdnia szer. 3,62m, pobocza szer. 2x0,25m |  |  |  |  |
| 4. | (1600-20)*(3,62+0,25*2) | 6 509,60 |  |  |  |
| 5. | poszerzenie na łuku |  |  |  |  |
| 6. | 15 | 15,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 6 615,45 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC 16W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 6 615,45 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 4,62m + dodatek na włączeniu |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,5)*4,62+10 | 90,85 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 1+600, jezdnia szer. 3,62m, pobocza szer. 2x0,25m |  |  |  |  |
| 4. | (1600-20)*(3,62+0,25*2) | 6 509,60 |  |  |  |
| 5. | poszerzenie na łuku |  |  |  |  |
| 6. | 15 | 15,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 6 615,45 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 6 423,75 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 4,5m + dodatek na włączeniu |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,5)*4,5+10 | 88,75 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 1+600, jezdnia szer. 3,5m, pobocza szer. 2x0,25m |  |  |  |  |
| 4. | (1600-20)*(3,5+0,25*2) | 6 320,00 |  |  |  |
| 5. | poszerzenie na łuku |  |  |  |  |
| 6. | 15 | 15,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 6 423,75 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna AC 11S, grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 6 423,75 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 4,5m + dodatek na włączeniu |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,5)*4,5+10 | 88,75 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 1+600, jezdnia szer. 3,5m, pobocza szer. 2x0,25m |  |  |  |  |
| 4. | (1600-20)*(3,5+0,25*2) | 6 320,00 |  |  |  |
| 5. | poszerzenie na łuku |  |  |  |  |
| 6. | 15 | 15,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 6 423,75 |

5. POBOCZA Kod CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 | m2 | 3 182,25 |
| 1. | os km 0+002,5 do km 0+020, szer. 0,75m SP SL |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,5)*0,75*2 | 26,25 |  |  |  |
| 3. | SL od km 0+020 do km 1+600 z wyłączeniem odc. na łuku, szer. 1,0m |  |  |  |  |
| 4. | (1600-20-4)*1 | 1 576,00 |  |  |  |
| 5. | SP od km 0+020 do km 1+600, szer. 1,0m |  |  |  |  |
| 6. | (1600-20)*1 | 1 580,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 182,25 |

6. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Przełożenie przepustu z wykorzystaniem istniejącej rury betonowej średnicy 60 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | przełożenie przepustu w km 0+351, długość rury 6,0m |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-050-020 | Przepusty rurowe pod koroną drogi, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-080-040 | Przepusty rurowe pod koroną drogi, rury betonowe o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m | 0,50 |
| 1. | wydłużenie przepustu w km 0+351 |  |  |  |  |
| 2. | 0,5 | 0,50 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,50 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-02-060 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe betonowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 0,59 |
| 1. | dla przepustu o średnicy 60 cm |  |  |  |  |
| 2. | 6,5*0,3*0,30 | 0,59 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,59 |

7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-050-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów oraz wykopu. Grunt kategorii I-III Czynność robót: D-06.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 1 414,10 |
| 1. | skarpa nasypu |  |  |  |  |
| 2. | 1414,10 | 1 414,10 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 414,10 |

8. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm. Według wykazu znaków. Czynność robót: D - 07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 1. | 7 | 7,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 7,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. według wykazu znaków Czynność robót: D - 07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 1. | 7 | 7,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 7,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60703-010-040 | Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-15 Czynność robót: D-07.05.01 krotność= 1,00 | m | 8,00 |
| 1. | 4+4 | 8,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 8,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60703-050-040 | Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych SP 15 Czynność robót: D-07.05.01 krotność= 1,00 | m | 16,00 |
| 1. | 8+8 | 16,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 16,00 |