Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 | km | 0,70 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+698,5 |  |  |  |  |
| 2. | 0,6985 | 0,70 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,70 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 1 577,75 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+220, szer. 2,5 m SL |  |  |  |  |
| 2. | (220-2,5)*2,5 | 543,75 |  |  |  |
| 3. | od km 0+400 do km 0+450, szer, 0,8 m SL |  |  |  |  |
| 4. | (450-400)*0,8 | 40,00 |  |  |  |
| 5. | od km 0+450 do km 0+550, szer. 2,3 m SL |  |  |  |  |
| 6. | (550-450)*2,3 | 230,00 |  |  |  |
| 7. | od km 0+550 do km 0+650, szer. 0,5 m SL |  |  |  |  |
| 8. | (650-550)*0,5 | 50,00 |  |  |  |
| 9. | od km 0+650 do km 0+695, szer. 0,7 m SL |  |  |  |  |
| 10. | (695-650)*0,7 | 31,50 |  |  |  |
| 11. | od km 0+002,5 do km 0+030, szer, 1,0 m SP |  |  |  |  |
| 12. | (30-2,5)*1,0 | 27,50 |  |  |  |
| 13. | od km 0+200 do km 0+300, szer, 2,0 m SP |  |  |  |  |
| 14. | (300-200)*2,0 | 200,00 |  |  |  |
| 15. | od km 0+300 do km 0+400, szer. 1,8 m SP |  |  |  |  |
| 16. | (400-300)*1,8 | 180,00 |  |  |  |
| 17. | od km 0+400 do km 0+450, szer. 1,2 m SP |  |  |  |  |
| 18. | (450-400)*1,2 | 60,00 |  |  |  |
| 19. | od km 0+450 do km 0+500, szer. 0,7m SP |  |  |  |  |
| 20. | (500-400)*0,7 | 70,00 |  |  |  |
| 21. | od km 0+550 do km 0+695, szer. 1,0 m SP |  |  |  |  |
| 22. | (695-550)*1,0 | 145,00 |  |  |  |
| 23. |  | ------------- |  |  |  |
| 24. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 577,75 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 1 577,75 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+220, szer. 2,5 m SL |  |  |  |  |
| 2. | (220-2,5)*2,5 | 543,75 |  |  |  |
| 3. | od km 0+400 do km 0+450, szer, 0,8 m SL |  |  |  |  |
| 4. | (450-400)*0,8 | 40,00 |  |  |  |
| 5. | od km 0+450 do km 0+550, szer. 2,3 m SL |  |  |  |  |
| 6. | (550-450)*2,3 | 230,00 |  |  |  |
| 7. | od km 0+550 do km 0+650, szer. 0,5 m SL |  |  |  |  |
| 8. | (650-550)*0,5 | 50,00 |  |  |  |
| 9. | od km 0+650 do km 0+695, szer. 0,7 m SL |  |  |  |  |
| 10. | (695-650)*0,7 | 31,50 |  |  |  |
| 11. | od km 0+002,5 do km 0+030, szer, 1,0 m SP |  |  |  |  |
| 12. | (30-2,5)*1,0 | 27,50 |  |  |  |
| 13. | od km 0+200 do km 0+300, szer, 2,0 m SP |  |  |  |  |
| 14. | (300-200)*2,0 | 200,00 |  |  |  |
| 15. | od km 0+300 do km 0+400, szer. 1,8 m SP |  |  |  |  |
| 16. | (400-300)*1,8 | 180,00 |  |  |  |
| 17. | od km 0+400 do km 0+450, szer. 1,2 m SP |  |  |  |  |
| 18. | (450-400)*1,2 | 60,00 |  |  |  |
| 19. | od km 0+450 do km 0+500, szer. 0,7m SP |  |  |  |  |
| 20. | (500-400)*0,7 | 70,00 |  |  |  |
| 21. | od km 0+550 do km 0+695, szer. 1,0 m SP |  |  |  |  |
| 22. | (695-550)*1,0 | 145,00 |  |  |  |
| 23. |  | ------------- |  |  |  |
| 24. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 577,75 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-040-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm /wg wykazu drzew do wycinki/ Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-050-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 46-55 cm /wg wyazu drzew do wycinki/ Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-070-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 66-75 cm /wg wykazu drzew do wycinki/ Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-010-164 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | m-p | 9,66 |
| 1. | 0,40*0,40*4*2 | 1,28 |  |  |  |
| 2. | 0,50*0,50*5*2 | 2,50 |  |  |  |
| 3. | 0,70*0,70*6*2 | 5,88 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 9,66 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-020-164 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | m-p | 3,00 |
| 1. | 0,5*6 | 3,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 3,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-030-164 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | m-p | 3,00 |
| 1. | 0,5*6 | 3,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 3,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-040-164 | Wywożenie dłużyc. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km, krotność 3 Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | m-p | 9,66 |
| 1. | 0,40*0,40*4*2 | 1,28 |  |  |  |
| 2. | 0,50*0,50*5*2 | 2,50 |  |  |  |
| 3. | 0,70*0,70*6*2 | 5,88 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 9,66 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-050-164 | Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km, krotność 3 Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | m-p | 6,00 |
| 1. | karpina |  |  |  |  |
| 2. | 0,5*6 | 3,00 |  |  |  |
| 3. | gałęzie |  |  |  |  |
| 4. | 0,5*6 | 3,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 6,00 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Rozebranie ścianek czołowych przepustów wraz z wywiezieniem materiału z zozbiórki na odległość 10 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Rozebranie przepustu śr. 20 cm wraz z wywiezieniem materiału z zozbiórki na odległość 10 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | przepust śr. 20 cm,długość przepustu 5,5 m, w km 0+418 |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Rozebranie przepustu śr. 40 cm wraz z wywiezieniem materiału z zozbiórki na odległość 10 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | przepust śr. 40 cm,długość przepustu 5,5 m, w km 0+420,6 |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 3. | przepust śr. 40 cm, długość przepustu 5,5 m w km 0+423 |  |  |  |  |
| 4. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Rozebranie przepustu śr. 50 cm wraz z wywiezieniem materiału z zozbiórki na odległość 10 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | przepust śr. 50 cm,długość przepustu 7,5 m, w km 0+457 |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |

3. ROBOTY ZIEMNE /wg tabeli robót ziemnych/ Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 234,75 |
| 1. | Wykop |  |  |  |  |
| 2. | 234,75 | 234,75 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 234,75 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-07010-060 | Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem materiału pochodzącego z dokopu samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 5,93 |
| 1. | Dowieziony materiał na nasyp |  |  |  |  |
| 2. | Nasyp- wykop |  |  |  |  |
| 3. | 240,68-234,75 | 5,93 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 5,93 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność 4 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.1.01 krotność= 1,00 | m3 | 5,93 |
| 1. | Dowieziony materiał na nasyp |  |  |  |  |
| 2. | Nasyp- wykop |  |  |  |  |
| 3. | 240,68-234,75 | 5,93 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 5,93 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10407-04020-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 240,68 |
| 1. | Nasyp |  |  |  |  |
| 2. | 240,68 | 240,68 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 240,68 |

4. PODBUDOWA Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 4 236,42 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+698,57, szer. 6,0 m |  |  |  |  |
| 2. | (698,57-2,5)*6,0 | 4 176,42 |  |  |  |
| 3. | włączenie |  |  |  |  |
| 4. | 60 | 60,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 236,42 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-020-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka), grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 | m2 | 4 236,42 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+698,57, szer. 6,0 m |  |  |  |  |
| 2. | (698,57-2,5)*6,0 | 4 176,42 |  |  |  |
| 3. | włączenie |  |  |  |  |
| 4. | 60 | 60,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 236,42 |

5. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 3 265,84 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+698,57, szer. 4,62 m |  |  |  |  |
| 2. | (698,57-2,5)*4,62 | 3 215,84 |  |  |  |
| 3. | włączenie |  |  |  |  |
| 4. | 50 | 50,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 265,84 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC11W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 3 265,84 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+698,57, szer. 4,62 m |  |  |  |  |
| 2. | (698,57-2,5)*4,62 | 3 215,84 |  |  |  |
| 3. | włączenie |  |  |  |  |
| 4. | 50 | 50,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 265,84 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 3 182,32 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+698,57, szer. 4,5 m |  |  |  |  |
| 2. | (698,57-2,5)*4,5 | 3 132,32 |  |  |  |
| 3. | włączenie |  |  |  |  |
| 4. | 50 | 50,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 182,32 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna AC11S, grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 3 182,32 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+698,57, szer. 4,5 m |  |  |  |  |
| 2. | (698,57-2,5)*4,5 | 3 132,32 |  |  |  |
| 3. | włączenie |  |  |  |  |
| 4. | 50 | 50,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 182,32 |

6. POBOCZE Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-040-050 | Pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-05.01.03 krotność= 1,00 | m2 | 1 044,11 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+698,57 szer. 0,75, obustronnie |  |  |  |  |
| 2. | 2*0,75*(698,57-2,5) | 1 044,11 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 044,11 |

7. ZJAZDY Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60202-050-050 | Zjazdy żwirowe, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm / wg wykazu zjazdów/ Czynność robót: D-10.07.01 krotność= 1,00 | m2 | 46,85 |
| 1. | wg wykazu zjazdów |  |  |  |  |
| 2. | SP+SL |  |  |  |  |
| 3. | 25,75+21,10 | 46,85 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 46,85 |

8. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-05-020 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 1. | przepusty 3 szt., po 2 ścianki do każdego przepustu |  |  |  |  |
| 2. | 3*2 | 6,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 6,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-08-040 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury betonowe o średnicy 50 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m | 36,00 |
| 1. | przy drodze powiatowej nr 3059W, dł. 15 m |  |  |  |  |
| 2. | 15 | 15,00 |  |  |  |
| 3. | w km 0+457 dł. 7 m |  |  |  |  |
| 4. | 7 | 7,00 |  |  |  |
| 5. | przy drodze powiatowej nr 3060W dł. 14 m |  |  |  |  |
| 6. | 14 | 14,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 36,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-02-060 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe betonowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 2,70 |
| 1. | dla przepustów o średnicy 80 cm |  |  |  |  |
| 2. | (15+7+14)*0,5*0,15 | 2,70 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,70 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-05-020 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | przepusty śr. 80 cm 1 szt., 2 ścianki |  |  |  |  |
| 2. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-08-040 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury betonowe o średnicy 80 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m | 7,00 |
| 1. | w km 0+390, dł. 7,0 m |  |  |  |  |
| 2. | 7,0 | 7,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 7,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-02-060 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe betonowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 0,84 |
| 1. | dla przepustów o średnicy 80 cm |  |  |  |  |
| 2. | 7*0,8*0,15 | 0,84 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,84 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311403-06-040 | Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu. Czynność robót: D-06.04.01 krotność= 1,00 | m | 200,00 |
| 1. | przy drodze powiatowej nr 3059W, SP SL, łącznie 100 m |  |  |  |  |
| 2. | 100 | 100,00 |  |  |  |
| 3. | przy drodze powiatowej nr 3060W, SL SP , łącznie 100 m |  |  |  |  |
| 4. | 100 | 100,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 200,00 |

9. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 16,00 |
| 1. | oznakowanie pionowe wg wykazu oznakowania |  |  |  |  |
| 2. | 16 | 16,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 16,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 18,00 |
| 1. | oznakowanie pionowe wg wykazu oznakowania |  |  |  |  |
| 2. | 18 | 18,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 18,00 |

10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-050-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów oraz wykopu. Grunt kategorii I-III / wg tabeli plantowania i humusowania/ Czynność robót: D-06.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 683,50 |
| 1. | skarpa nasypu |  |  |  |  |
| 2. | 683,5 | 683,50 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 683,50 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10507-010-050 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm / wg tabeli plantowania i humusowania/ Czynność robót: D-06.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 683,50 |
| 1. | skarpa nasypu |  |  |  |  |
| 2. | 683,5 | 683,50 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 683,50 |