Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 | km | 0,72 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+719,55 |  |  |  |  |
| 2. | 0,71955 | 0,72 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,72 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 2 289,00 |
| 1. | od km 0+500 do km 0+600, szer. 1,0 m SL |  |  |  |  |
| 2. | (600-500)*1,0 | 100,00 |  |  |  |
| 3. | od km 0+600 do km 0+700. szer. 1,5 m SL |  |  |  |  |
| 4. | (700-600)*1,5 | 150,00 |  |  |  |
| 5. | od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 4,8 m SL |  |  |  |  |
| 6. | (20-2,5)*4,8 | 84,00 |  |  |  |
| 7. | od km 0+020 do km 0+100, szer. 4,0 SL |  |  |  |  |
| 8. | (100-20)*4,0 | 320,00 |  |  |  |
| 9. | od km 0+100 do km 0+400, szer. 3,2 m SL |  |  |  |  |
| 10. | (400-100)*3,2 | 960,00 |  |  |  |
| 11. | od km 0+400 do km 0+500, szer. 2,5 m SL |  |  |  |  |
| 12. | (500-400)*2,5 | 250,00 |  |  |  |
| 13. | od km 0+500 do km 0+620, szer 2,0 m SL |  |  |  |  |
| 14. | (620-500)*2,0 | 240,00 |  |  |  |
| 15. | od km 0+620 do km 0+700, szer. 1,0 m SL |  |  |  |  |
| 16. | (700-620)*1,0 | 80,00 |  |  |  |
| 17. | od km 0+700 do km 0+717,5, szer. 6,0 m SL |  |  |  |  |
| 18. | (717,5-700)*6,0 | 105,00 |  |  |  |
| 19. |  | ------------- |  |  |  |
| 20. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 289,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 2 289,00 |
| 1. | od km 0+500 do km 0+600, szer. 1,0 m SL |  |  |  |  |
| 2. | (600-500)*1,0 | 100,00 |  |  |  |
| 3. | od km 0+600 do km 0+700. szer. 1,5 m SL |  |  |  |  |
| 4. | (700-600)*1,5 | 150,00 |  |  |  |
| 5. | od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 4,8 m SL |  |  |  |  |
| 6. | (20-2,5)*4,8 | 84,00 |  |  |  |
| 7. | od km 0+020 do km 0+100, szer. 4,0 SL |  |  |  |  |
| 8. | (100-20)*4,0 | 320,00 |  |  |  |
| 9. | od km 0+100 do km 0+400, szer. 3,2 m SL |  |  |  |  |
| 10. | (400-100)*3,2 | 960,00 |  |  |  |
| 11. | od km 0+400 do km 0+500, szer. 2,5 m SL |  |  |  |  |
| 12. | (500-400)*2,5 | 250,00 |  |  |  |
| 13. | od km 0+500 do km 0+620, szer 2,0 m SL |  |  |  |  |
| 14. | (620-500)*2,0 | 240,00 |  |  |  |
| 15. | od km 0+620 do km 0+700, szer. 1,0 m SL |  |  |  |  |
| 16. | (700-620)*1,0 | 80,00 |  |  |  |
| 17. | od km 0+700 do km 0+717,5, szer. 6,0 m SL |  |  |  |  |
| 18. | (717,5-700)*6,0 | 105,00 |  |  |  |
| 19. |  | ------------- |  |  |  |
| 20. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 289,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10102-050-052 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstość 70% powierzchni z wywiezieniem na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | ha | 0,10 |
| 1. | SL od km 0+480 do km 0+706, szer. 4,5 m |  |  |  |  |
| 2. | (706-480)*4,5/10000 | 0,10 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,10 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-030-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm /wg wykazu drzew do wycinki/ Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 1. | 8 | 8,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 8,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-010-164 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | m-p | 2,88 |
| 1. | 0,30*0,30*4*8 | 2,88 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,88 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-020-164 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | m-p | 4,00 |
| 1. | 0,5*8 | 4,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-030-164 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | m-p | 4,00 |
| 1. | 0,5*8 | 4,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-040-164 | Wywożenie dłużyc. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km, krotność 3 Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | m-p | 2,88 |
| 1. | 0,30*0,30*4*8 | 2,88 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,88 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-050-164 | Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km, krotność 3 Czynność robót: D-01.02.01 krotność= 1,00 | m-p | 8,00 |
| 1. | karpina |  |  |  |  |
| 2. | 0,5*8 | 4,00 |  |  |  |
| 3. | gałęzie |  |  |  |  |
| 4. | 0,5*8 | 4,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 8,00 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Rozebranie ścianek czołowych przepustów wraz z wywiezieniem materiału z zozbiórki na odległość 10 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 1. | 3 | 3,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 3,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 67,00 |
| 1. | na włączeniu do dróg powiatowych |  |  |  |  |
| 2. | 31+36 | 67,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 67,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 9-100204-0174-190 | Przewóz na odległość 5 km gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi 10-15 t. Załadowanie mechaniczne. Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | kurs | 0,89 |
| 1. | gruz z nawierzchni bitumicznej, śr. waga 2,5 t/1m3, ładowność samochodu 15t |  |  |  |  |
| 2. | (67*0,08*2,5)/15 | 0,89 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,89 |

3. ROBOTY ZIEMNE /wg tabeli robót ziemnych/ Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 134,06 |
| 1. | Wykop |  |  |  |  |
| 2. | 134,06 | 134,06 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 134,06 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-07010-060 | Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem materiału pochodzącego z dokopu samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 333,16 |
| 1. | Dowieziony materiał na nasyp |  |  |  |  |
| 2. | Nasyp- wykop |  |  |  |  |
| 3. | 467,22-134,06 | 333,16 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 333,16 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność 4 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.1.01 krotność= 1,00 | m3 | 333,16 |
| 1. | Dowieziony materiał na nasyp |  |  |  |  |
| 2. | Nasyp- wykop |  |  |  |  |
| 3. | 467,22-134,06 | 333,16 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 333,16 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10407-04020-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 467,22 |
| 1. | Nasyp |  |  |  |  |
| 2. | 467,22 | 467,22 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 467,22 |

4. PODBUDOWA Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 4 431,80 |
| 1. | od km 0+002,75 do km 0+020, szer. 7,0 m |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,75)*7,0 | 120,75 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 0+699,55, szer. 6,0 m |  |  |  |  |
| 4. | (699,55-20)*6,0 | 4 077,30 |  |  |  |
| 5. | od km 699,55 do km 0+717,05, szer. 6,5 m |  |  |  |  |
| 6. | (717,05-699,55)*6,5 | 113,75 |  |  |  |
| 7. | włączenie |  |  |  |  |
| 8. | 120 | 120,00 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 431,80 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-020-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka), grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 | m2 | 4 431,80 |
| 1. | od km 0+002,75 do km 0+020, szer. 7,0 m |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,75)*7,0 | 120,75 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 0+699,55, szer. 6,0 m |  |  |  |  |
| 4. | (699,55-20)*6,0 | 4 077,30 |  |  |  |
| 5. | od km 699,55 do km 0+717,05, szer. 6,5 m |  |  |  |  |
| 6. | (717,05-699,55)*6,5 | 113,75 |  |  |  |
| 7. | włączenie |  |  |  |  |
| 8. | 120 | 120,00 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 431,80 |

5. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 3 438,07 |
| 1. | od km 0+002,75 do km 0+020, szer. 5,62 |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,75)*5,62 | 96,95 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 0+699,55, szer. 4,62 m |  |  |  |  |
| 4. | (699,55-20)*4,62 | 3 139,52 |  |  |  |
| 5. | od km 699,55 do km 0+717,05, szer. 5,12 m |  |  |  |  |
| 6. | (717,05-699,55)*5,12 | 89,60 |  |  |  |
| 7. | włączenie |  |  |  |  |
| 8. | 112 | 112,00 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 438,07 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC11W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 3 438,07 |
| 1. | od km 0+002,75 do km 0+020, szer. 5,62 |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,75)*5,62 | 96,95 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 0+699,55, szer. 4,62 m |  |  |  |  |
| 4. | (699,55-20)*4,62 | 3 139,52 |  |  |  |
| 5. | od km 699,55 do km 0+717,05, szer. 5,12 m |  |  |  |  |
| 6. | (717,05-699,55)*5,12 | 89,60 |  |  |  |
| 7. | włączenie |  |  |  |  |
| 8. | 112 | 112,00 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 438,07 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 3 352,36 |
| 1. | od km 0+002,75 do km 0+020, szer. 5,5 |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,75)*5,5 | 94,88 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 0+699,55, szer. 4,5 m |  |  |  |  |
| 4. | (699,55-20)*4,5 | 3 057,98 |  |  |  |
| 5. | od km 699,55 do km 0+717,05, szer. 5,0 m |  |  |  |  |
| 6. | (717,05-699,55)*5,0 | 87,50 |  |  |  |
| 7. | włączenie |  |  |  |  |
| 8. | 112 | 112,00 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 352,36 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S, warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 3 352,36 |
| 1. | od km 0+002,75 do km 0+020, szer. 5,5 |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,75)*5,5 | 94,88 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 0+699,55, szer. 4,5 m |  |  |  |  |
| 4. | (699,55-20)*4,5 | 3 057,98 |  |  |  |
| 5. | od km 699,55 do km 0+717,05, szer. 5,0 m |  |  |  |  |
| 6. | (717,05-699,55)*5,0 | 87,50 |  |  |  |
| 7. | włączenie |  |  |  |  |
| 8. | 112 | 112,00 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 352,36 |

6. POBOCZE Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-040-050 | Pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-05.01.03 krotność= 1,00 | m2 | 1 071,45 |
| 1. | od km 0+002,75 do km 0+717,05 szer. 0,75, obustronnie |  |  |  |  |
| 2. | 2*0,75*(717,05-2,75) | 1 071,45 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 071,45 |

7. ZJAZDY Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60202-050-050 | Zjazdy żwirowe, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm / wg wykazu zjazdów/ Czynność robót: D-10.07.01 krotność= 1,00 | m2 | 129,68 |
| 1. | wg wykazu zjazdów |  |  |  |  |
| 2. | 129,68 | 129,68 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 129,68 |

8. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-05-020 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 1. | w km 0+291,70 na istniejącym przepuście |  |  |  |  |
| 2. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 3. | dla projektowanego przepustu przy drodze powiatowej nr 3059W |  |  |  |  |
| 4. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-08-040 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury betonowe o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m | 15,00 |
| 1. | przy drodze powiatowej nr 3059W dł. 15 m |  |  |  |  |
| 2. | 15 | 15,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 15,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-02-060 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe betonowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 1,35 |
| 1. | dla przepustu o średnicy 60 cm przy drodze powiatowej nr 3059E |  |  |  |  |
| 2. | 15*0,6*0,15 | 1,35 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,35 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-03-020 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Czynność robót: D-06.02.01 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | dla wydłużonego przepustu przy drodze powiatowej nr 3064W |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-06-040 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury betonowe o średnicy 40 cm Czynność robót: D-06.02.01 krotność= 1,00 | m | 8,00 |
| 1. | wydłużenie przepustu przy drodze powiatowej nr 3064W, dł. 8 m |  |  |  |  |
| 2. | 8 | 8,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 8,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-02-060 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe betonowe Czynność robót: D-06.02.01 krotność= 1,00 | m3 | 0,48 |
| 1. | dla przepustu o średnicy 40 cm |  |  |  |  |
| 2. | 8*0,4*0,15 | 0,48 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,48 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311403-06-040 | Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu. Czynność robót: D-06.04.01 krotność= 1,00 | m | 200,00 |
| 1. | przy drodze powiatowej nr 3059W, SP SL, łącznie 100 m |  |  |  |  |
| 2. | 100 | 100,00 |  |  |  |
| 3. | przy drodze powiatowej nr 3064W, SP SL, łącznie 100 m |  |  |  |  |
| 4. | 100 | 100,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 200,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-040-040 | Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy Czynność robót: D-06.04.01 krotność= 1,00 | m | 10,00 |
| 1. | w km 0+291,70 dł. przepustu 10 m |  |  |  |  |
| 2. | 10 | 10,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 10,00 |

9. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 14,00 |
| 1. | oznakowanie pionowe wg wykazu oznakowania |  |  |  |  |
| 2. | 14 | 14,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 14,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 16,00 |
| 1. | oznakowanie pionowe wg wykazu oznakowania |  |  |  |  |
| 2. | 16 | 16,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 16,00 |

10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-050-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów oraz wykopu. Grunt kategorii I-III / wg tabeli plantowania i humusowania/ Czynność robót: D-06.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 818,80 |
| 1. | skarpa nasypu |  |  |  |  |
| 2. | 818,8 | 818,80 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 818,80 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10507-010-050 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm / wg tabeli plantowania i humusowania/ Czynność robót: D-06.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 818,80 |
| 1. | skarpa nasypu |  |  |  |  |
| 2. | 818,8 | 818,80 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 818,80 |