Dzierzążnia , dnia 19.07.2007r

Nr 341/7/07   Rej.68/2007

# ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA

dotyczące :  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia na wykonanie;

„PRZEBUDOWY  DWÓCH  DRÓG  GMINNYCH:

ZADANIE I    –  na drogę nr  0712066  PODMARSZCZYN

odcinek   od km 0+000  do km 1+678,86 - dywanik  asfaltowy z warstwy

wiążącej ( 4cm)  i  ścieralnej ( 3cm)  na podbudowie  z kruszywa naturalnego,

o łącznej długości 1678,86mb i  szer. 4,00mb.

ZADANIE II - na cz. drogi nr  0712057 STARE GUMINO - dywanik  asfaltowy

z warstwy  wiążącej ( 4cm)  i  ścieralnej ( 3cm) na podbudowie z kruszywa

naturalnego, o łącznej długości 500 mb i  szer. 4,00mb. ” mb .

Pyt. 1. Załączona ST nie precyzuje KR (kategorii ruchu). Prosimy o sprecyzowanie kategorii ruchu dla przedmiotu zamówienia czy jest to KR 1-2 czy też KR 3-6.

Odp. 1. Dla obydwu zadań kategoria ruchu jest :  KR 2.

Pyt.  2. W załączonym Kosztorysie ofertowym w poz. 30 „Dolna warstwa podbudowy           z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm” podano ilość 10 147,62m2. Prosimy o potwierdzenie ilości gdyż naszym zdaniem zawyżono ilość robót o 2574,77m2.

Odp.2. Pozycja katalogowa dotyczy grubości 15 cm, projektowana konstrukcja dolnej warstwy podbudowy wynosi 20 cm. Nie wstawiono do opisu robót krotności 1,34. Poprawna  wartość  w poz. 30 kol. 4  Kosztorysu ofertowego dla Zadania I -  Podmarszczyn   to:   7 572,85 m2.

Wójt  Gminy  Dzierzążnia

mgr inż. Mirosław Opolski