Zał. 10 B do  SIWZ

PP.271.2.2014

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 | km | 0,96 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+962,5 |  |  |  |  |
| 2. | 0,9625 | 0,96 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,96 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 3 589,40 |
| 1. | 3589,4 | 3 589,40 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 589,40 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 2 254,20 |
| 1. | 3589,4-1335,2 | 2 254,20 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 254,20 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm, krotność 2 Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 23,63 |
| 1. | (10,5+4,6)/2*3,13 | 23,63 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 23,63 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 9-100204-0174-190 | Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | kurs | 1,00 |
| 1. | gruz z nawierzchni bitumicznej śr. waga 2,5t/1m3, ładowność samochodu 12t |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |

3. ROBOTY ZIEMNE /wg tabeli robót ziemnych/ Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 42,90 |
| 1. | Wykop (materiał do wywozu) |  |  |  |  |
| 2. | 42,9 | 42,90 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 42,90 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-01010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV, krotność 4 Czynność robót: D-02.01.01 krotność= 2,00 | m3 | 42,90 |
| 1. | Wykop (materiał do wywozu) |  |  |  |  |
| 2. | 42,9 | 42,90 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 42,90 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10210-02010-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II - przerzut na miejscu Czynność robót: D-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 63,11 |
| 1. | przerzut na miejscu |  |  |  |  |
| 2. | 63,11 | 63,11 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 63,11 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowóz materiału nasypowego, należy uwzględnić materiał na nasyp Czynność robót: D-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 960,72 |
| 1. | dowóz materiału piaszczystego na nasyp (nasyp-przerzut na miejscu) |  |  |  |  |
| 2. | 1023,825-63,11 | 960,72 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 960,72 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-01010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV, krotność 4 Czynność robót: D-02.01.01 krotność= 2,00 | m3 | 960,72 |
| 1. | dowóz materiału piaszczystego na nasyp (nasyp-przerzut na miejscu) |  |  |  |  |
| 2. | 1023,825-63,11 | 960,72 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 960,72 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10407-04020-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-02.03.01 krotność= 1,00 | m3 | 1 023,83 |
| 1. | Nasyp |  |  |  |  |
| 2. | 1023,825 | 1 023,83 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 023,83 |

4. PODBUDOWA Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 5 781,30 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 7,5 m |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,5)*7,5 | 131,25 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 0+897,6, szer. 6,0 m |  |  |  |  |
| 4. | (897,6-20)*6,0 | 5 265,60 |  |  |  |
| 5. | od km 0+897,6 do km 0+962,5 szer. 5,5 m |  |  |  |  |
| 6. | (962,5-897,6)*5,5 | 356,95 |  |  |  |
| 7. | wydłużenie podbudowy w km 0+962,5 |  |  |  |  |
| 8. | 5,5*5 | 27,50 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 5 781,30 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-020-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka o uziarnieniu 0-31,5 mm), grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 | m2 | 5 781,30 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 7,5 m |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,5)*7,5 | 131,25 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 0+897,6, szer. 6,0 m |  |  |  |  |
| 4. | (897,6-20)*6,0 | 5 265,60 |  |  |  |
| 5. | od km 0+897,6 do km 0+962,5 szer. 5,5 m |  |  |  |  |
| 6. | (962,5-897,6)*5,5 | 356,95 |  |  |  |
| 7. | wydłużenie podbudowy w km 0+962,5 |  |  |  |  |
| 8. | 5,5*5 | 27,50 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 5 781,30 |

5. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 4 429,00 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 6,12 m |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,5)*6,12 | 107,10 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 0+897,6, szer. 4,62 m |  |  |  |  |
| 4. | (897,6-20)*4,62 | 4 054,51 |  |  |  |
| 5. | od km 0+897,6 do km 0+962,5 szer. 4,12 m |  |  |  |  |
| 6. | (962,5-897,6)*4,12 | 267,39 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 429,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca AC11W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 4 429,00 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 6,12 m |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,5)*6,12 | 107,10 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 0+897,6, szer. 4,62 m |  |  |  |  |
| 4. | (897,6-20)*4,62 | 4 054,51 |  |  |  |
| 5. | od km 0+897,6 do km 0+962,5 szer. 4,12 m |  |  |  |  |
| 6. | (962,5-897,6)*4,12 | 267,39 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 429,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 4 313,80 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 6,0 m |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,5)*6,0 | 105,00 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 0+897,6, szer. 4,5 m |  |  |  |  |
| 4. | (897,6-20)*4,5 | 3 949,20 |  |  |  |
| 5. | od km 0+897,6 do km 0+962,5 szer. 4,0m |  |  |  |  |
| 6. | (962,5-897,6)*4,0 | 259,60 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 313,80 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna AC11S, grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 4 313,80 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+020, szer. 6,0 m |  |  |  |  |
| 2. | (20-2,5)*6,0 | 105,00 |  |  |  |
| 3. | od km 0+020 do km 0+897,6, szer. 4,5 m |  |  |  |  |
| 4. | (897,6-20)*4,5 | 3 949,20 |  |  |  |
| 5. | od km 0+897,6 do km 0+962,5 szer. 4,0m |  |  |  |  |
| 6. | (962,5-897,6)*4,0 | 259,60 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 313,80 |

6. POBOCZE Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-040-050 | Pobocza z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-05.01.03 krotność= 1,00 | m2 | 1 401,52 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+962,5 szer. 0,75, obustronnie |  |  |  |  |
| 2. | 2*0,75*(962,5-2,5) | 1 440,00 |  |  |  |
| 3. | odjąć powierzchnię zjazdów |  |  |  |  |
| 4. | -29,31-9,17 | -38,48 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 401,52 |

7. ZJAZDY Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-040-050 | Zjazdy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm /wg wykazu zjazdów/ Czynność robót: D-10.07.01 krotność= 1,00 | m2 | 38,48 |
| 1. | wg wykazu zjazdów |  |  |  |  |
| 2. | 29,31+9,17 | 38,48 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 38,48 |

8. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-05-020 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 1. | przepusty 2 szt., po 2 ścianki do każdego przepustu |  |  |  |  |
| 2. | 2*2 | 4,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-08-040 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury żelbetowe o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 1. | przy drodze powiatowej nr 3059W, dł. 13 m |  |  |  |  |
| 2. | 13,0 | 13,00 |  |  |  |
| 3. | na wysokości dz. nr 51 dł. 7,0 m |  |  |  |  |
| 4. | 7,0 | 7,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 20,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-02-060 | Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe betonowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 0,90 |
| 1. | dla przepustów o średnicy 60 cm |  |  |  |  |
| 2. | (13+7)*0,3*0,15 | 0,90 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,90 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-311403-06-040 | Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu. Czynność robót: D-06.04.01 krotność= 1,00 | m | 40,00 |
| 1. | przy drodze powiatowej nr 3059W, SP SL, łącznie 40 m |  |  |  |  |
| 2. | 40 | 40,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 40,00 |

9. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 9,00 |
| 1. | oznakowanie pionowe wg wykazu oznakowania |  |  |  |  |
| 2. | 9 | 9,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 9,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 1. | oznakowanie pionowe wg wykazu oznakowania |  |  |  |  |
| 2. | 10 | 10,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 10,00 |

10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-050-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów oraz wykopu. Grunt kategorii I-III / wg tabeli plantowania i humusowania/ Czynność robót: D-06.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 1 335,20 |
| 1. | skarpa nasypu |  |  |  |  |
| 2. | 1335,2 | 1 335,20 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 335,20 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10507-010-050 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm / wg tabeli plantowania i humusowania/ Czynność robót: D-06.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 1 335,20 |
| 1. | skarpa nasypu |  |  |  |  |
| 2. | 1335,2 | 1 335,20 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 335,20 |