Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 | km | 0,30 |
| 1. | od km 0+000 do km 0+300 |  |  |  |  |
| 2. | 0,300 | 0,30 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,30 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Rozebranie przepustu śr.30 cm wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 10 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | przepust śr. 30 cm, długość przepustu 8,0 m |  |  |  |  |
| 2. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50721-010-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m | 13,50 |
| 1. | 13,5 | 13,50 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 13,50 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych N005-0721-020-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia, krotność 3 Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 3,00 | m | 13,50 |
| 1. | 13,5 | 13,50 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 13,50 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm, krotność 2 Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 6,75 |
| 1. | 13,5*0,5 | 6,75 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 6,75 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 9-100204-0174-190 | Przewóz na odległość 5 km gruzu z rozbiórki samochodami samowyładowczymi 10-15 t. Załadowanie mechaniczne. Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | kurs | 1,00 |
| 1. | gruz z nawierzchni bitumicznej, śr. waga 2,5 t/1m3, ładowność samochodu 15t |  |  |  |  |
| 2. | obliczenie (13.5*0,08*0,5)/15 |  |  |  |  |
| 3. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |

3. ROBOTY ZIEMNE /wg tabeli robót ziemnych/ Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 52,20 |
| 1. | Wykop |  |  |  |  |
| 2. | 52,20 | 52,20 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 52,20 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV, krotność 4 Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 4,00 | m3 | 52,20 |
| 1. | Wykop |  |  |  |  |
| 2. | 52,20 | 52,20 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 52,20 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II, dowoz materiału piaszczystego, należy uwzględnić materiał Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 215,15 |
| 1. | Dowiezienie materiału na nasyp |  |  |  |  |
| 2. | 215,15 | 215,15 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 215,15 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV krotność 4 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.1.01 krotność= 4,00 | m3 | 215,15 |
| 1. | Materiał do dowiezienia |  |  |  |  |
| 2. | 215,15 | 215,15 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 215,15 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10407-04020-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-02.03.01 krotność= 1,00 | m3 | 215,15 |
| 1. | Nasyp |  |  |  |  |
| 2. | 215,15 | 215,15 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 215,15 |

4. PODBUDOWA Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 1 401,23 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+300, szer.4,71m |  |  |  |  |
| 2. | (300-2,5)*4,71 | 1 401,23 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 401,23 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-060-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 | m2 | 1 401,23 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+300, szer.4,71m |  |  |  |  |
| 2. | (300-2,5)*4,71 | 1 401,23 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 401,23 |

5. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t, krotność 0,75 Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 0,75 | m2 | 1 374,45 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+300, szer.4,62m |  |  |  |  |
| 2. | (300-2,5)*4,62 | 1 374,45 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 374,45 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 1 338,75 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+300, szer.4,5m |  |  |  |  |
| 2. | (300-2,5)*4,5 | 1 338,75 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 338,75 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna, grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 1 338,75 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+300, szer.4,5m |  |  |  |  |
| 2. | (300-2,5)*4,5 | 1 338,75 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 338,75 |

6. POBOCZE Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-040-050 | Pobocza z kruszywa naturalnego pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 | m2 | 448,13 |
| 1. | od km 0+002,5 do km 0+300, szer. 0,75m |  |  |  |  |
| 2. | (300-2,5)*0,75*2 | 446,25 |  |  |  |
| 3. | dodatek na włączeniu |  |  |  |  |
| 4. | 2,5*0,75 | 1,88 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 448,13 |

7. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-050-020 | Przepusty rurowe pod koroną drogi, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 1*2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41312-05010-040 | Kanały z rur betonowych "WIPRO" lub równoważne.Rurociągi z rur o średnicy 600 mm łączonych na uszczelkę gumową.Bezpośrednie rozwiezienie rur na skraj wykopu Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m | 7,50 |
| 1. | przepust w km 0+024,90 |  |  |  |  |
| 2. | 7,5 | 7,50 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 7,50 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 0,34 |
| 1. | dla przepustów pod koroną drogi |  |  |  |  |
| 2. | 7,5*0,3*0,15 | 0,34 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,34 |

8. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60705-060-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie Czynność robót: D-07.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 3,73 |
| 1. | P-12 |  |  |  |  |
| 2. | 5*0,5 | 2,50 |  |  |  |
| 3. | P-16 |  |  |  |  |
| 4. | 1,23 | 1,23 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 3,73 |