Przedmiar robót

Budowa drogi gminnej nr 300334W w miejscowości Sarnowo Góry, działka nr 21

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00 | km | 0,69 |
| 1. | km 0+000- 0+692 |  |  |  |  |
| 2. | 0,692 | 0,69 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,69 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek z załadunkiem i transportem na odl. 0,50 km. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00 | m2 | 1 097,00 |
| 1. | SP |  |  |  |  |
| 2. | (29*1,6)+(31*1,6)+(10*7) | 166,00 |  |  |  |
| 3. | SL |  |  |  |  |
| 4. | (40*1)+(95*1,2)+(150*0,5)+(100*(1,2+2,3)/2)+(85*2,7)+(70*(3,5+1)/2)+(140*1) | 931,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 097,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5 km na odległość 5 km Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 9,00 Nr Spec.: D-01.00.00 | m2 | 1 097,00 |
| 1. | SP |  |  |  |  |
| 2. | (29*1,6)+(31*1,6)+(10*7) | 166,00 |  |  |  |
| 3. | SL |  |  |  |  |
| 4. | (40*1)+(95*1,2)+(150*0,5)+(100*(1,2+2,3)/2)+(85*2,7)+(70*(3,5+1)/2)+(140*1) | 931,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 097,00 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50721-010-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04 | m | 22,10 |
| 1. | 17,50+4,6 | 22,10 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 22,10 |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50721-020-040 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia krotność= 4,00 Nr Spec.: D-01.02.04 | m | 22,10 |
| 1. | 17,50+4,6 | 22,10 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 22,10 |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00 | m2 | 18,40 |
| 1. | 4,6*4 | 18,40 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 18,40 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60808-080-020 | Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-070-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-02.00.01-02.01. | m3 | 230,19 |
| 1. | 27*6,56*(0,45+0,29)/2 | 65,53 |  |  |  |
| 2. | 27*4,55*(0,29+0)/2 | 17,81 |  |  |  |
| 3. | 120*4,55*0,15 | 81,90 |  |  |  |
| 4. | 44*6,56*(0+0,45)/2 | 64,94 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 230,19 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-02.00.01-02.01. | m3 | 230,19 |
| 1. | 27*6,56*(0,45+0,29)/2 | 65,53 |  |  |  |
| 2. | 27*4,55*(0,29+0)/2 | 17,81 |  |  |  |
| 3. | 120*4,55*0,15 | 81,90 |  |  |  |
| 4. | 44*6,56*(0+0,45)/2 | 64,94 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 230,19 |

4. PODBUDOWA Kod CPV: 45222000-9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01:04 | m2 | 3 335,60 |
| 1. | km 0+000-0+692 |  |  |  |  |
| 2. | 692*4,55 | 3 148,60 |  |  |  |
| 3. | mijanki |  |  |  |  |
| 4. | (27*2)+(27*2) | 108,00 |  |  |  |
| 5. | Dodatki na skrzyżowaniach |  |  |  |  |
| 6. | 7+9+63 | 79,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 335,60 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-010-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego krotność= 1,50 Nr Spec.: D-04.02..01 | m2 | 841,00 |
| 1. | w miejsce usunietego humusu |  |  |  |  |
| 2. | SL odcinek w nasypie |  |  |  |  |
| 3. | (95*1,2)+(150*0,5)+(100*(1,2+2,3)/2)+(85*2,7)+(70*(3,5+1)/2)+(90*1) | 841,00 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 841,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 3 335,60 |
| 1. | km 0+000-0+692 |  |  |  |  |
| 2. | 692*4,55 | 3 148,60 |  |  |  |
| 3. | mijanki |  |  |  |  |
| 4. | (27*2)+(27*2) | 108,00 |  |  |  |
| 5. | Dodatki na skrzyżowaniach |  |  |  |  |
| 6. | 7+9+63 | 79,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 3 335,60 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60111-01010-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5-2,5 MPa,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,wykonywane sprzętem specjalistycznym z dowozem pospółki 0-31,50 mm krotność= 1,80 Nr Spec.: D-04.05.01 | m2 | 2 961,92 |
| 1. | km 0+000-0+692 |  |  |  |  |
| 2. | 692*4,01 | 2 774,92 |  |  |  |
| 3. | mijanki |  |  |  |  |
| 4. | (27*2)+(27*2) | 108,00 |  |  |  |
| 5. | Dodatki na skrzyżowaniach |  |  |  |  |
| 6. | 7+9+63 | 79,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 961,92 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-050-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,0 Nr Spec.: D-04.04.02 | m2 | 2 775,08 |
| 1. | km 0+000-0+692 |  |  |  |  |
| 2. | 692*3,74 | 2 588,08 |  |  |  |
| 3. | mijanki |  |  |  |  |
| 4. | (27*2)+(27*2) | 108,00 |  |  |  |
| 5. | Dodatki na skrzyżowaniach |  |  |  |  |
| 6. | 7+9+63 | 79,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 775,08 |

5. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01 | m2 | 2 692,04 |
| 1. | km 0+000-0+692 |  |  |  |  |
| 2. | 692*3,62 | 2 505,04 |  |  |  |
| 3. | mijanki |  |  |  |  |
| 4. | (27*2)+(27*2) | 108,00 |  |  |  |
| 5. | Dodatki na skrzyżowaniach |  |  |  |  |
| 6. | 7+9+63 | 79,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 692,04 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W, 50/70 warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05 | m2 | 2 692,04 |
| 1. | km 0+000-0+692 |  |  |  |  |
| 2. | 692*3,62 | 2 505,04 |  |  |  |
| 3. | mijanki |  |  |  |  |
| 4. | (27*2)+(27*2) | 108,00 |  |  |  |
| 5. | Dodatki na skrzyżowaniach |  |  |  |  |
| 6. | 7+9+63 | 79,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 692,04 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.03.01 | m2 | 2 609,00 |
| 1. | km 0+000-0+692 |  |  |  |  |
| 2. | 692*3,50 | 2 422,00 |  |  |  |
| 3. | mijanki |  |  |  |  |
| 4. | (27*2)+(27*2) | 108,00 |  |  |  |
| 5. | Dodatki na skrzyżowaniach |  |  |  |  |
| 6. | 7+9+63 | 79,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 609,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, AC11S 50/70,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05a krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05b | m2 | 2 609,00 |
| 1. | km 0+000-0+692 |  |  |  |  |
| 2. | 692*3,50 | 2 422,00 |  |  |  |
| 3. | mijanki |  |  |  |  |
| 4. | (27*2)+(27*2) | 108,00 |  |  |  |
| 5. | Dodatki na skrzyżowaniach |  |  |  |  |
| 6. | 7+9+63 | 79,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 2 609,00 |

6. POBOCZA Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza ,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01 | m2 | 960,00 |
| 1. | Km 0+000-0+692 |  |  |  |  |
| 2. | 692*0,75*2 | 1 038,00 |  |  |  |
| 3. | minus zjazdy |  |  |  |  |
| 4. | -(6,5*0,75*8) | -39,00 |  |  |  |
| 5. | -(6,5*0,75*8) | -39,00 |  |  |  |
| 6. |  | ------------- |  |  |  |
| 7. | Przeniesienie + |  |  |  | 960,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-060-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 2,27 Nr Spec.: D-04.04.01 | m2 | 960,00 |
| 1. | Km 0+000-0+692 |  |  |  |  |
| 2. | 692*0,75*2 | 1 038,00 |  |  |  |
| 3. | minus zjazdy |  |  |  |  |
| 4. | -(6,5*0,75*8) | -39,00 |  |  |  |
| 5. | -(6,5*0,75*8) | -39,00 |  |  |  |
| 6. |  | ------------- |  |  |  |
| 7. | Przeniesienie + |  |  |  | 960,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02 | m2 | 960,00 |
| 1. | Km 0+000-0+692 |  |  |  |  |
| 2. | 692*0,75*2 | 1 038,00 |  |  |  |
| 3. | minus zjazdy |  |  |  |  |
| 4. | -(6,5*0,75*8) | -39,00 |  |  |  |
| 5. | -(6,5*0,75*8) | -39,00 |  |  |  |
| 6. |  | ------------- |  |  |  |
| 7. | Przeniesienie + |  |  |  | 960,00 |

7. ZJAZDY Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01 | m2 | 160,00 |
| 1. | 10*8 | 80,00 |  |  |  |
| 2. | 10*8 | 80,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 160,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-010-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na zjazdach,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.02..01 | m2 | 160,00 |
| 1. | 10*8 | 80,00 |  |  |  |
| 2. | 10*8 | 80,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 160,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-010-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.01 | m2 | 160,00 |
| 1. | 10*8 | 80,00 |  |  |  |
| 2. | 10*8 | 80,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 160,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02 | m2 | 160,00 |
| 1. | 10*8 | 80,00 |  |  |  |
| 2. | 10*8 | 80,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 160,00 |

8. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232400-6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-07010-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II-odmulenie rowów przydrożnych krotność= 1,00 Nr Spec.: D-02.00.00 | m3 | 63,00 |
| 1. | (20*2)*((3,10+0,4)/2)*0,90 | 63,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 63,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-01020-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV krotność= 1,00 Nr Spec.: D-02.00.00 | m3 | 63,00 |
| 1. | (20*2)*((3,10+0,4)/2)*0,90 | 63,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 63,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe krotność= 1,00 Nr Spec.: D-06.02.01 | m3 | 0,60 |
| 1. | 10*0,3*0,2 | 0,60 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,60 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-040-020 | Przepusty rurowe,ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-06.02.01 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-070-040 | Przepusty rurowe,rury PVC o średnicy 50 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-06.02.01 | m | 10,00 |
| 1. | 10 | 10,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 10,00 |

9. OZNAKOWANIE Kod CPV: 45233290-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-07.02.01 | szt | 5,00 |
| 1. | 5 | 5,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 5,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-07.02.01 | szt | 7,00 |
| 1. | 7 | 7,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 7,00 |

10. ZIELEŃ Kod CPV: Nr Spec.: D-09.01.02

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10507-010-050 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-09.01.02 | m2 | 630,80 |
| 1. | humusowanie skarp |  |  |  |  |
| 2. | 692+0,6*2 | 693,20 |  |  |  |
| 3. | minus zjazdy |  |  |  |  |
| 4. | -(6,5*0,6*8) | -31,20 |  |  |  |
| 5. | -(6,5*0,6*8) | -31,20 |  |  |  |
| 6. |  | ------------- |  |  |  |
| 7. | Przeniesienie + |  |  |  | 630,80 |