PFŚ.271.1.2016     Zakup  średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Ze sprzętem zamontowanym na stałe dla OSP Dzierzążnia

# Zał. Nr 1 do ofert. Wymagania dla średniego  samochodu ratowniczo – gaśniczego

###### na podwoziu z napędem   4x4   dla OSP    Dzierzążnia

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.) |  |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 |  |
| 1.3 | Pojazd powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – (Dz.U. z 2010r. nr 85, poz. 553 ze zm) |  |
| 1.4 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia przy odbiorze samochodu |  |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem)- nie może przekroczyć 17 000kg |  |
| 2.2 | Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowita pojazdu z załoga pełnymi zbiornikami i wyposażeniem - masę własna pojazdu - naciski na oś przednia i tylną - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3% . Należy podać rzeczywiste parametry |  |
| 2.3 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” niewidoczną dla kierowcy z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. |  |
| 2.4 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2016,Silnik i podwozie tego samego producenta Podać markę, typ i model |  |
| 2.5 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 –uterenowiony z : przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i trenowych blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej , przedniej oraz międzyosiowego napęd stały osi przedniej na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne skrzynia biegów-manualna 6 biegowa plus wsteczny system ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie–sposób odłączania w gestii Wykonawcy światła do jazdy dziennej załączane po uruchomieniu silnika |  |
| 2.6 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o zapłonie samoczynnym , o mocy min. 280KM posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin- min. Euro 6. Silnik winien być przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z Normą PN-EN 14214 co powinno być potwierdzone stosownym dokumentem wystawionym przez przedstawiciela producenta podwozia |  |
| 2.7 | Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca przejazd min. 300km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy |  |
| 2.8 | Minimalny prześwit nie mniejszy niż 300mm |  |
| 2.9 | Kąt natarcia i zejścia nie mniejszy niż 23ᵒ |  |
| 2.10 | Minimalny prześwit pod osiami nie mniejszy niż 280mm |  |
| 2.11 | Powierzchnia platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym |  |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy ze złączkami elektrycznymi lub pneumatycznymi. z tyłu pojazdu, masy ciągnikowej min. 8 ton. Zaczep posiadający homologacje lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażony w szekle z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
| 2.13 | Ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe min. 295/80 R 22,5 z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do max prędkości pojazdu. Ogumienie w tym samym rozmiarze na przedniej i tylnej osi. Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu-dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe |  |
| 2.14 | Kolory samochodu: elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym błotniki i zderzaki – w kolorze białym żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000 |  |
| 2.15 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3300mm dostosowana do wysokości bramy garażowej. |  |
| 2.16 | Kabina sześcioosobowa (1+1+4), czterodrzwiowa, zawieszanie kabiny pneumatyczne, dostęp do silnika przez uchylenie kabiny. Kabina wyposażona w indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, boczne szyby elektryczne podnoszone i opuszczane oraz elektryczne regulowane lusterka boczne. Kabina dodatkowo wyposażona w uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń (uchwyty na aparaty nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska), odblokowanie każdego aparatu indywidualnie. Kabina wyposażona: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy - fabryczny układ klimatyzacji kabiny - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku - boczne szyby elektrycznie podnoszone i opuszczane - fabryczny radioodtwarzacz CD wraz z instalacją głośnikową - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynku - reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z możliwością mocowania z tyłu zabudowy - lusterka zewnętrzne elektryczne podgrzewane. - niezależne ogrzewanie kabiny załogi WEBASTO lub równoważne |  |
| 2.17 | Sprzęt łączności radiowej (radiostacja przewoźna) |  |
| 2.18 | Sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy |  |
| 2.19 | Na dachu kabiny zamontowana nadbudowa wykonana z materiałów kompozytowych wytłoczeniami do mocowania oznakowania pojazdu uprzywilejowanego. |  |
| 2.20 | Podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek |  |
| III. | ZABUDOWA RATOWNICZO - GAŚNICZA |  |
| 3.1 | Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję(metalowo-kompozytowa)konstrukcja i poszycie nadwozia ze stali nierdzewnej, aluminium Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, spody schowków- blachą nierdzewną Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrady ochronne boczne -dachu wykonane ze specjalnych materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej o wysokości min. 180mm. Układ schowkowy 7 (3+3+1) Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana kompozytowa osłona ochronno-maskująca połączona w jednolitą całość z nadbudową na dachu kabiny. |  |
| 3.2 | Autopompa dwuzakresowa A16/8-4/40 o wydajności min 2400l/min przy 8 barach i wydajności na wysokim ciśnieniu 400/l/min przy 40 barach |  |
| 3.3 | Autopompa wyposażona w układ utrzymania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. |  |
| 3.4 | W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy: - manowakuometr - manometr niskiego ciśnienia - manometr wysokiego ciśnienia - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - awaryjny wyłącznik silnika pojazdu - licznik motogodzin pracy autopompy - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika |  |
| 3.5 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno – pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25ᵒC , działający niezależnie od pracy silnika. |  |
| 3.6 | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatacje autopompy |  |
| 3.7 | Linia szybkiego natarcia o długości węża 60mb z prądnicą wysokociśnieniową i nakładką do piany |  |
| 3.8 | Działko wodno – pianowe z nakładką do piany DWP 8/16 |  |
| 3.9 | Autopompa wraz z układem wodno – pianowym wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiającym uzyskanie stężeń min 3 i 6% dostosowany do wydajności autopompy. Autopompa wyposażona w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy |  |
| 3.10 | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5m w czasie 30s - z głębokości 7,5m w czasie 60s. |  |
| 3.11 | Autopompa musi umożliwić podawanie wody do zbiornika samochodowego |  |
| 3.12 | Zraszacze przednie i boczne – 4 dysze, funkcja ograniczenia stref skażeń |  |
| 3.13 | Układ wyposażony w automatyczny zawór napełnienia hydrantowego |  |
| 3.14 | Zbiornik wody o pojemności min 4000 max 4500 (kompozytowy lub kompozytowo - aluminiowy) |  |
| 3.15 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min 400 max 450l (kompozytowy lub kompozytowo - aluminiowy) |  |
| 3.16 | Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego Lampka Zespolona z napisem „STRAŻ” z nagłośnieniem 200W, generator sygnałów BOS lub równoważny, manipulator na przewodzie z funkcja Dzień i Noc |  |
| 3.17 | Dwie lampy pulsacyjne LED z przodu pojazdu na masce |  |
| 3.18 | Oświetlenie pola pracy wokół samochodu (lampy boczne 6 szt. i listwy LED nad żaluzjami) |  |
| 3.19 | Niezależne ogrzewanie przedziału pracy autopompy WEBASCO lub równoważne sterowanie z kabiny |  |
| 3.20 | Fala świetlna LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia, wbudowana w nakładkę kompozytowa |  |
| 3.21 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60s od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie hamulców |  |
| 3.22 | Max prędkość samochodu wynosi 105km/h |  |
| 3.23 | W przedziale autopompy, na tablicy sterującej są zamontowane włączniki do uruchomienia silnika pojazdu i załączenia autopompy z miejsca obsługi |  |
| 3.24 | Pojazd wyposażony w gniazdo ładowania akumulatorów, zamontowane na stopniu wejściowym do kabiny, po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła) Dodatkowo pojazd wyposażony w szybkozłącze umożliwiające doładowanie powietrza w układzie pneumatycznym. |  |
| 3.25 | Pneumatyczno – elektryczny maszt oświetleniowy o wysokości min. 6m, mierzonej od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 300ᵒ,i pochylenia najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w zabudowie, wysuwany pneumatycznie, z najaśnicami LED ZASILANYMI Z INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ POJAZDU. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie w miejscu widocznym dla kierowcy. |  |
| 3.26 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczna zamontowaną z przodu pojazdu o sile uciągu min 8000kg z linią o długości 25m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz pokrowiec. |  |
| 3.27 | Nawigacja z kamerą cofania z monitorem w kabinie |  |
| 3.28 | Na dachu skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt, z oświetleniem wewnętrznym |  |
| 3.29 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy. |  |
| 3.30 | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu są zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale – 25C do +50C |  |
| 3.31 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem zmywalnym o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy: - z pneumatyczną regulacją wysokości - z regulacja dostosowana do ciężaru ciała - z regulacja odległości całego fotela - z regulacją pochylenia oparcia Fotel dla pasażera(dowódcy) - z mechaniczną regulacją wysokości - z regulacją odległości całego fotela - z regulacją pochylenia oparcia Zapewniające minimalny, należyty komfort jazdy i optymalną pozycję dla kierowcy i dowódcy |  |
| 3.32 | Samochód wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60m, umieszczaną na zwijadle, zakończoną prądownica wodno – pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. |  |
| 3.33 | Pojazd posiada drabinę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczona po prawej stronie zabudowy. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| IV. | WYPOSAŻENIE |  |
| 4.1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe |  |
| 4.2 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych” Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania Montaż sprzętu na koszt wykonawcy |  |
| 4.3 | Samochód należy doposażyć w : z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum - 8ton z liną o długości min. 25m, wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie kompozytowej lub kompozytowo - aluminiowej |  |
| 4.4 | Agregat prądotwórczy o mocy min. 2,5kVA, stopień ochrony min. IP 54 z uziemieniem |  |
| V | DODATKOWE WYPOSAŻENIE |  |
| 5.1 | 2 sztuki latarek kątowych z ładowarkami |  |
| 5.2 | 2 szt. radiostacji MOTOROLA z ładowarką samochodową lub równoważne zamontowane w kabinie na specjalnym podeście |  |
| VI | OZNACZENIE |  |
| 6.1 | Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP+ nazwa+ loga projektów oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu |  |
| VII. | OGÓLNE |  |
| 7.1 7.2 7.3 7.4 | Gwarancja podstawowa na samochód - min. 24 miesiące Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy podwozia i bezpłatne przeglądy techniczne podwozia w ciągu min.24 miesiące w ASO (Autoryzowanych Stacjach Obsługi na terenie RP)wg warunków gwarancji Koszty oferty powinny uwzględniać : -koszty przeglądu w ASO w ciągu min.24 miesiące wg warunków gwarancji -koszty wszystkich części potrzebnych do przeglądów technicznych w ASO w ciągu min.24 miesiące wg warunków gwarancji Gwarancja na zabudowę pożarniczą – min.24 miesiące Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy nadwozia w ramach gwarancji, nadwozia w ciągu min. 24 miesiące wg warunków gwarancji Komplet dokumentacji, instrukcji obsługi i dotyczące eksploatacji itp., na sprzęt i wyposażenie dostarczony wraz z pojazdem w języku polskim Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu, w tym: - karta pojazdu - karta gwarancyjna - wyciąg ze świadectwa homologacji - badania techniczne Dwa komplety kluczy Koło zapasowe Świadectwo homologacji samochodu Certyfikaty jakości i atesty Aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP dla zaoferowanego pojazdu Do oferty należy dołączyć: - rysunki podglądowe z wymiarami pojazdu(boki, przód, tył oraz dach) - zdjęcia lub wizualizacje proponowanego pojazdu - schemat układu wodno - pianowego |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia         20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002)

Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania  wykazania wpisu  określonych

parametrów, należy wpisać oferowane konkretne ,rzeczowe  wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek

z pozycji    wpisze   słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie

odpowiada treści SIWZ