Przedmiar robót zał. nr 11

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10112-020-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych krotność= 1,00 | ha | 0,32 |
| 1. | 3240/10000 | 0,32 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,32 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 612,00 |
| 1. | 112+500 | 612,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 612,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 612,00 |
| 1. | 112+500 | 612,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 612,00 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 218,00 |
| 1. | 218 | 218,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 218,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60806-020-040 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m | 25,00 |
| 1. | 25 | 25,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 25,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 9-100204-0174-190 | Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | kurs | 2,15 |
| 1. | 218*0,04*2,5/12 | 1,82 |  |  |  |
| 2. | 25*0,3*0,2*2,6/12 | 0,33 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,15 |

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-01010-050 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.14 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 112,00 |
| 1. | 112 | 112,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 112,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-020-050 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.18 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 218,00 |
| 1. | 218 | 218,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 218,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60101-03010-050 | Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.26 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 517,00 |
| 1. | 718-218+17 | 517,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 517,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 5 km. krotność 4 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 189,34 |
| 1. | 112*0,14 | 15,68 |  |  |  |
| 2. | 218*0,18 | 39,24 |  |  |  |
| 3. | (718-218+17)*0,26 | 134,42 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 189,34 |

4. OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI Kod CPV: 45233220-7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem (V=055m3/m),na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Czynność robót: D-08.01.01 krotność= 1,00 | m | 273,00 |
| 1. | 63,5+46,5+21+19+33+22+12+8+16+32 | 273,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 273,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-030-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.03.01 krotność= 1,00 | m | 73,00 |
| 1. | 9,5+3,5+9,5+2,5+20+21+7 | 73,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 73,00 |

5. CHODNIK Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 112,00 |
| 1. | 112 | 112,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 112,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 112,00 |
| 1. | 112 | 112,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 112,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 112,00 |
| 1. | 112 | 112,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 112,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-02010-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 112,00 |
| 1. | 112 | 112,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 112,00 |

6. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 735,00 |
| 1. | 493+102+123+17 | 735,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 735,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 735,00 |
| 1. | 493+102+123+17 | 735,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 735,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-020-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 735,00 |
| 1. | 493+102+123+17 | 735,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 735,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, miejsca postojowe wyznaczone kostka koloru czerwonego, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr. 3 cm spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność= 1,00 | m2 | 735,00 |
| 1. | 493+102+123+17 | 735,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 735,00 |

7. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Kod CPV: 45400000-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Ławka stalowa z oparciem krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Kosz na śmieci krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |

8. ZIELEŃ Kod CPV: 45400000-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-210401-06-050 | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniemz ułożeniem warstwy ziemii urodzajnej gr 10 cm. Grunt kat.IV Czynność robót: D-09.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 672,00 |
| 1. | 672 | 672,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 672,00 |

9. REGULACJA Kod CPV: 45400000-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61305-010-060 | Regulacja pionowa zaworów dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 krotność= 1,00 | m3 | 0,10 |
| 1. | 1*0,1 | 0,10 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,10 |