Załącznik nr 2 do SIWZ

341/7A/2009 Rej. 11/2009

Opis techniczny i wymagania sprzętowe

„Dostawa samochodu do przewozu dzieci z terenu Gminy Dzierzążnia ”

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Nadwozie | Szkielet - konstrukcja podwozia spawana z profili wykonanych z aluminium lub ze stali konstrukcyjnej o zwiększonej wytrzymałości i wysokiej odporności na korozję, zabezpieczonej dodatkowo przed korozją w procesie kataforezy KTL. Wszystkie wewnętrzne powierzchnie profili zabezpieczone przed korozją preparatem ochronnym o wysokiej jakości. Profile wyposażone w otwory ściekowe do usuwania wody. Wszystkie zewnętrzne powierzchnie profili zabezpieczone dodatkowo preparatem asfaltowo-woskowym, odpornym na wodę, agresywne chemicznie środki utrzymania dróg, uderzenia kamieni itp. Poszycie nadwozia – wykonane z materiałów odpornych na korozję; tworzyw sztucznych wzmocnionych osnową polimerową, blach aluminiowych, blach stalowych dwustronnie ocynkowanych galwanicznie o odporności na korozję porównywalnej do właściwości stali nierdzewnej. Poszycie boczne klejone do kratownicy, elementy poszycia przedniego i tylnego (zderzaki, oprawy reflektorów, podszybie czołowe) oraz klapy zewnętrzne mocowane przy użyciu połączeń gwintowych lub innych z możliwością demontażu. Poszycie wewnętrzne – tapicerowane (parapety, podsufitka, nadkola) Podłoga – podłoga wykonana z materiału gwarantującego właściwe wygłuszenie i izolację termiczną; wierzchnia warstwa wykładziny podłogowej wykonana z materiału szorstkiego, przeciwpoślizgowego, łatwego do utrzymania w czystości; miejsca połączeń płatów podłogi zabezpieczone przed przedostawaniem się wody i zanieczyszczeń pod podłogę. Klimatyzacja przedziału pasażerskiego z nawiewem indywidualnym z rozprowadzeniem dla każdego rządu siedzeń Malowanie – lakier akrylowy lub metalizowany , kolor do uzgodnienia – oprócz białego. Pozostałe wyposażenie: - półki na bagaż podręczny -poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych, - poręcz ułatwiający wsiadanie, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - młotki do wybijania szyb - dwie gaśnice po 2 kg każda. zasłonki okienne przeciwsłoneczne wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych |  |
| Podwozie | Podwozie samochodu musi spełniać poniższe warunki: zawieszenie mechaniczne, układ hamulcowy – dwuobwodowy ze wspomaganiem , wyposażony w system ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD); automatyczna regulacja klocków hamulcowych (przód/tył hamulce tarczowe) w miarę ich zużywania się. ogumienie – bezdętkowe, o podwyższonej wytrzymałości + jedno kompletne koło zapasowe.; - zbiornik paliwa minimum 80 l sterowany automatycznie układ centralnego smarowania zawieszenia dostosowany do smaru półpłynnego lub zastosowanie zespołów bezobsługowych. |  |
| Drzwi | Samochód trzydrzwiowy, drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz o180 stopni; drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej przesuwne. |  |
| Siedzenia pasażerskie: | fotele typu turystycznego z zintegrowanymi zagłówkami bez regulacji oparć ( lub z regulacja oparć w wersji standardowej) , miękkie (tapicerowane), pełnowymiarowe, wyposażone w: trzypunktowe ramionowo-biodrowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa na fotelach w pierwszym rzędzie, reszta foteli z biodrowymi pasami bezpieczeństwa. podłokietniki od strony przejścia, pokrowce tapicerka siedzeń wykonana z materiałów odpornych na zużycie i zabrudzenie; Fotele rozmieszczone w taki sposób, aby umożliwiały wygodny przewóz osób dorosłych. |  |
| Ogrzewanie, układ chłodzenia. | wodne, niezależne, połączone z układem chłodzenia silnika, automatycznie utrzymujące zadaną temperaturę czynnika sterowanie z miejsca kierowcy. nagrzewnice przedziału pasażerskiego muszą być zamontowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie przez pasażerów; musi być zapewnione minimum dwustopniowe sterowanie intensywnością nadmuchu z kabiny kierowcy. przewody układu chłodzenia i ogrzewania – wykonane z materiałów odpornych na korozję oraz zabezpieczone przed niepożądanymi stratami ciepła Elementy elastyczne (złączki i kolanka) układu chłodzenia i ogrzewania – silikonowe. |  |
| Stanowisko kierowcy: | ergonomiczny fotel kierowcy; z pełną regulacją ( w 3 płaszczyznach) z zagłówkiem, podparciem lędźwiowym, i trzy punktowym pasem bezpieczeństwa, poduszka powietrzna, przegroda za fotelem kierowcy (ok. 1/3 wysokości przedziału pasażerskiego), lustra wewnętrzne umożliwiające obserwację całego wnętrza samochodu, dwie rolety przeciwsłoneczne: przed i z lewej i prawej strony stanowiska kierowcy; ergonomiczna, przejrzysta tablica rozdzielcza; tachograf elektroniczny, immobilizer lub autoalarm |  |
| Instalacja elektryczna | Napięcie nominalne 12V; alternator i akumulatory dostosowane do zapotrzebowania na energię elektryczną w ciężkich, zimowych warunkach atmosferycznych; oświetlenie zewnętrzne zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym; lampy przednie soczewkowe, reflektory halogenowe, światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu, trzecie światło STOP. wiązki przewodów zabezpieczone przed wilgocią i niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych oraz środków utrzymania przejezdności dróg; sterowniki, przekaźniki, złącza, wyłączniki umieszczone w miejscach łatwo dostępnych, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych; |  |
| Silnik | wysokoprężny, 4 – cylindrowy, 16 zaworów, spełniający wymogi normy EURO-4 (wymagany certyfikat zgodności), zapewniający odpowiednie własności trakcyjne oferowanego samochodu w warunkach pełnego obciążenia. |  |
| Pojemność silnika | min 2.600 cm3 |  |
| Moc silnika | Nie mniejsza niż 115 kW |  |
| Moment obrotowy | Nie mniejszy niż 360 Nm |  |
| Skrzynia biegów | Manualna, minimum 5-cio biegowa,+ wsteczny zsynchronizowana |  |
| Napęd | Oś tylna lub przednia |  |
| Układ kierowniczy | układ kierowniczy – wyposażony w wspomaganie hydrauliczne, układ stabilizacji toru jazdy ESP, |  |
| Ilość miejsc | Minimum 14 + kierowca |  |
| Rok produkcji | 2009 |  |