Urząd Gminy w Dzierzążni

Plan Gospodarki Odpadami Dla Gminy

Dzierzążnia

Na Lata 2004 - 2012

Autor opracowania:

mgr inż. Beata Pierścińska

Lipiec, 2004 r.

Spis treści

1. WSTĘP	2

2. Akty prawne i wykorzystane materiały.	2

3. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami	2

4. Kompetencje gmin w zakresie gospodarki odpadami	2

5. Charakterystyka Gminy	2

6.  Gospodarka odpadami w gminie Dzierzążnia	2

6.1. Odpady komunalne	2

6.1.1. System zbierania odpadów na terenie gminy Dzierzążnia	2

6.1.2. Zbiórka odpadów drobnych zmieszanych	2

6.1.3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	2

6.1.4.  Systemy selektywnej zbiórki	2

6.1.5. Systemy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych	2

6.1.6.  Odpady komunalne ulegające biodegradacji	2

6.1.7. Składowisko odpadów komunalnych	2

6.2. Odpady przemysłowe	2

6.3. Odpady niebezpieczne	2

6.4. Odpady medyczne i weterynaryjne	2

6.5. Osady ściekowe	2

6.6. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych   i infrastruktury drogowej	2

6.7. Wraki samochodowe, opony	2

6.8. Odpady z rolnictwa	2

6.9. Odpady zawierające PCB	2

6.10. Azbest i wyroby zawierające azbest	2

6.11. Odpady opakowaniowe	2

7. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Dzierzążnia	2

8. Harmonogram realizacji przedsięwzięć wraz z szacunkowymi kosztami	2

9. Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych	2

10.  Źródła finansowania	2

11. monitoring	2

12. Analiza oddziaływania planu na środowisko	2

13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym	2

# 1. WSTĘP

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Dzierzążnia powstał jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628                                 z późniejszymi zmianami), która w rozdziale 3, art. 14÷16 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Opracowany Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) został zatwierdzony przez Radę Ministrów w październiku 2002 roku. Podstawę do sformułowania zadań w KPGO stanowiły cele założone w „II Polityce Ekologicznej Państwa" w odniesieniu do gospodarki odpadami, jak i zasady postępowania z odpadami określone w rozdz. 2 art. 5 ustawy o odpadach, który mówi „..kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować,                           i prowadzić tak aby:

- zapobiegać lub ograniczać ilości powstających odpadów,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk,

- zapewniać zgodne z zasadami unieszkodliwianie odpadów."

Te same założenia zostały przyjęte w opracowaniu KPGO tj.:

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów, zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których wytworzeniu,                  w danych warunkach techniczno-ekonomicznych, nie udało się zapobiec,

- unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),

- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska składowanie odpadów, dla których, w istniejących warunkach techniczno-ekonomicznych, nie ma możliwości odzysku lub unieszkodliwiania.

Głównym celem KPGO było określenie zakresu zadań niezbędnych do realizacji zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz warunków ekonomicznych, jak również z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury.

Na podstawie KPGO zostały utworzone Wojewódzkie Plany Gospodarki odpadami (WPGO), które powinny uwzględniać założenia i kierunki działań przyjęte w KPGO, a także specyfikę danego województwa, infrastrukturę oraz wymagania ustawy o odpadach.

W grudniu 2003 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Przy budowie systemu gospodarki odpadami na terenie województwa mazowieckiego będzie stosowana zasada regionalizacji, oznaczająca łączenie się jednostek terytorialnych (gmin                            i powiatów) w grupy, w których prowadzone będzie kompleksowe zagospodarowanie wytworzonych odpadów. Regiony zgodnie z zasadą bliskości, powinny być samowystarczalne pod względem poszczególnych elementów systemu (zbiórka, transport, odzysk, unieszkodliwianie) jedynie dla specyficznych rodzajów odpadów (np. PCB, zużyte oleje itp.) konieczne będzie korzystanie z usług zewnętrznych operatorów. Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim opierać się będzie na rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych                                   i niebezpiecznych, zaplanowanej redukcji odpadów ulegających biodegradacji oraz tworzeniu zdolności produkcyjnych dla przerobu wyselekcjonowanych odpadów. Ponadto w wojewódzkim planie zaproponowano realizację założonych celów poprzez tworzenie regionalnych obszarów gospodarki odpadami,                       w których funkcjonować będą poszczególne obiekty gospodarki utworzone na potrzeby danego regionu. Regionalne zakłady gospodarki odpadami (RZGO)                 o charakterze ponadlokalnym spowodują lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz obniżą jednostkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne tych obiektów. W planie wojewódzkim zaproponowano aby gmina Dzierzążnia łącznie z pozostałymi gminami powiatu płońskiego oraz z gminami powiatu nowodworskiego przynależała do regionu płońskiego. Zaznaczono jednak, że ostateczny wybór przynależności do podanego obszaru zależeć będzie od decyzji władz lokalnych.

Wg autorów planu wojewódzkiego opłacalność funkcjonowania regionalnych zakładów gospodarki odpadami związana jest z liczbą obsługiwanej ludności na poziomie minimalnym 250 tyś osób. Warunek ten nie jest spełniony dla regionu płońskiego, który obejmowałby swoją działalnością 129 862 osoby (prognoza na rok 2011 uwzględniająca wszystkie gminy dwóch powiatów płońskiego i nowodworskiego). Prognozowana ilość odpadów dla tego regionu wynosi 48 595 Mg.

Ponadto w planie tym przeprowadzono analizę lokalizacji, urządzania                   i eksploatacji składowisk w aspekcie spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poszczególnych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U z 2003 r. Nr 61, poz. 549). Przeprowadzona analiza lokalizacji składowisk została przyjęta za podstawę planu zamykania składowisk. Założono, że wszystkie składowiska konfliktowe w stosunku do kryteriów zawartych w w/w rozporządzeniu muszą być zamknięte do 2012 roku.

Wojewódzki plan gospodarki odpadami zakłada, że po roku 2012 powinny funkcjonować jedynie składowiska posiadające rozwiązania na skalę regionalną. Podejmowane działania w kierunku prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi powinny być racjonalne i optymalne pod względem ekonomicznym. W planie tym przewiduje się rozbudowę składowiska                           w Dalanówku, który wg założeń planu ma być składowiskiem                                      o charakterze regionalnym. Składowiska, które zostały umieszczone na liście składowisk do zamknięcia (w tym składowisko w miejscowości Pomianowo Dzierki wg założeń planu wojewódzkiego powinny być zamknięte lub przekształcone na stacje przeładunkowe lub inne obiekty związane z gospodarką odpadami.

Kolejny dokument stanowiący podstawę realizacji strategicznych działań                 z zakresu ochrony środowiska naturalnego i gospodarki odpadami to Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płońskim. Plan ten przedstawia aktualną sytuację ekologiczną powiatu i określa priorytetowe działania z zakresu gospodarki odpadami. Jako jeden z priorytetów autorzy planu wymieniają powstanie ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego.

Niniejszy plan gospodarki odpadami uwzględnia zapisy zawarte                         w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami oraz w planach nadrzędnych wobec planu gospodarki odpadami dla gminy Dzierzążnia tj. w planach sporządzonych dla województwa mazowieckiego                   i powiatu płońskiego. Wg harmonogramu zamykania składowisk, składowisko                      w Pomianowo Dzierki ma zostać zamknięte do 2012 r.

Gminny plan gospodarki odpadami zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy                               o odpadach określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

oraz w szczególności ( zgodnie z art. 15 ust. 3):

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska

- projektowany system gospodarowania odpadami.

Zawartość niniejszego planu odpowiada również wymogom określonym                       w  § 3 „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku            w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami” (Dz. U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.)

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o odpadach gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie  i akumulatory.

Zgodnie z zapisem art. 14 ust.5 ustawy o odpadach projekt planu gminnego opracowuje organ wykonawczy gminy. Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu.

Zgodnie z art. 14 ust. 13 ustawy o odpadach sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami składane jest co 2 lata radzie gminy, natomiast jego aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata - art. 14 ust.14).

# 2. Akty prawne i wykorzystane materiały.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628                   z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku               w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.               Nr  62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16/90, poz.95 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz.U.2001.63.639 z dnia 22 czerwca 2001 r.),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638)

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 138, poz. 895),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 45, poz. 280),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.                         w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych                 i poużytkowych,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów (Dz.U. Nr 220, poz.1858),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dot. lokalizacji, budowy, eksploatacji                             i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów,

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,

- Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2000 – 2006,

- II Polityka Ekologiczna Państwa,

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami przyjęty uchwałą Nr 119/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2003 r.,

- Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami                      w powiecie płońskim,

- Stan środowiska w Województwie Mazowieckim w 2002 r. - Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie,

- Joanna Elżbieta Bukowska  - Zadania organów administracji  w zakresie ochrony środowiska, Białystok 2003 r.,

- Źródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce - informator 2003, Białystok 2003 r.,

- Harry P. Hatry, Louis H. Blair ... Jak skuteczne są wasze usługi komunalne ?,  Związek Polskich Miast 1998 r.,

- Strategia Rozwoju Gminy Dzierzążnia,

- Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzążnia Ciechanów 1999,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzążnia – Ciechanów 1998,

- Wytyczne dla Planów Gospodarki Odpadami na szczeblu Gmin/powiatów – opracowane przez Ministerstwo Środowiska,

- Przegląd ekologiczny składowiska odpadów w msc. Pomianowo Dzierki,

- Geografia regionalna Polski, Jerzy Kondracki, Warszawa 2000 r.,

- Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie – Stan Środowiska w Województwie Mazowieckim z 2001 r.,

- Informacja o stanie i zagrożeniach środowiska w Powiecie Płońskim                  w 2000 roku, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie, kwiecień 2001 r.

# 3. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami

Obowiązujące prawo wprowadza zasady, które powinny być przestrzegane
 w gospodarce odpadami.

W rozdziale drugim ustawy o odpadach sformułowano następujące zasady:

- zasadę przestrzegania właściwej hierarchii postępowania z odpadami, najbardziej preferowanym działaniem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie ograniczanie ilości i uciążliwości (szkodliwości) odpadów, odzysk (wykorzystanie odpadów), unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem składowania, a najmniej preferowanym składowanie odpadów,

- zasadę bliskości (odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania; jeśli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwione),

- zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta (producent jest nie tylko odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale również za odpady powstające w trakcie użytkowania, jak i po zużyciu wytworzonych przez niego produktów – odpowiednie projektowanie produktów).

W prawodawstwie zostały sformułowane szczegółowe zasady postępowania 
z niektórymi rodzajami odpadów (rozdział 5 ustawy o odpadach, ustawa                            o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, „ustawa o opłacie produktowej”, ustawa o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową), tj. z:

- PCB,

- olejami odpadowymi,

- odpadami z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz                                   z przetwarzania tych odpadów,

- bateriami i akumulatorami,

- odpadami medycznymi i weterynaryjnymi,

- komunalnymi osadami ściekowymi,

- odpadami opakowaniowymi,

- urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową,

- lampami wyładowczymi,

- oponami.

Szczegółowe wymagania zostały określone w odniesieniu do budowy                            i eksploatacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów (rozdział 6 i 7 ustawy o odpadach – w powiązaniu                     z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą – Prawo budowlane).

W ustawie o odpadach zawarto wymaganie, aby stworzyć i utrzymać                    w kraju zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji i urządzeń do odzysku                                      i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach                o ochronie środowiska.

Do tej pory najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów, było deponowanie ich na składowiskach. Były to zazwyczaj składowiska małe, zwykle źle urządzone i niezabezpieczone, bez kompetentnej obsługi. Składowiska zawierające odpady biodegradowalne powinny być wyposażone                 w system odgazowywania i instalacje do wykorzystania biogazu w celach energetycznych lub unieszkodliwiania przez spalenie. Ponadto masa zdeponowanych odpadów powinna być odizolowana od podłoża poprzez zastosowanie geomembrany, co wymusza zastosowanie drenażu zbierającego odcieki. Szczegółowe wymagania w stosunku do składowisk określone zostały           w rozdziale 7 ustawy o odpadach oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska               z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549).

Większość starych składowisk jest pozbawiona zabezpieczenia podłoża, ponadto lokalizowano je najczęściej w wyrobiskach żwirowych na gruntach przepuszczalnych, niejednokrotnie o wysokim poziomie wód gruntowych.

Od niedawna mówi się o „kompleksowej gospodarce odpadami”, 
z naciskiem na właściwą metodologię postępowania.

Przy porządkowaniu gospodarki odpadami należy mieć na uwadze, że dobre rozwiązania są kosztowne, wdrożenie ich zatem na ogół przekracza możliwości pojedynczych gmin. Stąd daje się zauważyć tendencję do powoływania przez wiele gmin do wspólnej realizacji konkretnych zadań tzw. związków celowych, które np. są bardzo popularne w Niemczech. Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie selektywną zbiórką odpadów i niezależnie kompostowaniem.

W tabeli 1 podano ogólną na podstawie dostępnych danych charakterystykę w/w metod wraz z orientacyjnymi kosztami w przeliczeniu na 1 tonę usuwanych bądź przerabianych odpadów. Koszty te uwzględniają zarówno budowę obiektu jak i jego eksploatację.

Tabela 1. Charakterystyka metod unieszkodliwiania odpadów komunalnych

| Metoda | Zalety | Wady | Koszt utylizacji 1 Mg odpadów* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Składowa-nie odpadów na terenie gminy | Niskie koszty inwestycyjne | Szybkie wyczerpanie powierzchni składowania. Po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej metoda może być stosowana pod określonymi warunkami | 30 – 40 zł |
| Składowa-nie odpadów poza terenem gminy | Najmniejsze zanieczyszcze-nie własnej gminy | Ciągła niepewność co do możliwości składowania (protesty mieszkańców innych gmin), wyraźna sprzeczność metody z przyjętą w UE zasadą bliskości i samowystarczalności | 100 zł |
| Kompostowanie | Metoda bezpieczna, odzysk związków organicznych | Metoda może być stosowana do organicznej biodegradowalnej części odpadów. | 50 – 150 zł |
| Spalanie | Metoda akceptowalna z ekologicznego punktu widzenia, odzysk energii z odpadów, niewielka objętość potrzebna do składowania żużla, możliwość lokalizacji na terenie zabudowanym. | Metoda bardzo kosztowna. Niestety często budzi obawy społeczeństwa a wdrażanie jej napotyka na protesty ruchów ekologicznych. | > 300 zł |

Koszty jednostkowe dla obiektów spełniających wymogi ochrony środowiska przytoczono poniżej w tabeli 2. Koszty te mogą podlegać wahaniom chociażby ze względu na uwarunkowania terenowe, jak również ze względu na zastosowane technologie.

Przytoczone w tabeli 2 dane pozwalają zrozumieć, że w gospodarce odpadami coraz częściej zwraca się uwagę na aspekty ekonomiczne, że budowa     i eksploatacja małych gminnych obiektów jest błędem. Należy przyjąć, że już            w najbliższych latach społeczeństwo zrozumie, dlaczego w gospodarce odpadami preferowana ma być budowa obiektów dużych.

Tabela 2. Porównanie jednostkowych kosztów składowania odpadów na spełniających wymogi ochrony środowiska wysypiskach

| LLp. | Przepusto-wość (Mg/rok) | Koszt składowania odpadów (zł./Mg) |
| --- | --- | --- |
| 11. | 5 000 | 87,5 |
| 22. | 10 000 | 52,5 |
| 33. | 20 000 | 37,5 |
| 44 | 50 000 | 25,0 |
| 55 | 100 000 | 21,5 |
| 66 | 200 000 | 20,0 |
| 77 | 400 000 | 17,5 |

W planowaniu rozwiązań systemowych czy kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi należy uwzględnić skutki jakie wywoła dostosowanie polskiego prawa do wymogów UE, dopuszczających określone parametry                         i warunki składowania odpadów komunalnych. Zgodnie z dyrektywą 91/156 EEC od roku 2002 w krajach Unii Europejskiej zabronione jest składowanie odpadów bez wcześniejszego przetworzenia. Podstawowy kierunek działań to zmniejszanie ilości odpadów do wywiezienia przez selektywną zbiórkę                        i zagospodarowanie odpadów oraz nowoczesne zakłady wykorzystujące                       i unieszkodliwiające odpady. Składowisko przewidziano do deponowania odpadów przetworzonych tzn. takich, w których zawartość frakcji organicznych nie przekracza 5%, a wartość opałowa nie jest wyższa 6000 kJ/kg. Odpady organiczne powinny być w całości kompostowane. Recykling i kompostowanie są wskazane, ale stanowią w zasadzie margines w gospodarce odpadami                     w Europie Zachodniej. Z uwagi na to, iż składowanie zostało ograniczone do odpadów obojętnych dla środowiska, w ostatnim czasie w krajach UE widoczny jest postęp w dziedzinie technologii termicznego przekształcania odpadów. Modernizacja starych i budowa nowych generacji wysokosprawnych instalacji oczyszczania gazów spalinowych, wprowadzenie przepisów dotyczących dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zaleceń postępowania z produktami spalania i po procesie oczyszczania spalin ograniczyło uciążliwość dla środowiska i zdrowia ludzi.

Należy jednak pamiętać, że procesy termiczne w warunkach bezpiecznej eksploatacji są dość kosztowne, stąd w Polsce nie znajdują zastosowania do unieszkodliwiania odpadów komunalnych a jedynie są stosowane w odniesieniu do wybranych grup odpadów niebezpiecznych jak np. odpady medyczne. Ponadto należy się liczyć z koniecznością wspomagania procesów dodatkowym paliwem bowiem wartość opałowa odpadów jest często relatywnie niska,                       a wilgotność nierzadko przekracza 60%.

# 4. Kompetencje gmin w zakresie gospodarki odpadami

Zakres gminnego planu gospodarki odpadami w dużym stopniu wynika                z zadań administracji samorządowej tego szczebla.

Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że gmina jest odpowiedzialna za wszystkie problemy publiczne o znaczeniu lokalnym i za zaspokajanie potrzeb społeczności gminy.

Zadania własne gmin obejmują m.in. planowanie przestrzenne, ochronę środowiska i ochronę przyrody, utrzymanie czystości i porządku, urządzeń sanitarnych czy składowisk odpadów komunalnych.

Zadania i zakres odpowiedzialności dotyczący utrzymania czystości                         i porządku zostały określone w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 Nr 132, poz. 622,                                  z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tą ustawą, utrzymanie czystości                             i porządku w gminach należy do ich obowiązkowych zadań. W szczególności do obowiązków gmin należy m.in.:

• tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,

• zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych                     z innymi gminami:

-instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

-stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

-instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

-szaletów publicznych,

• zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych,                               w szczególności przez:

-zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku,

• organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,

• zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie

Rada gminy po konsultacji z państwowym inspektorem sanitarnym dla danego terenu, określa w drodze uchwały szczegółowe zasady utrzymywania czystości i porządku na obszarze gminy.

Ustawa także zobowiązuje gminy do prowadzenia ewidencji:

• zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości opróżniania                        i opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

• przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontrolowania częstotliwości sposobów usuwania komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Plan gminny uchwalany jest jako element programów ochrony środowiska przez radę gminy. Nie stanowi on jednak aktu prawa miejscowego. Przygotowanie planu gospodarki odpadami podobnie jak innych planów jest formą podejmowania decyzji strategicznych umożliwiającą przewidywanie kierunków rozwoju w ciągu określonego czasu. Wynikiem procesu planowania jest dokument zawierający wizję rozwoju systemu, opcje i warunki rozwiązań. Jest on bardzo ważnym źródłem informacji, narzędziem kontroli i materiałem wykorzystywanym do rozwoju systemu gospodarki odpadami w przyszłości.

# 5. Charakterystyka Gminy

Gmina Dzierzążnia położona jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego w odległości 80 km od Warszawy oraz                          w odległości 10 km od Płońska. Gmina ta graniczy z następującymi gminami: na północy z Gminą Baboszewo, na południu z Gminą Naruszewo i Bulkowo, na zachodzie z Gminą Staroźreby, a na wschodzie z Gminą Płońsk.

Powierzchnia administracyjna gminy wynosi 102 km2 (10.210 ha). Gmina reprezentuje 29 sołectw w skład, których wchodzi 30 wsi, które zamieszkuje 4086 osób.

Gmina Dzierzążnia leży w obszarze charakteryzującym się najmniejszym w Polsce średnim opadem rocznym. Opad jest wyjątkowo niski gdyż utrzymuje się poniżej 500 mm, podczas gdy dla Polski przyjmuje się średnio 600 mm. Najniższy opad w ciągu roku notuje się zimą i na początku wiosny, natomiast najwyższy od maja do września z maksimum w lipcu. Korzystne jest więc zjawisko, że najwyższe opady (ponad 60% sumy rocznej) notuje się w okresie wegetacyjnym.

Okres wegetacyjny (ze średnią temperaturą ponad 50C ) jest stosunkowo długi, gdyż trwa 210 dni – zaczyna się średnio 5 IV i trwa do 31 X. Podana charakterystyka gminy odnosi się do jej części wyniesionej ponad doliny                      i lokalne obniżenia.

Na omawianym obszarze jest znaczna powierzchnia terenów                                      o niekorzystnych warunkach termicznych. Należą do nich obszary dolin                               i obniżeń bezodpływowych.

Tereny te stanowią miejsca akumulacji i zalegania chłodnego powietrza                tzn. występowanie inwersji powietrza.

Na terenie gminy dominują wiatry zachodnie, które stanowią średnio w roku prawie 22% sumy wszystkich wiatrów. Drugim z kolei znaczącym kierunkiem (17% wszystkich wiatrów) są wiatry północno-zachodnie. Rzadziej obserwowane są wiatry z kierunku południowego. Generalnie na przeważającym obszarze panują sprzyjające warunki przewietrzania.

Gmina Dzierzążnia położona jest na równinie pomiędzy trzema rzekami: Żurawianką, Dzierzążnicą oraz Płonką.

Pod względem hydrograficznym analizowany obszar znajduje się                           w dorzeczu Wkry. Pokryty jest gęstą siecią odpływu wód powierzchniowych: rzek, strumieni i rowów melioracyjnych. Największym ciekiem jest rzeka Płonka, o przebiegu równoleżnikowym z zachodu na wschód, odwadniająca wraz z dopływami ponad 90% powierzchni gminy. W północnej części terenu przebiega lokalny wododział oddzielający dorzecze Płonki od dorzecza Dobrzycy.

Wschodnia granicę gminy stanowi Żurawianka płynąca południkowo                       z południa na północ. W okolicy Przemkowa łączy się z Żurawianką II, po czym poza granicami gminy Dzierzążnia, w okolicy Płońska uchodzi do Płonki stanowiąc jej prawostronny dopływ. Całkowita długość wynosi 26.7 km, natomiast powierzchnia zlewni 177.7 km2. Jednym z większych lewobrzeżnych dopływów Płonki jest Dzierzążnica, o długości 13.9 km i powierzchni zlewni               389 km2. Przepływa z północno-zachodniej na północno-wschodnią część gminy.

Wymienione cieki posiadają z reguły płaskie, podmokłe dna oraz łagodne zbocza. Szerokość den doliny z reguły mieści się w granicach 150-200 m,                      a jedynie lokalnie rzeka Płonka na wysokości miejscowości gminnej osiąga szerokość 350 m.

Na terenie gminy znajduje się jeden niewielki zbiornik retencyjny, w dolinie rzeki Płonki (Wierzbica Pańska), wykorzystywany przez młyn w celach gospodarczych.

W obniżeniach terenowych, w obrębie poszczególnych dolin i ich dolinkach bocznych, występują rowy i kanały odwadniające oraz wody stagnujące                       w wyrobiskach poeksploatacyjnych żwirów i piasków.

Duża ilość gleb kompleksów dobrych II a, III b i VI klasy bonitacyjnej zajmujących około 75% użytków rolnych oraz żyzność tych gleb jest atutem,  który czyni gminę  typowo rolniczą. Rolnicy zajmują się uprawą podstawowych rodzajów zbóż, roślin okopowych, oraz chowem i hodowlą zwierząt.

Gmina odznacza się niskim procentem lesistości, lasy oraz użytki leśne, grunty zadrzewieniowe  i zakrzewienia zajmują 387 ha co stanowi 3,8% ogólnej powierzchni. W części to lasy państwowe zarządzane przez Nadleśnictwo Płońsk, natomiast pozostałe są własnością prywatną. Dominującym typem lesistości jest; bór świeży, bór świeży wilgotny, las mieszany świeży i las mieszany wilgotny. Drzewostany sosnowe olszowe i brzozowe charakteryzują się średnią jakością drzewostanu.

Okolice Dzierzążni nie należą do obszarów o dużym zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego. Największą część emisji zanieczyszczeń stanowi emisja pochodząca z energetycznego spalania paliw. Spowodowana jest głównie znaczną ilością kotłowni lokalnych opalanych węglem. Instalacje technologiczne pełnią rolę drugorzędną ponieważ okolice Dzierzążni mają charakter typowo rolniczy, brak jest zakładów o profilu produkcji szkodliwym dla środowiska.

Zanieczyszczenia powietrza to głównie: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu oraz pyły. Dwutlenek siarki emitowany jest przede wszystkim przez kotłownie lokalne, przy spalaniu zanieczyszczonego węgla. Tlenki azotu pochodzą ze spalania węgla, koksu, gazu i benzyn (transport samochodowy). Pyły emitowane są do atmosfery wraz ze spalinami pochodzącymi ze spalania paliw stałych.

Według podziału hydrogeologicznego Polski, rejon Dzierzążni znajduje się w makroregionie Niżu Środkowopolskiego, regionie Mazowieckim (IX)                              i podregionie Wschodniomazowieckim (IX 1). Podstawowym użytkowym piętrem wodonośnym jest czwartorzęd, piętro wodonośne trzeciorzędowe w tych okolicach nie jest rozpoznane. Utwory czwartorzędu wykazują duże zróżnicowanie miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów, w znacznej mierze uwarunkowane ukształtowaniem starego podłoża, struktura geologiczna stanowi o zróżnicowaniu rozmieszczenia warstw wodonośnych.

W gminie znajdują się ujęcia i stacje wodociągowe: Sarnowo i Kucice.              W ciągu roku z ujęć pobierane jest ca 170 tyś m3 wody w tym z ujęcia Sarnowo ok. 128 tyś m3, zaś z ujęcia Kucice 42,7 tyś m3. Długość wodociągu w gminie wynosi 136,8 km.

Teren gminy przecina międzyregionalna droga krajowa nr 10 (Warszawa – Płońsk – Toruń – Bydgoszcz – Piła - Szczecin), stanowiąca główną oś komunikacyjną gminy i zapewniająca podstawowe powiązania zewnętrzne. Przez teren gminy nie przebiega linia kolejowa, a najbliższe stacje znajdują się na linii Nasielsk – Sierpc – Toruń w Baboszewie (w odległości ok. 7,0 km)                     i w Płońsku ( w odległości ok. 10,0 km). W zakresie komunikacji zbiorowej głównym przewoźnikiem jest PKS obsługujący większość miejscowości  na terenie gminy.

Tabela 3. Podział administracyjny gminy Dzierzążnia.

| Lp. | Wieś | Liczba ludności | Powierzchnia ogólna w (ha) | Gęstość zaludnienia osób/km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Błomino Gule | 24 | 192,44 | 11 |
| 2. | BłominoGum | 154 | 217,44 | 78 |
| 3 | Błomino Jeże | 90 | 185,58 | 45 |
| 4 | Cumino | 110 | 330,61 | 31 |
| 5 | Chrościn | 74 | 235,09 | 33 |
| 6 | Dzierzążnia | 438 | 748,19 | 61 |
| 7 | Gumowo | 250 | 440,26 | 57 |
| 8 | Kadłubowo | 137 | 266,93 | 54 |
| 9 | Korytowo | 55 | 331,19 | 18 |
| 10 | Kucice | 271 | 717,41 | 36 |
| 11 | Niwa | 49 | 172,84 | 30 |
| 12 | Nowa Dzierzążnia | 182 | 447,77 | 41 |
| 13 | Nowe Gumino | 229 | 689,29 | 35 |
| 14 | Nowe Kucice | 361 | 434,77 | 76 |
| 15 | Nowe Sarnowo | 233 | 57,12 | 48 |
| 16 | Pluskocin | 42 | 302,62 | 25 |
| 17 | Podmarszczyn | 170 | 423,39 | 45 |
| 18 | Pomianowo | 144 | 462,00 | 35 |
| 19 | Przemkowo | 41 | 131,55 | 32 |
| 20 | Rakowo | 36 | 171,22 | 25 |
| 21 | Sadkowo | 108 | 247,57 | 48 |
| 22 | Sarnowo Góry | 87 | 194,26 | 36 |
| 23 | Siekluki | 123 | 300,83 | 50 |
| 24 | Starczewo Pobodze | 37 | 137,43 | 28 |
| 25 | Starczewo Wielkie | 134 | 411,44 | 35 |
| 26 | Stare Gumino | 138 | 526,42 | 28 |
| 27 | Wierzbica Pańska | 49 | 344,11 | 36 |
| 28 | Wierzbica Szlachecka | 126 | 167,25 | 31 |
| 29 | Wilamowice | 167 | 411,89 | 42 |
| Razem Gmina | 4086 | 10211,79 | 41 |

Przyrost naturalny w Gminie Dzierzążnia w ostatnich latach jest na poziomie +1,3%.

# 6.  Gospodarka odpadami w gminie Dzierzążnia

Obecny stan gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi na terenie gminy Dzierzążnia, opracowano na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych w terenie, materiałów udostępnionych w Urzędzie Gminy Dzierzążnia oraz dostępnych materiałów źródłowych.

Rodzaje i źródła powstawania odpadów

Głównymi rodzajami powstających odpadów są:

•   odpady komunalne,

•   odpady przemysłowe, których skład zależny jest od rodzaju prowadzonej działalności.

## 6.1. Odpady komunalne

Odpady komunalne zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust 2 pkt. 4) ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

W zależności od źródła powstawania odpady komunalne możemy podzielić na powstające:

- gospodarstwach domowych,

- obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Tabela 4. Klasyfikacja odpadów komunalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) - grupa 20.

| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |
| --- | --- |
| 20 01 | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 20 01 10 | Odzież |
| 20 01 11 | Tekstylia |
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki |
| 20 01 14* | Kwasy |
| 20 01 15* | Alkalia |
| 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |
| 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
| 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
| 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 01 41 | Odpady zmiotek wentylacyjnych |
| 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 |
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 20 02 | Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
| 20 03 | Inne odpady komunalne |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
| 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |

Skład odpadów stałych komunalnych jest złożony, różny w czasie                            i uzależniony od wielu czynników, m. in. pory roku, rodzaju zabudowy mieszkaniowej, sposobu ogrzewania budynków, infrastruktury technicznej,                      a także od zamożności i poziomu edukacji ekologicznej społeczeństwa. Ilość                 i skład odpadów powstających na danym obszarze można określić jedynie                  w oparciu o badania przeprowadzone metodycznie w pełnym cyklu rocznym. Niektóre zagadnienia związane z metodyką prowadzenia tych badań omówione są w normach branżowych:

•   PN-93/Z-15006 – Odpady komunalne stałe. Oznaczanie składu morfologicznego.

•   PN-93/Z-15008/01-06 – Badania właściwości paliwowych.

•   BN-87/9103 – Unieszkodliwianie odpadów miejskich.

Badania odpadów stałych komunalnych obejmują cztery grupy wskaźników:

•   ilościowe nagromadzenia odpadów: wagowe i objętościowe,

•   wskaźniki umownie zwane fizycznymi: gęstość, podział frakcyjny, skład morfologiczny,

•   właściwości paliwowe,

•   właściwości nawozowe.

Podstawowym źródłem informacji o wytwarzanej ilości odpadów były dane uzyskane z urzędu gminy oraz dane literaturowe i wyniki badań prowadzonych                  w gminach wiejskich na terenie kraju.

Istotnym elementem wpływającym na skład oraz jakość odpadów komunalnych jest charakter danego obszaru. Na terenach wiejskich wytwarzane są odpady z mniejszym udziałem materii organicznej, papieru oraz relatywnie większej zawartości tworzyw sztucznych oraz szkła. Jako, że omawiany teren ma charakter wiejski, częstokroć odpady organiczne, papier, tektura, popiół i żużel zagospodarowywane są na własne potrzeby.

Zróżnicowanie w strukturze i ilości wytwarzanych odpadów w zależności od tego, czy są wytwarzane na obszarze miejskim czy wiejskim obrazuje poniższa tabela.

Tabela 5. Ilości i skład odpadów komunalnych Polsce (wg OBREM – 1998) .

| Lp. | Wskaźniki | Jedn. | Miasta | Tereny wiejskie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Duże | Małe |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 1.1. 1.2. | Ilość Wskaźnik nagromadzenia Wskaźnik nagromadzenia | m3/M/rok kg/M/rok | 0,9-1,55 120-250 | 0,3-0,9 150-450 | 0,2-0,5 70-200 |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. | Skład (wagowo) Frakcja 0-10 mm Odpady organiczne – roślinne Odpady organiczne – zwierzęce Makulatura – papier + tektura Tworzywa sztuczne Tekstylia – szmaty Szkło Metale Pozostałe organiczne Pozostałe nieorganiczne | % % % % % % % % % % | 6,5 – 20,8 22,4-39,6 2,9-4,2 14,7-27 4,6-9,1 2,0-10,5 8,3-13,4 3,7-7,8 1,8-8,3 3,3-10,1 | 12,0-55,0 5,5-20,5 0,5-4,5 1,5-20,0 1,0-4,0 0,5-5,5 2,5-25,5 2,0-10,0 4,5-20,5 8,0-20,0 | 15-70 0-5,5 0-1,8 0,5-8,5 0,5-2,5 0,5-3,0 3,5-18,5 2-20,5 3-30 10-20 |

Wg tabeli wskaźniki nagromadzenia dla terenów wiejskich mieszczą się                      w przedziale od 70 do 200 kg/M/rok. Według danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Dzierzążni ilość odpadów komunalnych wytworzona w gminie                  w roku 2003 wyniosła 220 Mg, z czego 219,5 Mg trafiło na składowisko                     w msc. Pomianowo Dzierki.

Biorąc pod uwagę powyższe dla gminy Dzierzażnia należałoby przyjąć wskaźnik nagromadzenia z dolnego pułapu.

- 0,25 m3/m/rok  x 4086 osób = 1021,5 m3/rok

- 80 kg/m/rok  x 4086 osób = 326 880 kg/rok = 326,88 ton/rok ≈ 327 ton/rok

Jest to wskaźnik nagromadzenia, który najbardziej odzwierciedla aktualnie występujący stan gospodarki odpadami na terenie gminy. Jest on jednak dużo niższy od przyjętego w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (224 kg/M/rok). Biorąc pod uwagę typ poszczególnych wiosek, stopień ich rozwoju a także  zurbanizowania, trudno wytłumaczyć tak duże rozbieżności.

Należy jednak zaznaczyć, iż część odpadów zostaje zagospodarowana              we własnym zakresie przez mieszkańców, głównie odpady organiczne na kompost, papier do spalenia itd. Można przyjąć, iż różnica pomiędzy tą liczbą            a przyjętymi wartościami wskazuje na ich stopień zagospodarowania.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust 2 ustawy o odpadach gminny plan gospodarki odpadami powinien być opracowany zgodnie z planami wyższego rzędu. Biorąc to pod uwagę w dalszej części opracowania do wyznaczenia strategii gospodarki odpadami oraz prognozowanych zmian w zakresie gospodarki odpadami dla całej gminy wykorzystane będą jednostkowe wskaźniki wytwarzania i nagromadzenia odpadów przyjęte w planach krajowym, wojewódzkim i powiatowym.

Tabela 6. Średni skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury, w [%] – wg planu krajowego

| Odpady domowe | Odpady z obiektów infrastruktury [%] |
| --- | --- |
| frakcje odpadów [%] | duże miasta | małe miasta | wieś |  |
| odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 32 | 29 | 13 | 10 |
| odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | 2 | 2 | 1 |  |
| inne odpady organiczne | 2 | 2 | 2 |  |
| papier i tektura | 19 | 17 | 13 | 30 |
| tworzywa sztuczne | 14 | 13 | 13 | 30 |
| materiały tekstylne | 4 | 3 | 3 | 3 |
| szkło | 8 | 8 | 8 | 10 |
| metale | 4 | 4 | 4 | 5 |
| odpady mineralne | 5 | 8 | 10 | 5 |
| frakcja drobna (pon. 10 mm) | 10 | 14 | 33 | 7 |
| Razem: | 100 | 100 | 100 | 100 |

Źródło: na podstawie badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych  w Katowicach (IETU)

Tabela 7. Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych
         dla obszarów  wiejskich

|  |  | Wskaźnik generowania strumieni odpadów komunalnych dla terenów wiejskich |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa strumienia | Wg planu wojewódzkiego kg/M/r | Wg planu krajowego kg/M/r |
| 1 | Domowe odpady organiczne | 25,76 | 22 |
| 2 | Odpady zielone | 5 | 4 |
| 3 | Papier i karton nieopakowaniowy | 9,42 | 11 |
| 4 | Opakowania papierowe | 9,42 | 15 |
| 5 | Opakowania kompozytowe | 2,09 | 2 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 14,65 | 21 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,28 | 7 |
| 8 | Odpady tekstylne | 4,83 | 5 |
| 9 | Szkło nieopakowaniowe | 1,93 | 1 |
| 10 | Opakowania szklane | 10,95 | 19 |
| 11 | Metal | 4,51 | 5 |
| 12 | Opakowania stalowe | 1,29 | 2 |
| 13 | Opakowania aluminiumiowe | 0,64 | 0 |
| 14 | Odpady mineralne | 16,10 | 13 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 53,13 | 40 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 15,00 | 15 |
| 17 | Odpady budowlane | 30,00 | 40 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 2,00 | 2 |
|  | 213 | 224 |

Tabela 8. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych [kg/M/rok] – wg planu wojewódzkiego

| Rodzaje odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia [kg/M/rok] |
| --- | --- |
|  | Duże miasta | Małe miasta | Wieś |
| 1) odpady z gospodarstw domowych | 224 | 210 | 116 |
| 2) odpady z obiektów infrastrukturalnych | 110 | 90 | 45 |
| 3) odpady wielkogabarytowe | 20 | 15 | 15 |
| 4) odpady z budowy remontów i demontażu obiektów budowlanych | 40 | 30 | 30 |
| 5) odpady z ogrodów i parków | 12 | 12 | 5 |
| 6) odpady z oczyszczenia ulic i placów | 15 | 8 | - |
| 7) odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych | 3 | 2 | 2 |
| Razem: | 424 | 367 | 223 |

### 6.1.1. System zbierania odpadów na terenie gminy Dzierzążnia

Ustawa o odpadach określa pojęciem zbierania odpadów każde działanie,                 a w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu, do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami), dla odpadów komunalnych stosuje się pojęcie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości (obejmuje ono usuwanie odpadów z pojemników oraz transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania). Gmina powinna zapewnić mieszkańcom określone warunki utrzymania czystości i porządku, a także jest odpowiedzialna za przejęcie obowiązków usuwania odpadów, w przypadku gdy mieszkańcy nie spełniają go lub spełniają niezgodnie z ustawą.

W tym celu Rada Gminy Dzierzążnia ustaliła w drodze uchwały, szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące m.in. prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania tych odpadów oraz częstotliwości               i sposobu ich pozbywania  – Uchwała z dnia 23 lutego 2001 r. Nr 125/XX/2001.

Zgodnie z zapisami zawartymi w regulaminie utrzymanie czystości                       i porządku na terenie nieruchomości polega na gromadzeniu odpadów stałych wyłącznie w pojemnikach na ten cel przeznaczonych.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości        w urządzenia do gromadzenia odpadów stałych tj. w pojemniki.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania korzystania z usług na usuwanie odpadów w postaci dowodów zapłaty za usługi.

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą zajmować się przedsiębiorcy posiadający stosowne zezwolenie od właściwego terenowo wójta.

Zezwolenie może być wydane przedsiębiorcom, którzy spełniają wszystkie określone prawnie wymogi na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Aktualnie na terenie gminy Dzierzążnia zezwolenie posiadają następujący przedsiębiorcy:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Płońsku,                       ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SO” Józef Sobiesiak,                            ul. Pałacowa 18, 09-471 Miszewo Murowane

### 6.1.2. Zbiórka odpadów drobnych zmieszanych

Pomimo, zapisów w obowiązującym regulaminie o utrzymaniu czystości               i porządku w gminie zobowiązującego każdego właściciela nieruchomości do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady i posiadania umowy                       z odbiorcą, w wielu miejscowościach gminy mieszkańcy nie posiadają takich pojemników a gromadzenie odpadów komunalnych prowadzone jest w systemie „donoszenia” a nie w systemie bezpośredniego odbioru. System „donoszenia” oparty jest na kontenerach wielkopojemnościowych KP-7 o pojemności 7 m3 ustawionych w różnych punktach gminy. Gmina zamierza przejść na system bezpośredniego gromadzenia odpadów komunalnych. Na podstawie doświadczeń realizacji systemu „donoszenia” można stwierdzić, że nie jest to dobry system. Wadą tego systemu jest anonimowość gromadzonych odpadów, co praktycznie uniemożliwia obciążenie mieszkańców opłatami za ich usuwanie a także sprzyja podrzucaniu odpadów przez mieszkańców spoza gminy. Duża pojemność kontenerów sprawia, że czas przetrzymywania w nich odpadów jest długi co jest przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów oraz zagrożeń sanitarnych związanych z rozkładem frakcji organicznych. W przypadku zmniejszenia ilości rozstawionych kontenerów KP-7 skraca się czas napełniania kontenera, ale wydłuża odległość od miejsc powstawania do miejsc gromadzenia odpadów. To z kolei może stać się powodem zagospodarowania odpadów w sposób niewłaściwy                              np. składowanie na dzikich wysypiskach, zakopywanie, spalanie itp.

Właściwszym systemem jest system bezpośredniego odbioru od wytwórców. Poniżej zostaną rozważone argumenty „za i przeciw” wprowadzeniu tego systemu.

Za wprowadzeniem tego systemu przemawiają następujące argumenty:

- skrócenie czasu przetrzymywania odpadów w pojemnikach, a przez co wyeliminowanie zagrożeń sanitarnych i przyczyn powstawania nieprzyjemnych zapachów,

- skrócenie odległości od miejsc powstawania odpadów do miejsc gromadzenia odpadów,

- możliwość identyfikacji wytwórcy odpadów i obarczenia go kosztami adekwatnymi do ilości wytworzonych odpadów,

- bardziej racjonalne wykorzystanie objętości pojemnika tj. większe zagęszczenie odpadów z uwagi na to, że za opróżnianie pojemnika płaci wytwórca,

- zmniejszenie potrzeb transportowych wynikających z możliwości zagęszczenia odpadów w śmieciarkach,

- bardziej efektywnie prowadzona selektywna zbiórka ( istotny jest tu bodziec ekonomiczny - mieszkańcy nie ponoszą kosztów wywozu posegregowanych odpadów a opłata za odpady zmieszane jest skorelowana z ich ilością),

Wady systemu bezpośredniej zbiórki:

- zakup pojemników przez wszystkich właścicieli nieruchomości (koszt zakupu),

- ustalenie tras przejazdu umożliwiających dojazd do każdej nieruchomości (istniejąca sieć dróg oraz okresowo występujące złe warunki atmosferyczne mogą uniemożliwiać dojazd specjalistycznego środka transportu do wszystkich posesji),

- system wymaga zapewnienia właściwej obsługi – może być obsługiwany przez przedsiębiorców posiadających specjalistyczny sprzęt: śmieciarki bębnowe lub śmieciarki z zagęszczeniem płytowym.

Biorąc pod uwagę powyższe wady oraz sytuację ekonomiczną mieszkańców gminy, należy uwzględnić możliwość prowadzenia tego systemu w oparciu  o worki foliowe 120 litrowe o podwyższonej wytrzymałości. Worki będą stopniowo zastępowane pojemnikami w zależności od możliwości finansowych mieszkańców     i usytuowania ich posesji. W miejscach o niedogodnym usytuowaniu, gdzie dojazd specjalistycznego sprzętu w pewnych okresach roku jest niemożliwy (brak przejezdnych dróg w okresie zimy, przedwiośnia lub jesieni) właściciele nieruchomości pozostaną przy systemie workowym. W takich przypadkach napełniony worek z odpadami dostarczany będzie przez właściciela nieruchomości do miejsca odbioru zlokalizowanego przy trasie przejazdu śmieciarki.

Do zadań gminy należy egzekwowanie obowiązującego prawa w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają pojemników oraz umów na wywóz nieczystości.

### 6.1.3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W ostatnich latach zauważa się wyraźny wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy gminy pozbywają się starych mebli, zużytego sprzętu gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, kuchnie węglowe i gazowe), urządzenia łazienkowe oraz zużytego sprzętu elektronicznego (RTV, komputery).  Przy okazji wymiany na nowy sprzęt pojawiają się również opakowania przestrzenne. Z odpadów wielkogabarytowych najbardziej problemowe są urządzenia chłodnicze, z których przed demontażem i przerobem powinny być odciągane środki chłodnicze (freon) i olej sprężarkowy.

Wyliczona ilość odpadów wielkogabarytowych wytwarzanych na terenie gminy Dzierzążnia na podstawie wskaźników emisji z KPGO wynosi:

40 kg/M/rok x 4086 M = 163 440 kg/rok = 163,5 Mg/rok.

Zgodnie z prognozą zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2014 zawartej w KPGO procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych latach będą kształtowały się następująco:

- lata 2001- 2005 - +5,92%

- lata 2006-2010 – 0 %

- lata 2011 – 2014 – 0%.

System gospodarki odpadami powinien zapewniać selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych

-w 2006 roku  20 %

-w 2010 roku 50 %

-w 2014  roku 60 %

Na składowisko trafia nie więcej niż 3 Mg  tego rodzaju odpadów rocznie. Reszta odpadów wielkogabarytowych (głównie mebli) jest zagospodarowana przez mieszkańców np. poprzez spalanie w lokalnych kotłowniach.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w gminie, w sposób zorganizowany nie jest realizowana. Odpady te są indywidualnie zagospodarowywane przez mieszkańców i w rezultacie, ich udział w masie odpadów deponowanych na składowiskach jest raczej niewielki.

Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy zakłada się realizować poprzez dwukrotną w ciągu roku akcyjną zbiórkę realizowaną przez przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych.

### 6.1.4.  Systemy selektywnej zbiórki

Na terenie gminy Dzierzążnia funkcjonują dwa systemy selektywnej zbiórki odpadów: system pojemnikowy i system workowy. Systemem workowym objęta jest cała gmina, został on wprowadzony w styczniu 2004 r. System pojemnikowy realizowany jest z udziałem dwu zestawów pojemników i jest prowadzony od początku 2001 r. System pojemnikowy jest jednak systemem droższym i wymaga sporych nakładów związanych z zakupem pojemników. Jest bardziej skutecznym systemem w obszarze gęstej zabudowy wielorodzinnej. Dla gmin wiejskich                     o dużym rozproszeniu, takich jak Dzierzążnia lepszym systemem jest system workowy. Ma on jednak swoje zalety i wady. Z jednej strony odpady segregowane nie muszą być donoszone przez mieszkańców do punktu zbiórki – lokalizacji pojemnika, z drugiej w systemie workowym konieczne jest zbieranie odpadów              w kilku workach, co może stanowić pewną uciążliwość dla uczestników zbiórki. Dodatkowo system ten wymaga zbierania odpadów w znacznie większej ilości punktów niż ma to miejsce w systemie pojemnikowym. Z powyższego wynika,                iż wybierając dany system należy wziąć pod uwagę:

•   gęstość zabudowy,

•   ilość mieszkańców objętych systemem zbiórki,

•   koszty wprowadzenia wybranego systemu na danym terenie,

•   ilość odpadów wytwarzanych na danym terenie,

•   rodzaj zabudowy w obrębie której ma być prowadzona selekcja,

Dla selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki oraz worki. Wykorzystywane są dwa zestawy pojemników po 3 sztuki każdy przeznaczonych do segregacji szkła i makulatury. Są to pojemniki typu „dzwony” o pojemności             1,5 m3 przystosowane do opróżniania za pomocą wysięgnika dźwigowego HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy). Rozdzielnie jest gromadzone szkło białe                   i kolorowe. Pojemniki charakteryzują się odpowiednio dobraną kolorystyką:

- niebieskie – na makulaturę

- zielone – na szkło kolorowe

- białe – na szkło bezbarwne.

Pojemniki posiadają napisy wskazujące na rodzaj gromadzonego surowca wtórnego oraz nadrukowaną instrukcję segregacji. Pojemniki są obsługiwane przez PGK Sp. zo.o z Płońska. W systemie pojemnikowym, odbiór segregowanych odpadów następuje po napełnianiu pojemnika.

Ponadto prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów „u źródła” realizowana za pomocą metody trzech worków. Worki w trzech kolorach otrzymują wszyscy mieszkańcy gminy.

W workach niebieskich mieszkańcy gromadzą selektywnie odpady typu makulaturowego, w żółtych – szklane, a w czerwonych – z tworzyw sztucznych.

Do grupy odpadów makulaturowych zalecanych przez firmę odbierającą do selektywnego zbierania w workach niebieskich należą:

- makulatura miękka tj.: gazety, kartki i inne,

- makulatura twarda tj.: kartony, tektura, przekładki itp.,

- pojemniki po żywności płynnej typu TETRAPAK np. kartony po mleku, napojach itp.

Do grupy odpadów szklanych zalecanych do selektywnej zbiórki                        w workach żółtych należą:

- butelki bezbarwne,

- butelki kolorowe,

- inne szkło opakowaniowe np. słoiki.

Do grupy odpadów z tworzyw sztucznych zalecanych do selektywnego gromadzenia w workach czerwonych należą:

- torby i woreczki,

- reklamówki,

- butelki po napojach typu PET,

- butelki po chemii gospodarczej i kosmetykach np. po płynach do prania, płukania i inne.

Selektywną zbiórką odpadów prowadzoną metodą trzech worków zajmuje się Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SO” z siedzibą w Nowym Miszewie.

W systemie workowym wyselekcjonowane odpady odbierane są według harmonogramu odbioru odpadów selekcjonowanych. Na terenie gminy Dzierzążnia odbiór odpadów odbywa się z częstotliwością raz na miesiąc.

Przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów mieszkańcy pokrywają jedynie koszty zakupu worków. Pozostałe koszty ponoszą podmioty obsługujące zbiórkę, którzy w zamian zarabiają na sprzedaży wysegregowanych surowców wtórnych.

W pierwszych dwóch kwartałach selektywnej zbiórki zebrano następujące ilości odpadów:

Tabela 9. Ilości odpadów zebranych w systemie selekcji workowej w I półroczu 2004

| Okres | Papier i tektura [kg] | Tworzywa sztuczne [kg] | Szkło [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Styczeń | 190 | 550 | 350 |
| Luty | 670 | 2200 | 1220 |
| Marzec | 1080 | 330 | 1440 |
| Razem I kwartał | 1940 | 3080 | 3010 |

| Okres | Papier i tektura [kg] | Tworzywa sztuczne [kg] | Szkło [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwiecień | 1347 | 890 | 1790 |
| Maj | 150 | 110 | 850 |
| Czerwiec | 500 | 450 | 3690 |
| Razem II kwartał | 1997 | 1450 | 6330 |

| Okres | Papier i tektura [kg] | Tworzywa sztuczne [kg] | Szkło [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Razem I półrocze 2004 | 3937 | 4530 | 9340 |

Wg wskaźników generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich zawartych w KPGO ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu roku jest następująca:

-opakowania papierowe – 15 kg/M/rok

-opakowania z tworzyw sztucznych 7 kg/M/rok

-opakowania szklane 19 kg/M/rok

Odpady nieopakowaniowe:

-papier i karton nieopakowaniowy 11 kg/m/rok

-tworzywa sztuczne nieopakowaniowe 21 kg/M/rok

-szkło nieopakowaniowe 1 kg/M/rok

Biorąc pod uwagę demografię oraz powyższe wskaźniki generowania można wyliczyć ilość odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Dzierzążnia:

-opakowania papierowe – 15 kg/M/rok x 4086 M = 61 290 kg/rok

-opakowania z tworzyw sztucznych -7 kg/M/rok x 4086 M = 28 602 kg/rok

-opakowania szklane - 19 kg/M/rok x 4086 M = 77 634 kg/rok

Dla zakładanych poziomów odzysku na rok 2006 ( opakowania z papieru                  i tektury 45%, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 22%, odpady opakowaniowe ze szkła 35%) wyliczono ilość odpadów opakowaniowych odzyskanych z terenu gminy Dzierzążnia:

-opakowania papierowe – 27 580,5 kg/rok = 2298,4 kg/m-c

-opakowania z tworzyw sztucznych – 6 292,44 kg/rok = 524,37 kg/m-c

-opakowania szklane – 27 171,9 kg/rok = 2 264,33 kg/m-c

Przyjmując odzysk odpadów nieopakowaniowych na poziomie odzysku odpadów opakowaniowych ilości, które można zebrać selektywnie wynoszą;

- papier - 4,95 kg/M/rok x 4086 M = 20 225,7 kg/rok = 1685,5 kg/m-c

- tworzywa sztuczne - 4,62 kg/M/rok x 4086 M = 18 877,32 kg/rok =  1573,11 kg/m-c

- szkło - 0,35 kg/M/rok x 4086 M = 1430,1 kg/rok = 119,2   kg/m-c

Sumując ilości odpadów opakowaniowych i nieopakowaniowych otrzymano:

-papier i tektura – 2298,4   kg/m-c +   1685,5 kg/m-c = 3 983,9 kg/m-c

-tworzywa sztuczne - 524,37  kg/m-c +   1573,11 kg/m-c = 2097,5 kg/m-c

-szkło -  2 264,33  kg/m-c + 119,2   kg/m-c = 2383,53 kg/m-c

Powyższe wyliczenia oparte są na założeniach przyjętych w KPGO. Wyliczone ilości odpadów są ilościami, jakie można teoretycznie zebrać z terenu gminy Dzierzążnia. Porównując te ilości z ilościami uzyskanymi w ciągu pierwszych miesięcy zbiórki nie należy się spodziewać aż tak dobrych rezultatów.

Tabela 10. Ilości odpadów zebranych selektywnie w I półroczu 2004 na terenie gminy w porównaniu z ilościami teoretycznymi wyliczonymi na podstawie wskaźników z KPGO

| Lp. | Rodzaj surowca wtórnego | Ilość odpadów zebranych selektywnie ton/m-c na podstawie danych uzyskanych w I półroczu 2004 r. | Teoretyczna ilość odpadów zbieranych selektywnie w tonach/m-c wyliczona na podstawie wskaźników z KPGO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Makulatura | 0,66 | 3,98 |
| 2. | Tworzywa sztuczne | 0,75 | 2,09 |
| 3. | Szkło | 1,56 | 2,38 |

Zakładane poziomy odzysku mogą być zbliżone do uzyskanych w ciągu pierwszego półrocza.

### 6.1.5. Systemy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych

Ze strumienia odpadów komunalnych można wyselekcjonować następujące odpady niebezpieczne i problemowe: farby, kleje, lepiszcze, żywice, rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, pestycydy, herbicydy, insektycydy oraz lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, aerozole, baterie jednorazowe. Do odpadów tych należy zaliczyć także opakowania po wymienionych środkach chemicznych.

Na terenie gminy Dzierzążnia nie został dotąd wprowadzony żaden system zbiórki odpadów problemowych.

Poszczególne rodzaje odpadów problemowych powinny być w skuteczny sposób zagospodarowywane lub unieszkodliwiane. Wymaga to jednak zorganizowania systemu selektywnego gromadzenia tych odpadów                                    w wyznaczonych miejscach. Punkty te powinny służyć okresowemu magazynowaniu odpadów do momentu ich wywozu do miejsca unieszkodliwiania. Budowa takiego Punktu stanowi podstawowe zadanie do rozwiązania w organizacji systemu zbiórki odpadów problemowych i niebezpiecznych. Punkt taki powinien być wyposażony w odpowiednie pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów                   i obsługiwany przez przeszkolony personel, dozorowany.  Z uwagi na to, że                   w gminie nie funkcjonuje gminny zakład komunalny i trudno o wyznaczenie takiego miejsca punkt taki zostanie utworzony przy mającym powstać Regionalnym Zakładzie Gospodarki Odpadami (RZGO) w Dalanówku. Zadaniem gminy poza współtworzeniem takiego punktu będzie informowanie mieszkańców gminy                o sposobie i zakresie przyjmowanych w tym punkcie odpadów.

Taki punkt magazynowania odpadów problemowych będzie wspomagany równoległym systemem zbierania wybranych odpadów problemowych tj.: zużytych baterii jednorazowych w miejscach sprzedaży oraz szkołach. Do prowadzenia zbiórki będą stosowane specjalne pojemniki z odpowiednimi otworami wrzutowymi, zabezpieczającymi przed wrzucaniem innych odpadów. Oferowane są różne rodzaje pojemników, jednak należy brać po uwagę ich podstawowe cechy: mały otwór wrzutowy lub kilka otworów dostosowanych do wielkości baterii, zamknięcie pojemnika uniemożliwiające dostęp osób trzecich, niewielkie gabaryty (dobrym rozwiązaniem jest pojemnik stanowiący obudowę dla wymiennego worka na baterie o pojemności max. 30 litrów). Zużyte oleje będą zbierane w oparciu                  o stacje benzynowe (przy wykorzystaniu specjalistycznych pojemników do zbiórki olejów). Zbiórka przeterminowanych leków będzie realizowana w oparciu o apteki, lecznice, gabinety zabiegowe (przy wykorzystaniu specjalistycznych pojemników do zbiórki leków). Świetlówki i akumulatory będą zbierane w punktach sprzedaży. Sprzedawca detaliczny akumulatora ołowiowego (kwasowego) jest zobowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora – obowiązek ten wynika            z art. 20 ustawy z dnia 11 maja  2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639).

Uzupełnieniem funkcjonowania takiego systemu będzie okresowa zbiórka tego rodzaju odpadów prowadzona dwa razy w roku w ściśle określonym dniu                         i godzinach. Do tego celu powinien być wykorzystany specjalistyczny sprzęt. Odpady te będą trafiały do punktu działającego przy RZGO a następnie będą przekazane specjalistycznym firmom zajmującym się ich unieszkodliwianiem. Przed przekazaniem odpadów zawsze należy sprawdzić czy firma posiada stosowne zezwolenie.

Wykaz firm zajmujących się odbiorem i zagospodarowywaniem poszczególnych odpadów problemowych zamieszczono w pkt 6.3. niniejszego opracowania.

### 6.1.6.  Odpady komunalne ulegające biodegradacji

Na odpady biodegradowalne składają się:

- domowe odpady organiczne

- odpady zielone

- odpady papieru i tektury opakowaniowe

- odpady papieru i tektury nieopakowaniowe

Wg wskaźników generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich zawartych w KPGO wyliczono następujące ilości odpadów biodegradowalnych wytwarzanych na terenie gminy Dzierzążnia:

- domowe odpady organiczne: 22 kg/M/rok x 4086 M = 89 892 kg/rok

- odpady zielone: 4 kg/M/rok x 4086 M = 16 344 kg/rok

- odpady papieru i tektury opakowaniowe: 15 kg/M/rok x 4086 M =                     61 290 kg/rok

- odpady papieru i tektury nieopakowaniowe: 11 kg/M/rok x 4086 M =                   44 946 kg/rok

Łączna ilość odpadów biodegradowalnych wytwarzanych na terenie gminy Dzierzążnia wynosi: 212 472 kg/rok.

Odpady komunalne podlegające biodegradacji to w głównej mierze odpady organiczne, które powinny podlegać kompostowaniu. Dzięki kompostowaniu odpadów organicznych część odpadów organicznych może być przerobiona na kompost, co powoduje zmniejszenie ilość odpadów tego typu deponowanych na składowisku. Ma to wpływ na sposób funkcjonowania składowiska, jednocześnie zmniejszając uciążliwość składowania organicznych odpadów, przejawiającą się przez emisję odorów, odcieków i gazów, co może powodować problemy środowiskowe. Uzyskany kompost może być wykorzystywany do kondycjonowania gleby. Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych powinno być osiągane poprzez zastępowanie składowania recyklingiem organicznym w myśl art. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z dn. 27 kwietnia 2001 r).

Aby zmniejszyć uciążliwość składowisk na środowisko ważne jest oddzielenie odpadów organicznych ze strumienia odpadów deponowanych na składowisku. W tym celu określono poziomy odzysku i recyklingu dla tych grup odpadów, które kształtują się następująco:

Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

- do 2006 roku– 88% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Powyższe poziomy są zgodne z Dyrektywą Rady 99/31 z dnia 26 kwietnia 1998 roku w sprawie składowania odpadów.

Zmniejszanie odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska będzie osiągane poprzez:

- indywidualne kompostowanie odpadów organicznych powstających                                        w gospodarstwach domowych,

- wykorzystanie jako karma dla zwierząt,

- odzysk i recykling odpadów  papierowych.

W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, a taka dominuje na terenie gminy Dzierzążnia, odpady organiczne wykorzystywane są częściowo jako karma dla zwierząt lub kompostowane w kompostownikach przydomowych i używane jako nawóz. Stąd rzeczywisty udział tej grupy w składzie odpadów może wynosić              ok. 10 %. W związku z tym nie jest konieczne prowadzenie dodatkowego odzysku tego rodzaju odpadów na terenie gminy Dzierzążnia. Ponieważ wymagany poziom odzysku będzie osiągalny nie planuje się zbierania odpadów organicznych do oddzielnych pojemników.

### 6.1.7. Składowisko odpadów komunalnych

Składowisko zlokalizowane jest w msc. Pomianowo – Dzierki. Zostało ono zorganizowane w miejscu starego wyrobiska po eksploatacji pospółki.

Podstawowe dane o składowisku:

  - rok rozpoczęcia eksploatacji 1990

  - pojemność – 31 500 m3

  - powierzchnia 1 ha

  - brak uszczelnienia podłoża

  - brak drenażu

  - brak systemu odgazowywania

  - brak ogrodzenia ( ogrodzenie zostało zniszczone i rozkradzione)

  - ilość deponowanych na składowisku odpadów ok. 200 ton/rok

  - rejon obsługi: Gmina Dzierzążnia (powierzchnia 102 km2 z liczbą mieszkańców 4086 osób)

  - brak dozoru stałego, w związku z czym brak infrastruktury (zaplecze socjalne zostało zniszczone)

  - brak urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania takich jak brodzik dezynfekcyjny, kompaktor spychacz, waga, itp.).

Składowisko odpadów pochodzących z terenu Gminy Dzierzążnia zlokalizowane jest na gruntach wsi Pomianowo  - Dzierki, na działce stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia. Teren położony jest przy drodze żwirowej Pomianowo - Dzierki. Składowisko otaczają pola uprawne, a od wschodu                         i południa drogi polne. Najbliższa zamieszkała zagroda leży 450 m od wysypiska.

Składowisko nie posiada ogrodzenia, odpady składowane są w sposób nieuporządkowany na całym terenie. Z wysypiska korzystają mieszkańcy gminy Dzierzążnia. Nagromadzone odpady spychane są na hałdy oraz ugniatane i w/g potrzeb zasypywane piaskiem.

Składowisko odpadów powstało w 1990 r. na powierzchni 1 ha gruntu po wybranej pospółce o wymiarach 175 x 60 przy głębokości od 3 do 5 m przyjmując średnią głębokość 4 m, pojemność składowiska wynosi:

- 175 x 60 =10 500 m2 x 3 = 31 500 m2

Składowanie odpadów odbywa się od chwili otwarcia tj. od 1990 r. Dokładne określenie pojemności ilości nagromadzonych odpadów jest niemożliwa z uwagi na brak ewidencji. W/g własnego rozeznania szacunkowo można stan nagromadzenia odpadów określić na około 20% objętości składowiska. Składowisko nie posiada izolacji podłoża oraz ujmowania odcieków.

Składowisko posiada następujące dokumenty dotyczące budowy                        i eksploatacji wysypiska:

- pozytywne postanowienie Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku Nr NZ-NI-442-7/9/89 z dnia 31.01.1989r.,

- decyzję o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwoleniu na budowę Nr UAN 8380/26/90 oraz UAN 8381/80/90 z dnia 29.10.1990 r, wydaną przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Płońsku,

- Plan zagospodarowania Gminnego Wysypiska Śmieci,

- Opinię hydrogeologiczną dla terenu wysypiska śmieci,

- Przegląd ekologiczny składowiska

- Decyzję Starosty Płońskiego z dnia 29.12.2002 r. znak: RŚ 763/9-4/02 zobowiązującą zarządzającego składowiskiem tj. Wójta Gminy Dzierzążnia do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego w celu dostosowania funkcjonowania składowiska do wymogów ustawy o odpadach.

Zgodnie z opracowaną opinią hydrogeologiczną dla terenu wysypiska                  w/w rejon znajduje się w północnej części Wysoczyzny Płońskiej zbudowanej głównie z glin zwałowych oraz w niewielkim stopniu piasków, żwirów lodowcowych i wolnolodowcowych. Samo wysypisko usytuowane jest w wyrobisku po piasku i żwirze. W/g opinii hydrogeologicznej w strefie wysypiska pod kilkumetrową warstwą piasków występują gliny zwałowe, gliny te przykrywają warstwę piasków. Utwory piaszczysto - żwirowe prowadzą wody podziemne, tworząc warstwy wodonośne. Pierwszą warstwę wodonośną eksploatują studnie kopane, następną studnie wiercone.

W promieniu 2 km od wysypiska nie występują studnie wiercone.

Natomiast studnie kopane w obecnej chwili nie są eksploatowane z uwagi na fakt, że mieszkańcy pobliskiej wsi Pomianowo, oddalonej od wysypiska ok. 1 km, oraz Kadłubowo, oddalonej około 2 km korzystają z wybudowanego wodociągu grupowego, którego ujęcie wody znajduje się kilka km od wysypiska.

Wobec powyższego nie istnieje możliwość zanieczyszczenia wody, z której korzystają mieszkańcy przyległych do wysypiska miejscowości. W/g opinii hydrogeologicznej budowa terenu wokół wysypiska wskazuje, iż główny poziom wodonośny jest izolowany od powierzchni terenu znaczną miąższością glin i jest naturalnie chroniony przed zanieczyszczeniami.

Jak już nadmieniono w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska występują grunty użytkowane rolniczo oraz grunty zadrzewione. W zasiągu ewentualnego ujemnego oddziaływania obiektu nie występują dobra kultury, poddane ochronie na podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury, natomiast około 2 km od składowiska               w miejscowości Pomianowo znajdują się jesiony wyniosłe w ilości 3 szt.                              W odległości około - 3 km od składowiska w uroczysku nadleśnictwa we wsi Korytowo znajduje się głaz narzutowy - granit różowy gruboziarnisty. Zarówno jesiony wyniosłe, jak i głaz narzutowy są znacznie oddalone od omawianego składowiska poza zasięgiem ujemnego oddziaływania.

Istotne znaczenie w ograniczeniu wpływu składowiska na jakość powietrza atmosferycznego ma fakt, ze odpady są deponowane w niecce wyrobiska (podpoziomowo), gdzie prędkości wiatru i wymiana gazowa z otoczeniem są mniejsze niż na powierzchni terenu.

Składowisko winno być eksploatowane w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie składowiska na estetykę środowiska. Szczególnie ważne jest eliminowanie rozwiewania lekkich frakcji deponowanych odpadów tj. folii, papierów itp.

Usytuowanie składowiska w wyrobisku bez naturalnej i technicznej izolacji podłoża od zdeponowanych odpadów i uwalnianych ze złoża odcieków stwarza zagrożenie postępującego zanieczyszczenia środowiska podziemnego. Jednoznaczne  określenie czy  eksploatowane   składowisko  powoduje zanieczyszczenie wód podziemnych jest obecnie nie możliwe ze względu na brak otworów obserwacyjnych na kierunku spływu wód gruntowych.

Zarządzający składowiskiem odpadów zgodnie z art. 33 ust. 3 w/w ustawy               z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085) jest zobowiązany do dostosowania jego funkcjonowania do wymagań określonych                 w pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r. Jeżeli po dniu 31.12.2009 r. istniejące składowisko odpadów będzie eksploatowane niezgodnie                   z wymogami określonymi w pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego wojewódzki inspektor ochrony środowiska wyda decyzję                             o wstrzymaniu korzystania ze składowiska.

Zarządzający składowiskiem jest zobowiązany do:

- wnoszenia opłat za składowanie odpadów do Urzędu Marszałkowskiego                              ( opłaty nalicza się wg ilości zgromadzonych odpadów i jednostkowych stawek publikowanych w Dziennikach Ustaw)

- monitorowania składowiska zgodnie z art. 59 ustawy z dnia                         27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U Nr 62, poz. 628) oraz zgodnie                   z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r.                        w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów (Dz.U. Nr 220, poz.1858), a także corocznego przesyłania uzyskanych wyników wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do końca I kwartału, po zakończeniu roku kalendarzowego, którego te wyniki dotyczyły

- właściwej eksploatacji składowiska zgodnie z wymogami zawartymi        w art. 59 ust 1 w/w ustawy o odpadach  oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dot. lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów min do:

- ustalania ilości odpadów przed ich przyjęciem na składowisko

- sprawdzania zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi

karcie przekazania odpadu

Analizę lokalizacji, urządzania i eksploatacji składowisk w aspekcie spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poszczególnych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji                     i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U z 2003 r. Nr 61, poz. 549) dokonano w Planie gospodarki odpadami województwa mazowieckiego. Przeprowadzona analiza lokalizacji składowisk została przyjęta za podstawę planu zamykania składowisk. Założono, że wszystkie składowiska konfliktowe w stosunku do kryteriów zawartych w w/w rozporządzeniu muszą być zamknięte do 2012 roku. Składowisko  w msc. Pomianowo Dzierki ma zostać zamknięte do 2012 r.,  po zamknięciu zostanie ono zrekultywowane.

Składowisko nie ma zatwierdzonej instrukcji eksploatacji zgodnie                     z wymogami art. 53 w/w ustawy o odpadach.

Po zamknięciu składowisko powinno być monitorowane przez 30 lat od uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska. Minitoring składowiska powinien być prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia         2002 r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk (Dz.U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1858).

Rys. 1. Graficzne przedstawienie instalacji do unieszkodliwiania odpadów

## 6.2. Odpady przemysłowe

W gminie Dzierzążnia ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych jest znikoma z uwagi na brak rozwiniętego przemysłu na tym terenie. Działają tu jedynie drobne zakłady usługowe i handlowe.

Wykaz wytwórców odpadów przemysłowych w gminie:

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Błomino Gumowskie, tel. 661-19-38,

- „Samopomoc Chłopska” Gminna Spółdzielnia, Dzierzążnia,                     tel. 661-59-03,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe, Z. Walczewska, D. Malczewski, Dzierzążnia,

- Stacja Paliw, Dzierzążnia

- „Jurmark” Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe, Jędrzejak Jerzy, Kucice, 661-59-91,

- „Argo”, Paczkarnia Serów s.c. Siekluki, tel. 661-58-86,

- Mechanika. Blacharstwo. Lakiernictwo. Pomoc Drogowa, Kowalczyk Marcin, Siekluki, tel. 661-59-44,

- „Petrostar” Handel Olejem Napędowym, Gadomski Krzysztof, Starczewo Wielkie,  tel. 661-19-20.

W zakresie wytwarzania odpadów (art. 17 ustawy o odpadach) wymagane jest posiadanie przez wytwórcę odpadów jednej z następujących decyzji administracyjnych:

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

- decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (zwanej dalej decyzją zatwierdzającą program)

- pozwolenia zintegrowanego

lub złożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (zwanej dalej informacją), przy czym pozwolenia (art. 180 ustawy - Prawo ochrony środowiska) są wydawane wyłącznie w związku z eksploatacją instalacji.

To, która forma uregulowań prawnych jest wymagana dla danego wytwórcy odpadów zależy głównie od rodzaju wytwarzanych odpadów (czy są to odpady niebezpieczne, czy też inne niż niebezpieczne) oraz od ilości wytwarzanych odpadów.

Posiadacze odpadów, w przypadkach określonych w ustawie o odpadach, zostali zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów i przekazywania zbiorczych zestawień danych marszałkowi województwa. Wymagania w zakresie sprawozdawczości zawiera również ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych - w odniesieniu do producentów opakowaniowych oraz "ustawa              o opłacie produktowej" - w odniesieniu do pakujących produkty w opakowania oraz producentów niektórych wybranych produktów.

Zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Jeżeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tymi odpadami, odpowiedzialność za działania objęte tym zezwoleniem przenosi się na tego następnego posiadacza odpadów.

Podstawowymi decyzjami w zakresie gospodarowania odpadami są:

- pozwolenie zintegrowane, jeśli odzysk lub unieszkodliwianie odpadów odbywają się w instalacji, na której prowadzenie jest wymagane to pozwolenie,

- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

W ustawie o odpadach wprowadzono generalną zasadę, że wydawana jest jedna decyzja obejmująca wszystkie rodzaje działalności w zakresie gospodarki odpadami. W przypadku więc, gdy wytwórca odpadów prowadzi jednocześnie działalność w zakresie gospodarowania odpadami, jest on zwolniony                           z obowiązku uzyskiwania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeśli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, z tym że we wniosku o wydanie tych decyzji, jak i w samych decyzjach muszą być uwzględnione wymagania stawiane zezwoleniom na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (art. 31 ustawy o odpadach).

Natomiast posiadacz odpadów, który łącznie prowadzi działalność                         w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania lub transportu odpadów, jest zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów. W tym przypadku jednak zarówno wniosek, jak i zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów musi uwzględniać wymagania stawiane zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (art. 32 ustawy o odpadach).

## 6.3. Odpady niebezpieczne

Źródłem odpadów niebezpiecznych są procesy przemysłowe, rolnictwo                   działalność medyczna a także część odpadów komunalnych. Oznacza to, że znacząca część źródeł tych odpadów ma charakter rozproszony, co stwarza określone trudności przy sporządzaniu bilansu poszczególnych strumieni odpadów. Odpady niebezpieczne przemysłowe opisano w pkt 6.2 niniejszego opracowania odpady niebezpieczne, które można wyselekcjonować ze strumienia odpadów komunalnych zostały opisane w pkt 6.1.5., natomiast odpady niebezpieczne powstające w wyniku produkcji rolniczej w pkt 6.8.

Tabela 11. Firmy zajmujące się odbiorem i zagospodarowywaniem poszczególnych odpadów problemowych

| LLp. | Nazwa firmy | Adres i telefon | Zakres działalności | Usuwane lub unieszkodliwiane odpady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ABBA – Ekomed Sp. zo.o. | 87-100 Toruń ul. Poznańska 152 tel. 056 651-36-67 654-86-70 654-86-71 fax 651-44-25 |  | odpady polakiernicze, przeterminowane odczynniki chemiczne |
| 12. | Agencja Obsługi Przemysłu „VAMA” Sp.zo.o. | 43-300 Bielsko Biała ul. Gen St. Maczka 9 tel./fax 033/145-913 145-501 w. 133 0-90-307-104 | Pośrednictwo w przekazywaniu odpadów do utylizacji | akumulatory, opony, świetlówki, tworzywa sztuczne |
| 23. | Agatom Service Spółdzielnia Pracy | 03-042 Warszawa ul. Marywilska 44 tel.022/614-57-87 fax 022/614-2311 | Segregacja odpadów | przepracowane oleje, zużyte akumulatory zużyte ogumienie, odpady gumowe, świetlówki, lampy wyładowcze |
| 34. | Algader s.c.. | 01-651 Warszawa ul.Gwiździsta21/17 tel./fax 022/833-87-02 022/834-75-35 022/864-94-94 0-603 124-853 0-602 274-481 0-603 124-852 | Odbiór, transport, pośrednictwo | odpady przemysłowe niebezpieczne i pozostałe, przepracowane oleje, akumulatory, zaolejone grunty, odpady azbestowe, odpadowe chemikalia |
| 45. | AWAS – Polska Sp.zo.o. | 04-630 Warszawa ul. Żuławska 17 tel. 022/613-01-48 fax 022/815-29-95 | unieszkodliwianie transport (serwis separatorów) | usuwanie osadów i szlamów z separatorów |
| 6. | BIONIKA Bydgoszcz Sp. zo.o. | 85-010 Bydgoszcz ul. Dworcowa 84/5 tel. 052/327-31-70, 321-33-08 |  | głównie chemia |
| 57. | CENTRA S.A. | 60-960 Poznań ul. Gdyńska 31/33 tel.061/878-08-81 061/878-64-52 fax 061/878-06-19 | odbiór, pośrednictwo | zużyte akumulatory |
| 8. | FOTON S.A. | Warszawa Tel.022/632-20-21 |  | Odczynniki fotograficzne |
| 69. | PPUHGUMA-BOLECHOWO Sp.zo.o. | 62-005 Owińska Bolechowo ul. Poznańska 1 tel. 061/812-60-17 fax 061/812-62-10 | zagospodarowanie | zużyte ogumienie diagonalne, dętki samochodowe, ochraniacze dętek |
| 710. | Cementownia ZWC GÓRA2DŻE S.A. | 45-076 Opole Chorula 4 tel./fax 077/53-02-91 | unieszkodliwianie termiczne (wykorzystanie) | zużyte ogumienie, odpady gumowe |
| 811. | HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. Zakład Produkcji Przemysłowej | 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 58 tel. 032/126-04-96 032/226-04-80 fax 032/126-02-77 | pośrednictwo, transport | zużyte świetlówki |
| 912. | MAYA | 04-790 WARSZAWA ul. Trakt Lubelski 131 tel. 022/612-61-32 612-61-16 fax 022/612-61-00 | Unieszkodliwianie źródeł światła zawierających Rtęć (wykorzystanie) | zużyte źródła światła zawierające rtęć |
| 113. | MIROPASZ s.c. Zakład Produkcji Rolnej | 05-600 Grójec Mirowice tel. 048/664-27-47 | unieszkodliwianie, wykorzystanie | odpady rzeźne, poubojowe |
| 114. | MOTOZBYT S.A. | 02-220 Warszawa ul .Łpuszańska 36 tel. 022/846-04-41 fax 022/846-04-92 022/846-29-73 | pośrednictwo | odbiór zużytych akumulatorów |
| 115. | ORZEŁ BIAŁY S.A. Zakłady Górniczo-Hutnicze | 41-902 Bytom ul. Siemianowicka 98 tel. 032/81-34-85 fax 032/81-34-91 | unieszkodliwianie (wykorzystanie) | zużyte akumulatory wraz z elektrolitem |
| 116. | POLUTIL | 05-304 Stanisławów tel. 025/757-50-86 fax 022/625-36-59 | unieszkodliwianie, zagospodarowywanie | odpady rzeźne, kości |
| 117. | POMSEL Sp.zo.o. | 56-400 Oleśnica ul. Bratnia 7 tel./fax 071/398-60-75 | pośrednictwo spożywcze | odpadowe tłuszcze |
| 118. | Rafineria Nafty. JEDLICZE S.A. | 38-460 Jedlicze ul. Trzecieskiego 14 tel.013/43-805-11 fax 013/43-846-65 | wykorzystanie | oleje przepracowane |
| 119. | RAN-DICKMAR Sp. zo.o. | 03-887 Warszawa ul. Swojska 47 tel.022/679-80-18 w.29 0-602 664-036 fax 022/679-80-18 w.49 | odbiór, transport, pośrednictwo | oleje przepracowane |
| 20. | WASTROPOL Sp. zo.o. | 61-371 Poznań ul. R. Maya 1 tel. 061/874-10-07 |  | baterie akumulatory |
| 121. | SERVIPOL S.A. | 03-237 Warszawa ul. Inowłodzka 5 tel. 022/811-11-87 fax 022/811-44-56 | wykorzystanie | zużyte ogumienie |
| 122. | SPAL –MED | 54-130 Wrocław tel./fax 071/55-20-44 tel. 0603799541 0601777041 | odbiór i transport | odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych |
| 23. | SYSTEM A-Z | 04-825 Warszawa ul. Chylicka 5 tel. 022/615-61-12 |  | szeroki asortyment |
| 24. | THORNMANN RECYCLING | 87-100 Toruń ul. Poznańska 264 tel. 056/65-222-66 |  | zużyty sprzęt biurowo-komputerowy (min. Monitory, drukarki, baterie komputerów i telefonów komórkowych, tonery, zasobniki do tuszu) |
| 125. | UTIMER Sp.zo.o. | 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 133 tel. 022/569-89-50 fax 022/569-89-58 | pośrednictwo, transport | zużyte źródła światła zawierające rtęć |
| 26. | UTIL Sp. zo.o. | Grodzisk Mazowiecki Tel. 022/7556132 |  | lampy fluorescencyjne, baterie, akumulatory |
| 2 27. | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. zo.o. (grupa „LOBBE”) | 01-267 Warszawa ul. Jana Kazimierza 49 tel. 022/816-20-17 fax 836-67-42 |  | baterie, akumulatory |
| 2 28. | „Inter-Chem” Andrzej Kazimkowski | Ul. Lissowskiego 43 b/30 87-500 Rypin tel. (054) 280-49-41 |  | szeroki asortyment min. Chemia laboratoryjna i analityczna, przeterminowane odczynniki chemiczne |
| 29. | Kartech Sp.zo.o | Ul. Przemysłowa 30/32 Warszawa Tel. (022) 665-98-18 w. 2219 |  | Przeterminowane środki ochrony roślin |
| 3 30. | AWAT | Warszawa Tel. (022) 685-91-78 |  | Przeterminowane środki ochrony roślin |

## 6.4. Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne generowane są przez ośrodki służby zdrowia, weterynaryjne, prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne. Do tej grupy zalicza się również pozostałości z domowego leczenia (dializy, podawanie insuliny, opatrunki, farmaceutyki itp.).

Tabela 12. Klasyfikacja odpadów medycznych i weterynaryjnych zgodnie                         z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) -  grupa 18

.

| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne |
| --- | --- |
| 18 01 | Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej |
| 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) |
| 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) |
| 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 |
| 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 |
| 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 18 01 07 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 |
| 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |
| 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego |
| 18 01 80* | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych |
| 18 01 81 | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 |
| 18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych |
| 18 02 | Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej |
| 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) |
| 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt |
| 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 |
| 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 18 02 06 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 |
| 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 |

*-odpady niebezpieczne

Skład morfologiczny odpadów medycznych jest bardzo zróżnicowany, brak jest również ujednoliconych metod ich badania. Trudności oznaczania wynikają                   z przestrzegania wymagań BHP. Średnio, ilościowy skład tych odpadów kształtuje się następująco:

- papiery i karton około 20 %

- materiały opatrunkowe (bandaże i wata) około 40 %

- odpady z tworzyw sztucznych około 20%

- szczątki ludzkie około 10%

- pozostałe odpady około 10 %.

Wyżej podane proporcje przyjmować należy jako orientacyjne.

Z ustawy o odpadach wynika, że do obowiązków posiadaczy odpadów niebezpiecznych, a w szczególności wytwórców tych odpadów, należy uzyskanie pozwolenia bądź decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub złożenie informacji o wytwarzanych odpadach (w zależności od ilości powstających odpadów). Wytwórca odpadów formułując wniosek o uzyskanie w/w pozwolenia bądź decyzji winien między innymi określić ilość odpadów poszczególnych rodzajów planowanych do wytworzenia.

Ustawa o odpadach oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych                i weterynaryjnych nakłada obowiązek unieszkodliwiania, a także określa wymogi dotyczące gromadzenia, przechowywania i metod unieszkodliwiania odpadów                  o kodach 18 01 i 18 02. Sposoby unieszkodliwiania odpadów powstających                    w działalności służb medycznych i weterynaryjnych sprowadzają się                             w szczególności do zabicia życia biologicznego, czyli zniszczenia drobnoustrojów (bakterii, prątków, wirusów, grzybów, pasożytów, form przetrwalnikowych                       i zarodników) za pomocą:

- spalania,

- dezynfekcji i sterylizacji parowej,

- działania mikro lub makro fal,

- dezynfekcji chemicznej lub gazowej,

- metod radiacyjnych (promieniowanie jonizujące.

Spalanie odpadów medycznych jako metoda ich unieszkodliwiania jest najszerzej stosowaną metodą w Polsce. Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego i weterynaryjnego podlegają obowiązkowi unieszkodliwiania                     w procesach termicznych. Wybór spalania jako metody jest radykalnym sposobem niszczenia materiału skażonego i potencjalnie skażonego. Wydaje się, że jako regułę powinno się przyjąć, że wszelkie odpady medyczne i weterynaryjne, które miały potencjalną możliwość kontaktu z płynami ustrojowymi chorego są potencjalnie zakażone i jako takie powinny być unieszkodliwiane metodą termicznego przekształcania. Generalnie spalaniu winno się poddawać te odpady medyczne                     i weterynaryjne, które ze względu na zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne oraz te odpady z grupy innych niż niebezpieczne, co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą stać się przyczyną infekcji.

Wartość wskaźnika ilości odpadów powstających w prywatnych gabinetach lekarskich i weterynaryjnych (wg Wandrasza) przedstawiono w tabeli.

Tabela 13. Wskaźnik ilości odpadów powstających w gabinetach lekarskich               i weterynaryjnych.

| L.p. | Gabinety | Razem (kg/dobę) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chirurg | 0,1831 |
| 2 | Ginekolog | 0,4200 |
| 3 | Internista | 0,0250 |
| 4 | Laboratorium analityczne | 0,0984 |
| 5 | Laryngolog | 0,0830 |
| 6 | Okulista | 0,0340 |
| 7 | Ortopeda | 0,1469 |
| 8 | Pediatra | 0,0600 |
| 9 | Protetyk | 1,1200 |
| 10 | Radiolog | 0,0380 |
| 11 | Rehabilitant | 0,0220 |
| 12 | Stomatolog | 0,5701 |
| 13 | Urolog | 0,3690 |
| 14 | Weterynarz | 0,7980 |

Wykaz wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie gminy Dzierzążnia:

- Punkt Apteczny w Dzierzążni,

- Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kucicach                         tel. 661-59-06,

- Usługi Weterynaryjne, Dzierzążnia,

Odpady medyczne unieszkodliwiane są w spalarce w SPZOZ  Płońsku.

Tabela 14. Ilości odpadów medycznych unieszkodliwianych w spalarce SPZOZ                w Płońsku.

| Nazwa instalacji | Właściciel instalacji | Ilość przerabianych odpadów [Mg/r] | Moc przerobowa instalacji [Mg/r] |
| --- | --- | --- | --- |
| Spalarka KHK 50 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku | 13,9 | 53,0 |

Wytwórca odpadów medycznych powinien posiadać jedną z decyzji administracyjnych przewidzianych w art. 17 ustawy o odpadach lub przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach.

Wszystkie prywatne lecznice i gabinety lekarskie zostaną objęte systemem odbioru i unieszkodliwiania odpadów.

## 6.5. Osady ściekowe

Z uwagi na to, że na terenie gminy Dzierzążnia nie ma oczyszczalni ścieków nie są wytwarzane osady ściekowe.

Planuje się kanalizowanie gminy, osady będą jednak wytwarzane poza terenem gminy Dzierzążnia, gdyż planowany system kanalizacji będzie odprowadzał ścieki  z terenu gminy Dzierzążnia do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Płońsku. Planowana docelowa ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych do MOŚ                        w Płońsku to Q max d=500 m3/d, która zostanie osiągnięta poprzez etapowe kanalizowanie gminy.

Kanalizowanie gminy będzie prowadzone w następujących etapach:

- Etap I

| Miejscowość | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Siekluki | 123 |
| Dzierzążnia | 438 |
| Nowe Sarnowo | 233 |
| Wierzbica Pańska | 126 |
| Gumowo | 250 |
| Sadkowo | 108 |
| Błumino Jeże | 90 |

- Etap II

| Miejscowość | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Wilamowice | 167 |
| Niwa | 49 |
| Przemkowo | 41 |
| Sarnowo Góry | 87 |
| Gumino Stare | 138 |
| Gumino Nowe | 229 |
| Nowe Kucice | 361 |
| Stare Kucice | 271 |
| Podmarszczyn | 170 |

- Etap III

| Miejscowość | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Pluskocin | 42 |
| Skołatowo | 27 |
| Kadłubowo | 137 |

Cele do osiągnięcia w tym obszarze, po skanalizowaniu wsi, powinny dotyczyć:

- utrzymania, ewentualnie zwiększenia stopnia wykorzystania osadów ściekowych do nawożenia gleb,

- zapewnienia innych możliwości zagospodarowania osadów (np. do rekultywacji terenów, wytwarzania kompostu),

- zapewnienia bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska obrotu osadami komunalnymi,

- prowadzenie monitoringu jakości komunalnych osadów ściekowych.

Zgodnie z ustawą o odpadach zagospodarowanie tych odpadów jest obowiązkiem wytwórcy, pozostaje zatem w gestii administratora oczyszczalni. Osady, które będą wytwarzane po skanalizowaniu gminy będą zagospodarowywane przez eksploatatora MOŚ w Płońsku. Unieszkodliwienie osadów ściekowych  będzie prowadzone poprzez: zmniejszenie zagniwalności ( stabilizację osadu), wyeliminowanie substancji chorobotwórczych ( higienizacja osadu), zmniejszenie objętości i masy (odwodnienie, suszenie). Następnie osady będą poddawane procesowi kompostowania.

Wykorzystanie osadów ściekowych do rekultywacji gruntów na potrzeby rolnicze i nierolnicze, stosowanie ich w rolnictwie, wprowadzanie na powierzchnie narażone na erozję, stosowanie do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz kompostowanie będzie odbywało się zgodnie z wymogami Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

## 6.6. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych   i infrastruktury drogowej

Odpady tego typu powstają w trakcie prac budowlanych, remontowych,                   w drogownictwie, w budownictwie przemysłowym i to zarówno w trakcie budowy jak i rozbiórki różnych obiektów budowlanych. Różnorodność typów i rodzajów odpadów z tego sektora oraz to, że powstają one w wielu dziedzinach gospodarki komunalnej, budowlanej, w przemyśle, w rolnictwie i w wielu innych sektorach gospodarczych, powodują znaczne rozproszenie źródeł wytwarzających te odpady              i trudności w prawidłowym zbilansowaniu poszczególnych strumieni odpadów. Strumienie odpadów generowane w trakcie budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych tworzą:

- materiały i elementy budowlane o charakterze ceramicznym, takie jak beton, cegły, tynki, płyty itp. a także podobne odpady z remontów                   i przebudowy dróg,

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych,

- odpadowe asfalty, smoły, papa,

- gleba i ziemia z wykopów i urobek z pogłębiania,

- złom stalowy i metali kolorowych oraz stopów metali.

Wytwórcy odpadów budowlanych są zobowiązani zbierać je selektywnie. System zbiórki powinien zapewnić następujące poziomy odzysku:

- w 2006 r – 15%

- w 2010 r – 40%

- w 2014 r – 60%

Tabela 15. Ilości odpadów budowlanych

| Odpady budowlane | Prognoza na rok 2006 [Mg/rok] | Prognoza na rok 2010 [Mg/rok] | Prognoza na rok 2012 [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzona | 167 | 161,99 | 164 |
| Ilość odpadów do zagospodarowania | 25 | 65 | 98,5 |

Należy dążyć do maksymalnego zagospodarowania i wykorzystania odpadów budowlanych do utwardzenia terenu i dróg gruntowych. W przypadku prowadzenia prac remontowo-budowlanych będą one zbierane do oddzielnych pojemników.                Po zgromadzeniu odpowiedniej partii będą one trafiały do RZGO gdzie będą gromadzone w wydzielonym miejscu w celu dalszego wykorzystania jako warstwy mineralne niezbędne do właściwego formowania złoża.

## 6.7. Wraki samochodowe, opony

Rozwój motoryzacji powoduje niekorzystne skutki środowiskowe. Jednym        z poważniejszych problemów jest w tym zakresie zagadnienie unieszkodliwiania                i zagospodarowania wraków samochodowych i zużytych opon samochodowych.

Wraki samochodów zawierają złom stalowy, ale także: zużyte oleje, płyny chłodnicze, zużyte akumulatory, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne. Większość tych elementów można odzyskać z odpadów jako surowiec wtórny.

Materiały przeznaczone do recyklingu stanowią około 85% masy wraku samochodowego. Należą do nich przede wszystkim:

- złom stalowy

- zużyte opony i guma

- oleje i niezużyte resztki paliwa

- szkło

- płyny hamulcowe i chłodnicze

Materiały nie nadające się do recyklingu stanowią pozostałe około 15% masy całego wraku samochodowego. Można do nich zaliczyć np. pianki poliuretanowe, dla których brak jest odpowiedniej technologii odzysku lub unieszkodliwiania, zanieczyszczona guma, masy tłumiące hałas, niektóre rodzaje tworzyw (np. izolacje kabli elektrycznych).

W celu eliminacji lub ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku (lub porzuconych w środowisku) mogą być wykorzystane różnorodne metody i techniki gospodarki odpadami takimi jak opony. Z dotychczasowych badań i doświadczeń wynika, że wycofane z eksploatacji opony mogą być wykorzystane poprzez:

- bieżnikowanie,

- zagospodarowanie całych opon,

- wykorzystanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej,

- spalanie z wykorzystaniem energii.

Należy jednak podkreślić, że bieżnikowanie opon wydłuża jedynie czas ich eksploatacji, więc po pewnym czasie i tak należy je unieszkodliwić w inny sposób np. jedną z w/w metod (spalenie, przetworzenie na granulat).

W kraju istnieją możliwości techniczne do realizacji poszczególnych kierunków odzysku zużytych opon (np. zakłady rozdrabniające gumę wytwarzające regranulat, cementownie przystosowane do spalania zużytych opon), ale podmioty gospodarcze zajmujące się recyklingiem opon mają duże trudności z pozyskaniem tego odpadu, ze względu na brak systemu zbiórki zużytych opon.

Odpadów tego typu nie zalicza się do odpadów niebezpiecznych, a stopień ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie jest szczególnie duży. Jednak ze względu na wagę problemu, gospodarka oponami wycofanymi z eksploatacji podlega szczególnym uregulowaniom prawnym. Przede wszystkim ustawa                       o odpadach wprowadziła zakaz składowania zużytych opon, a zakaz ten wszedł              w życie 1 lipca 2003 roku dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 roku dla opon pociętych i części opon (Ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw).

Poza tym na producentów i importerów opon nałożono obowiązek odzysku zużytych opon (ustawa o obowiązkach producentów ... oraz opłacie produktowej                i depozytowej), a stopień odzysku tych odpadów w latach 2002-2007 powinien wynosić:

2002 r. - 25%

2003 r. - 35%

2004 r. - 50%

2005 r. - 60%

2006 r. - 70%

2007 r. - 75%

Wyżej wymienione akty prawne tworzą zręby systemu gospodarki zużytymi oponami. Wymagają one jednak szeregu działań i inicjatyw, które zapewnią sprawne działanie takiego systemu. Należy także uwzględnić fakt,                                          iż w perspektywie lat 2003-2014 przewidywany jest ciągły wzrost ilości wycofanych  z eksploatacji opon i szacuje się, że w skali roku przyrost ten będzie wynosił około 3-5% rocznie.

Zużyty akumulator oddajemy w momencie zakupu nowego akumulatora. Sprzedawca detaliczny akumulatora ołowiowego (kwasowego) jest zobowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora – obowiązek ten wynika           z art. 20 ustawy z dnia 11 maja  2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców  w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639).

Na terenach wiejskich najwięcej z tego rodzaju odpadów jest maszyn rolniczych i ich zespołów tj. złomu metalowego. Rolnicy często we własnym zakresie dokonują wymiany opon, dlatego tez problemem na terenach wiejskich są zużyte opony.

W gminie Dzierzążnia brak jest punktów demontażu wraków samochodowych. Mieszkańcy gminy korzystają z usług takich punktów zlokalizowanych na terenie gminy Płońsk oraz miasta Płońsk. Punkty te w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców. Problemem nie do końca rozwiązanym są zużyte opony. W przyszłości na terenie gminy planuje się prowadzenie zbiórki akcyjnej, polegającej na odbieraniu tych odpadów od mieszkańców dwa razy                   w roku i przetransportowaniu do RZGO w Dalanówku, gdzie będą gromadzone                 w wydzielonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym przedsiębiorcom w celu wykorzystania.

## 6.8. Odpady z rolnictwa

Mając na uwadze uwarunkowania dotyczące rodzaju zagospodarowania terenu gminy Dzierzążnia – dominujący charakter rolny – należy szczegółowo rozważyć  zagadnienie odpadów z indywidualnych gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych takich jak:

- przeterminowane bądź wycofane środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

- niejadalne uboczne produkty uboju (krew, kości i tłuszcze techniczne, skóry surowce, jelita, przewody pokarmowe, pęcherze, kopyta, racice, rogi, szczecina, włosie końskie, a także sierść bydlęca i cielęca),

- gnojowica,

- padłe zwierzęta.

Tabela 16. Klasyfikacja odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska             z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) - grupa druga, podgrupa 02 01.

| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |
| --- | --- |
| 02 01 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa |
| 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia |
| 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca |
| 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
| 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) |
| 02 01 06 | Odchody zwierzęce |
| 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |
| 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 |
| 02 01 10 | Odpady metalowe |
| 02 01 80* | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne |
| 02 01 81 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 |
| 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności |
| 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych |
| 02 01 99 | Inne niewymienione odpady |

* - odpady niebezpieczne

Martwe zwierzęta i tkanki powinny być przekazywane do zakładów utylizacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 16.07.1986 r. (Dz.U. Nr 28\86, pkt. 139).

Gmina Dzierzążnia podpisała umowę ze specjalistyczną firmą prowadzącą zbiórkę i przetwarzanie padłych zwierząt. Obsługiwana jest przez Pana Jana Kłodawskiego, Pęchcin 19, 06-400 Ciechanów działającego  z ramienia firmy „ELKUR” s.c. F.Kurowski, J.Kurowski, B.Szczepkowska, Zakład Utylizacyjny Chłopia Łąka, 06-212 Krasnosielc, Nowy Krasnosielc 23 A.

Obsługa prowadzona jest na zasadzie interwencji „na telefon”.                              Po zgłoszeniu konieczności usunięcia martwej sztuki firma przysyłała specjalistyczny samochód do jego przewozu. System ten się sprawdził,                             w przyszłości gmina zamierza pozostać przy tym rozwiązaniu.

Tworzony system zbiórki odpadów niebezpiecznych musi także uwzględniać zapewnienie możliwości właściwego pozbywania się opakowań po środkach ochrony  roślin przez indywidualnych rolników.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638) producent i importer substancji chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska, określonych w przepisach o substancjach               i preparatach chemicznych, są obowiązani ustalić wysokość kaucji na opakowania jednostkowe tych substancji, nie niższą od 10% i nie wyższą od 30% ceny substancji chemicznej zawartej w takim opakowaniu. 
Ponadto producent i importer tych substancji chemicznych są obowiązani odebrać na własny koszt od sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych substancjach.

Użytkownik tych substancji zwraca sprzedawcy opakowania po substancjach              i otrzymuje zwrot kaucji. Jeżeli zwrot pobranej kaucji przez sprzedawcę jest niemożliwy z powodu przerwy lub zakończenia działalności, producent lub importer substancji chemicznych, jest obowiązany przyjmować od użytkowników opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po substancjach chemicznych. Przyjmując opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych substancjach, producent lub importer jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję.

Oznacza to, że obowiązek odbioru i unieszkodliwienia takich opakowań spada na jednostki wprowadzające je do obrotu. Dotyczy to również opakowań po środkach ochrony roślin. Zgodnie z ustawą opakowania tego typu indywidualni rolnicy winni zwracać do punktów, w których zostały zakupione. Niemniej jednak planowane jest przeprowadzenie okresowej zbiórki tego typu odpadów na terenach wiejskich co najmniej raz w roku, w okresie intensywnych prac polowych .

## 6.9. Odpady zawierające PCB

Krajowe przepisy prawne definiują PCB w następujący sposób: „PCB - rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachloro-difenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek               z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie”. PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Zabronione jest wprowadzanie PCB do obrotu lub poddawanie ich procesom odzysku.

W Polsce zasady regulujące gospodarkę odpadami zawierającymi PCB zawarte są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r.                   w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania                      i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

Pomimo, że obowiązek inwentaryzacji PCB w naszym kraju został wprowadzony na mocy w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki z terminem wykonania do dnia 31.12.2002 r., niestety do chwili obecnej nie zinwentaryzowano wszystkich będących w eksploatacji urządzeń zawierających PCB. Na terenie gminy również brak inwentaryzacji PCB.

Należy zatem jak najszybciej zinwentaryzować PCB na terenie gminy. Demontaż urządzeń zawierających PCB oraz ich unieszkodliwianie powinno odbywać się przez uprawniona firmę.

## 6.10. Azbest i wyroby zawierające azbest

Korzystając z danych zawartych w opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” przyjmuje się, że w całym województwie mazowieckim w okresie do 2011 r. powinno zostać usunięte ok. 932,8 tys. Mg odpadów z zawartością azbestu.

Określenie, jaki udział procentowy będzie miała w tym gmina Dzierzążnia, wymagałoby przeprowadzenia szczegółowej analizy stanu aktualnego. Nie ma to jednak zasadniczego wpływu na zasady i kierunki postępowania z odpadami azbestowymi.

Regulacje odnoszące się do wyrobów azbestowych obejmują wszystkie etapy, tj. począwszy od ich demontażu, poprzez pakowanie, monitoring, przemieszczanie              i transport, skończywszy na bezpiecznym składowaniu.

Materiały zawierające azbest miały swego czasu szerokie zastosowanie głównie w postaci elementów budowlanych – płyty ścienne, dachowe oraz rury wodociągowe i kanalizacyjne. Azbest znajduje się również w płytkach podłogowych PCV, okładzinach hamulcowych, ubraniach ochronnych, kocach gaśniczych, płytkach stosowanych przy palnikach gazowych, uszczelkach                        i innych wyrobach. Wszystkie odpady zawierające azbest są traktowane jako zagrożenie dla zdrowia i życia. Szczególnie niebezpieczne jest oddziaływanie włókien azbestu na organizm ludzki, prowadzące do powstania takich chorób jak: pylica azbestowa, nowotwory złośliwe, zgrubienia i stwardnienia opłucnej, zmiany skórne, przewlekłe zapalenie oskrzeli.

Odpady azbestowe powstają głównie w budownictwie podczas prowadzonych prac demontażowych. Należy oczekiwać dużej nierównomierności i wahań w ilości wytwarzanych odpadów. Wiąże się to w sposób oczywisty z nierównomiernością prowadzonych prac rozbiórkowych i w pewnym sensie - z przypadkowością decyzji o wyburzeniach obiektów zawierających wyroby azbestowe. Na terenie gminy Dzierzążnia wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych ma pokrycia dachowe wykonane z płyt eternitowych.

Zagrożenie dla środowiska stanowi pył, który powstaje właśnie przy demontażu elementów azbestowych. Konieczne jest zatem pełne ewidencjonowanie tego typu robót. Powinny one być zgłaszane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz w Urzędzie Gminy. Na takie zgłoszenie powinna zostać wezwana firma specjalizująca się w tego typu usługach jak również w dalszym jego właściwym unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych. Zasady postępowania                   z materiałami azbestowymi zostały określone w następujących przepisach prawnych:

- ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 101, poz. 628),

- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. (Dz.U. Nr 156, poz. 1018),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r.                      w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia      1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 45, poz. 280),

- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996 r. w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dziennik Ustaw 1996, nr 121, poz. 571).

Wykaz firm posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów azbestowych na terenie powiatu płońskiego:

- PPHU ABBA-EKOMED Sp.zo.o., 87-100 Toruń, ul. Poznańska 152; kontakt: (056) 651-44-25, 654-86-70, 654-86-71

- Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "CARO"
22-400 Zamość ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12

kontakt: tel/fax (084) 627-30-13, 639-90-87

caro@zamosc.home.pl

- Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych
"TERMOEKSPORT", 00-515 Warszawa ul. Żurawia 24/7

- PHU „Piotr” Piotr Jaczyński, 05-084 Leszno, ul. Warszawska                 38 B; kontakt: (022) 725-84-47

- Firma Nesco-Polska Sp. zo.o., 05-501 Piaseczno, ul. Kopernika 58; kontakt (022) 737-01-13, 737-06-30

- Hydropol Spółka jawna

Gostynin

ul. Krośniewicka 7

- Hydropol Sp.zo.o

09-500 Gostynin

ul. Targowa 10 b

kontakt: (024) 235-92-67, 235-92-68

- Firma Usługowo-Handlowa „Wod-Przem”

ul. Sokoła 34, 87-100 Toruń

kontakt: (056) 655-63-78

Odpady zawierające azbest, w związku z ich ilością, znacznym stopniem zużycia oraz wysokimi kosztami usuwania i unieszkodliwiania stanowią największy problem gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

W tym zakresie niezbędne jest utworzenie bazy informacyjnej zawierającej dane o lokalizacji, ilości i stanie wyrobów zawierających azbest. W przyszłości demontaż i unieszkodliwianie tego typu odpadów będzie prowadzone przez specjalistyczne firmy.

## 6.11. Odpady opakowaniowe

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638) pod pojęciem odpadów opakowaniowych rozumie się wszystkie opakowania w tym opakowania wielokrotnego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach,                z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań. Ze względu na swój krótki okres użytkowania opakowania stają się bardzo szybko odpadami                      i stanowią duże obciążenie dla środowiska.

Obecnie zasady gospodarowania odpadami opakowaniowymi regulują następujące przepisy prawne:

- ustawa z dnia 27. kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska                  (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229),

- ustawa z dnia 27. kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62,                       poz. 628),

- ustawa z dnia 27. lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638),

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców                       w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639).

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2001 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 116, poz. 1235),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2001 r.                           w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1865),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2001 r.                           w sprawie wzoru sprawozdania o wielkości wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkości odzysku                     i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 2, poz. 26),

Obowiązki producenta, importera i eksportera produktów                                   w opakowaniach

W art. 8 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych nałożono na producentów i importerów produktów w opakowaniach obowiązek zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości, jak również negatywnego oddziaływania na środowisko substancji i materiałów stosowanych do produkcji opakowań.

Eksporterzy produktów w opakowaniach zostali zobowiązani do składania rocznych sprawozdań na temat wywiezionych za granicę opakowań - wraz                           z produktami.

Na producenta, jak również importera substancji chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska nałożono obowiązek odbioru, na własny koszt, opakowań wielokrotnego użytku oraz odpadów opakowaniowych, po tych substancjach.                     W celu ułatwienia zbiórki tych opakowań i odpadów opakowaniowych nałożono na producenta i importera obowiązek ustalenia kaucji na opakowania jednostkowe tych substancji, w wysokości od 10 do 30% ceny substancji.

Należy zaznaczyć, że producenci i importerzy prowadzący zbiórkę odpadów opakowaniowych, nie będących odpadami komunalnymi (w tym odpadów niebezpiecznych) muszą uzyskać odpowiednie zezwolenia, określone w przepisach o odpadach.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej nakłada również szereg istotnych obowiązków na producentów i importerów produktów                w opakowaniach. Do obowiązków tych należy:

- obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych (może on być realizowany samodzielnie, na podstawie umowy za pośrednictwem organizacji odzysku określonej lub poprzez zlecenie poszczególnych czynności osobom trzecim),

- obowiązek uzyskania określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- obowiązek zawiadomienia Marszałka Województwa o rozpoczęciu działalności polegającej na wytwarzaniu lub imporcie produktów                     w opakowaniach,

- obowiązek składania rocznych sprawozdań zawierających m.in. informacje o osiągniętych poziomach odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych, jak i ewentualnej należnej opłacie produktowej w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu,

- obowiązek prowadzenia oraz przechowywania przez okres pięciu lat dodatkowej ewidencji umożliwiającej ustalenie uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz ewentualne obliczenie opłaty produktowej (w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku).

Podobne obowiązki zostały nałożone na organizacje odzysku.

Obowiązki sprzedawcy i użytkownika produktów w opakowaniach

Zgodnie z art. 12 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych sprzedawca produktów w opakowaniach jest obowiązany do przekazywania użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

- dostępnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu,

- właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,

- znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach

co najmniej poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji w miejscu sprzedaży.

Obowiązki jednostki handlu detalicznego są różne w zależności od powierzchni handlowej.

Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 25 m2 sprzedające napoje w opakowaniach jednorazowych, są obowiązane do posiadania w ofercie handlowej podobnych produktów dostępnych w opakowaniach wielokrotnego użytku.

Jednostki handlu detalicznego są obowiązane do przyjmowania zwracanych na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej.

Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2 000 m2              są obowiązane do prowadzenia na własny koszt  selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej. Obecnie na terenie gminy Dzierzążnia brak jednostek handlu detalicznego o tak dużej powierzchni handlowej.

Sprzedawca substancji chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych i mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska jest obowiązany pobrać kaucję za opakowania jednostkowe tych substancji                            w wysokości ustalonej przez ich producenta lub importera.

Ponadto sprzedawca jest obowiązany przyjmować od użytkowników opakowania wieloktrotnego użytku i odpady opakowaniowe po substancjach toksycznych w celu ich przekazania producentowi lub importerowi. Przyjmując opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych substancjach, sprzedawca jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję. Sprzedawca jest również zobowiązany do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów wydawanego na podstawie art. 28 ustawy                       o odpadach.

Użytkownik substancji chemicznych ma obowiązek zwrócić sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku, i odpady opakowaniowe po substancjach chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska.

Obecnie obserwuje się wzrost ilości opakowań – szczególnie w przypadku opakowań z tworzyw sztucznych.  Przewidywany wzrost opakowań z tworzyw sztucznych do roku 2008  - to ok. 8 %, zaś z aluminium o ok. 4 %.

Wg wskaźników generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów wiejskich zawartych w KPGO ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu roku jest następująca:

-opakowania papierowe – 15 kg/M/rok

-opakowania z tworzyw sztucznych 7 kg/M/rok

-opakowania szklane 19 kg/M/rok

Biorąc pod uwagę powyższe można wyliczyć ilość odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Dzierzążnia:

-opakowania papierowe – 15 kg/M/rok x 4086 M = 61 290 kg/rok

-opakowania z tworzyw sztucznych -7 kg/M/rok x 4086 M = 28 602 kg/rok

-opakowania szklane - 19 kg/M/rok x 4086 M = 77 634 kg/rok

Dla zakładanych poziomów odzysku na rok 2006 ( opakowania z papieru                  i tektury 45%, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 22%, odpady opakowaniowe ze szkła 35%) wyliczymy ilość odpadów opakowaniowych odzyskanych z terenu gminy Dzierzążnia:

-opakowania papierowe – 27 580,5 kg/rok = 2298 kg/m-c

-opakowania z tworzyw sztucznych – 6 292,44 kg/rok = 524,37 kg/m-c

-opakowania szklane – 27 171,9  kg/rok =  2 c264,325 kg/m-c

Obecnie odpady opakowaniowe ze szkła, tworzyw sztucznych i papieru pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych wspólnie z papierem, szkłem                 i tworzywem nieopakowaniowym są wydzielane ze strumienia odpadów komunalnych tj. są selektywnie zbierane z wykorzystaniem systemu workowego               a także w mniejszym zakresie z wykorzystaniem pojemników do selektywnej zbiórki.  Systemem workowym jest objęty teren całej gminy.

# 7. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Dzierzążnia

Zasadnicza zmiana w gospodarce odpadami na terenie gminy Dzierzążnia spowodowana będzie wdrożeniem zasady regionalizacji przewidzianej w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego. Zasada ta oznacza łączenie się jednostek terytorialnych (gmin i powiatów) w grupy, w których prowadzone będzie kompleksowe zagospodarowanie wytworzonych odpadów. Regiony zgodnie z zasadą bliskości, powinny być samowystarczalne pod względem poszczególnych elementów systemu (zbiórka, transport, odzysk, unieszkodliwianie) jedynie dla specyficznych rodzajów odpadów (np. PCB, zużyte oleje itp.) konieczne będzie korzystanie z usług zewnętrznych operatorów. W tym celu tworzony jest Ekologiczny Związek Gmin Powiatu Płońskiego, a Rada Gminy Dzierzążnia  przyjęła uchwałę o zamiarze przystąpieniu do Związku.

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie                      z założeniami planów wojewódzkiego i powiatowego opierać się będzie na rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, zaplanowanej redukcji odpadów ulegających biodegradacji oraz tworzeniu zdolności produkcyjnych dla przerobu wyselekcjonowanych odpadów. Założone cele będą realizowane poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami (RZGO) w Dalanówku poprzez Ekologiczny Związek Gmin Powiatu Płońskiego. Utworzenie zakładu gospodarki odpadami o charakterze ponadlokalnym spowoduje lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz obniży jednostkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Zakład będzie skoncentrowany na maksymalny odzysk surowców wtórnych, które mogą być dalej wykorzystywane oraz na utylizację tej części odpadów, których nie będzie można zagospodarować. Wymaga to budowy linii odzysku: papieru, puszek, szkła, metali, tworzyw sztucznych, drewna, oraz stanowisk do kompostowania odpadów organicznych.

Planuje się zorganizowanie systemu selektywnego gromadzenia odpadów  niebezpiecznych i problemowych takich jak: farby, kleje, lepiszcze, żywice, rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, pestycydy, herbicydy, insektycydy oraz lampy fluorescencyjne  i inne odpady zawierające rtęć, aerozole, baterie jednorazowe oraz opakowania po wymienionych środkach chemicznych. Punkt gromadzenia działający przy RZGO będzie służył okresowemu magazynowaniu odpadów do momentu ich wywozu do miejsca unieszkodliwiania. Punkt taki będzie wyposażony w odpowiednie pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów                             i obsługiwany przez przeszkolony personel, dozorowany.  Zadaniem gminy poza współtworzeniem takiego punktu będzie informowanie mieszkańców gminy                      o sposobie i zakresie przyjmowanych w tym punkcie odpadów.

Taki punkt magazynowania odpadów problemowych będzie wspomagany równoległym systemem zbierania wybranych odpadów problemowych np.: zużytych baterii jednorazowych w miejscach sprzedaży oraz szkołach.                   Do prowadzenia zbiórki będą stosowane specjalne pojemniki z odpowiednimi otworami wrzutowymi, zabezpieczającymi przed wrzucaniem innych odpadów). Zużyte oleje będą zbierane w oparciu o stacje benzynowe (przy wykorzystaniu specjalistycznych pojemników do zbiórki olejów). Zbiórka przeterminowanych leków może być realizowana w oparciu o apteki, lecznice, gabinety zabiegowe (przy wykorzystaniu specjalistycznych pojemników do zbiórki leków). Odpady zebrane na terenie gminy Dzierzążnia będą trafiały do punktu działającego przy RZGO.

Odpady balastowe których nie można zagospodarować w inny sposób niż składowanie  będą składowane na składowisku  w Dalanówku.

Składowisko w miejscowości Pomianowo Dzierki będzie zamknięte do              2012 r. a następnie zrekultywowane.

Do istotnych czynników wpływających na wytwarzanie odpadów należy zaliczyć demografię i sytuację ekonomiczną mieszkańców.

Przyrost naturalny w Gminie Dzierzążnia w ostatnich latach charakteryzuje tendencja falowa tj. przemiennie dodatni i ujemny przyrost. W roku 2003 był dodatni i wynosił + 1,3 %. Biorąc pod uwagę sytuację w Polsce i powiecie płońskim, gdzie jest utrzymywana tendencja spadkowa, nie należy spodziewać się zwiększenia ilości odpadów spowodowanego zwiększeniem się ilości mieszkańców w gminie.

Planowaną roczną ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy należy przyjąć na poziomie:

- 224* kg/m/rok  x 4086 osób = 915 264 kg/rok =  915,264 ton/rok ≈ 915 ton/rok

*wskaźnik nagromadzenia odpadów dla terenów wiejskich przyjęty                          w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami - 224 kg/M/rok

Wykres 1. Roczna ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców gminy                       w rozbiciu na poszczególne strumienie odpadów.

| Lp. | Nazwa strumienia | Wskaźnik generowania strumieni odpadów komunalnych dla terenów wiejskich Wg planu krajowego kg/M/r | Roczna ilość odpadów wytwarzana przez mieszkańców gminy Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Domowe odpady organiczne | 22 | 89,9 |
| 2 | Odpady zielone | 4 | 16,3 |
| 3 | Papier i karton nieopakowaniowy | 11 | 44,9 |
| 4 | Opakowania papierowe | 15 | 61,3 |
| 5 | Opakowania kompozytowe | 2 | 8,2 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 21 | 85,8 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 7 | 28,6 |
| 8 | Odpady tekstylne | 5 | 20,4 |
| 9 | Szkło nieopakowaniowe | 1 | 4,1 |
| 10 | Opakowania szklane | 19 | 77,6 |
| 11 | Metal | 5 | 20,4 |
| 12 | Opakowania stalowe | 2 | 8,2 |
| 13 | Opakowania aluminiumiowe | 0 | 0 |
| 14 | Odpady mineralne | 13 | 53,1 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 40 | 163,4 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 15 | 61,3 |
| 17 | Odpady budowlane | 40 | 163,5 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 2 | 8,2 |
|  | 224 | 915,2 |

W oparciu o wyniki dotychczasowych badań oraz przewidywane zmiany                  w składzie odpadów w skutek zmniejszenia się ilości żużlu, popiołu oraz wzrostu ilości opakowań, jak również mniejszego udziału odpadów spożywczych przewiduje się, że od roku 2006, średni wskaźnik wagowy nagromadzenia będzie miał tendencję do stabilizacji, natomiast będzie rósł systematycznie wskaźnik objętościowy.

Tabela 17.  Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2014                      w Polsce dla terenów wiejskich (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, (Monitor Polski nr 11, z 28 lutego 2003r.).

| Nazwa strumienia | Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów dla obszarów wiejskich |
| --- | --- |
|  | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2014 |
| Odpady organiczne roślinne | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 0,00 | - 1,00 | - 1,00 |
| Odpady organiczne inne | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Odpady zielone | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Opakowania z papieru i tektury | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Opakowania wielomateriałowe | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,00 | 0,00 | - 2,00 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 1,00 | 0,00 | - 2,00 |
| Tekstylia | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Opakowania ze szkła | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Metale | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opakowania z blachy stalowej | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opakowania z aluminium | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady mineralne | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Drobna frakcja popiołowa | - 2,00 | - 3,00 | - 3,00 |
| Odpady wielkogabarytowe | 5,92 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady budowlane | 8,45 | 5,92 | 6,58 |
| Odpady niebezpieczne | 8,45 | 0,00 | 0,00 |

Kolejny czynnik wpływający na zmiany w ilości wytwarzanych odpadów oraz na zmiany w ich strukturze to sytuacja ekonomiczna mieszkańców. Wpływ na sytuację ekonomiczną mają następujące czynniki: stopień bezrobocia, inflacja, zmiany w kluczowych sektorach gospodarki a w szczególności w rolnictwie. Istotne znaczenie mają tu również zmiany społeczno-gospodarcze, związane                                   z przystąpieniem Polski do struktur UE. Jak te zmiany wpłyną na gospodarkę odpadami w tej chwili trudno ocenić.  Prawdopodobnie część mieszkańców będzie zmuszona zająć się działalnością pozarolniczą przy jednoczesnym zmniejszeniu się ilości gospodarstw rolnych.

Istnieje korelacja pomiędzy sytuacją ekonomiczną mieszkańców a ilością                i morfologią wytwarzanych odpadów. Im zamożniejsze jest społeczeństwo, tym więcej odpadów komunalnych jest wytwarzanych. Zmienia się również ich struktura (zwiększenie ilości odpadów opakowaniowych, głównie plastików, zmniejszenie ilości odpadów organicznych, rośnie ilość odpadów wielkogabarytowych, sprzętu TV, AGD oraz elektronicznego).

Zmiany w systemie zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Dzierzążnia wymagają ze strony mieszkańców zapewnienia urządzeń do gromadzenia odpadów. Pomimo, zapisów w obowiązującym regulaminie                   o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zobowiązującego każdego właściciela nieruchomości do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady i posiadania umowy z odbiorcą, w wielu miejscowościach gminy mieszkańcy nie posiadają takich pojemników a gromadzenie odpadów komunalnych prowadzone jest                         w systemie „donoszenia” a nie w systemie bezpośredniego odbioru.

Z danych wynika, że w najbliższych latach, na terenach wiejskich wzrośnie ilość odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych, pozostałe ilości pozostaną prawie na tym samym poziomie (+/- 2%).

Głównymi celami do osiągnięcia w gospodarce odpadami na terenie gminy Dzierzążnia są :

- współtworzenie wraz z innymi gminami z Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego RZGO w Dalanówku,

- sprawowanie kontroli nad odbieraniem odpadów komunalnych zmieszanych od wszystkich mieszkańców gminy,

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy                  a w szczególności:

- edukacja na rzecz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz ich segregacji u „źródła”

- propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gospodarstwach domowych i rolnych

- wspomaganie edukacji ekologicznych poświęconych prawidłowemu postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi powstającymi w sektorze komunalnym

- organizacja systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych,

- objęcie wszystkich prywatnych lecznic i gabinetów lekarskich systemem odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych,

- sprawowanie kontroli nad utylizacją odczynników chemicznych                        z laboratoriów szkół podległych gminie,

- inwentaryzacja odpadów azbestowych,

- współtworzenie punktu gromadzenia odpadów problematycznych                           i niebezpiecznych przy RZGO,

- inwentaryzacja odpadów PCB na terenie gminy oraz opracowanie programu jego likwidacji,

- zamknięcie składowiska w msc. Pomianowo Dzierki w 2012 r. a następnie jego rekultywacja,

- realizowanie założeń Krajowego i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w tym osiągnięcie założonych poziomów:

- redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

- odzysku odpadów opakowaniowych,

- redukcji ilości odpadów wielkogabarytowych kierowanych na składowiska odpadów,

- redukcji ilości odpadów budowlanych kierowanych na składowiska odpadów,

- zbiórki odpadów niebezpiecznych w tym odpadów azbestu,

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinna wynosić:

- do 2006 roku– 88% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- w 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- w 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- w 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Strategia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi jest oparta na następujących zasadach:

- zrównoważony rozwój sektora opakowaniowego;

- zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz ograniczenie

deponowania tych odpadów na składowiskach przez odzyskiwanie                        z odpadów opakowaniowych surowców lub energii.

Preferowaną metodą odzysku odpadów opakowaniowych jest recykling                 z uwagi na wymagania ochrony środowiska.

Obligatoryjny poziom odzysku i recyklingu ustalany jest na szczeblu krajowym, przy uwzględnieniu poziomów obowiązujących przedsiębiorców.

System gospodarki odpadami opakowaniowymi powinien zapewnić osiągniecie do końca 2007 r., odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%.

Zakładane poziomy odzysku dla 2006 roku dla poszczególnych rodzajów opakowań zgodnie ustaleniami KPGO wynoszą:

- odpady opakowaniowe z papieru i tektury- 45%

- odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych- 22%

- odpady opakowaniowe ze szkła- 35%

System gospodarki odpadami powinien zapewnić:

- selektywną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych

-w 2006 roku  20 %

-w 2010 roku 50 %

-w 2014  roku 60 %

- selektywną zbiórkę odpadów budowlanych na poziomie:

-w 2006 roku  15 %,

-w 2010 roku  40 %

-w 2014 roku  60 %;

- selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych w celu ich unieszkodliwienia

-w 2005 roku - 15 %;

-w 2010 roku - 50 %

-w 2014 roku - 80 %.

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu.

# 8. Harmonogram realizacji przedsięwzięć wraz                                 z szacunkowymi kosztami

W niniejszym rozdziale przedstawiono harmonogram realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami wraz z szacunkowymi kosztami oraz terminami realizacji na najbliższe 4 lata oraz określono zadania strategiczne obejmujące następne 8 lat.

Większość zadań z zakresu gospodarki odpadami gmina Dzierzążnia będzie realizowała wspólnie z pozostałymi gminami powiatu płońskiego. W celu realizacji zadań zostanie powołany Ekologiczny Związek Gmin Powiatu Płońskiego. Rada Gminy Dzierzążnia przyjęła uchwałę o zamiarze przystąpienia do związku. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami gmina będzie współtworzyła region płoński. Region zgodnie z zasadą bliskości będzie samowystarczalny pod względem poszczególnych elementów systemu (zbiórka, transport, unieszkodliwianie), jedynie dla specyficznych rodzajów odpadów konieczne będzie korzystanie z usług zewnętrznych operatorów. Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami zostanie zlokalizowany w Dalanówku. Zakład będzie skoncentrowany na maksymalnym odzysku surowców wtórnych, które mogą być dalej wykorzystane oraz utylizację tej części odpadów, których nie będzie można zagospodarować.

Tabela 18. Zadania przewidziane do realizacji w zakresie gospodarki odpadami z terenu gminy Dzierzążnia na lata 2004-2012

| Lp. | Zadania do realizacji | Okres realizacji | Szacunkowa wielkość nakładów niezbędnych do realizacji | Sposób realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa RZGO w Dalanówku w tym: Prace przygotowawcze i projektowe Opracowanie studium wykonalności Budowa sortowni tj. hala przyjmowania + linia segregacji odpadów (doczyszczanie odpadów zebranych selektywnie przed przekazaniem do miejsc odzysku) Boksy na surowce wtórne Budowa kompostowni frakcji biodegradowalnej Wiata dojrzewania kompostu Wiata dla odpadów wielkogabarytowych Budowa punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych Budowa nowej kwatery do deponowania odpadów balastowych wraz z infrastrukturą | 2005 – 2008 2005 2005 2005 – 2007 2005 – 2006 2006 – 2008 2006 – 2008 2005 – 2006 2005 – 2006 2008 - 2009 | 15 526,8 zł 5311,8 zł 223 299,9 zł 13 075,2 zł 446 599,8 zł 67 010,4 zł 11 154,78 zł 4 453,74 zł 85 806 zł | Zadanie realizowane wspólnie przez gminy powiatu płońskiego (liczba ludności 91490) zrzeszone w Ekologiczny Związek Gmin Powiatu Płońskiego | budżety gmin, fundusze strukturalne, WFOŚ i GW |
| 2. | Zakończenie eksploatacji Składowiska wmsc. Pomiarowo- Dzierki: 2.1. Zamknięcie składowiska 2.2. Rekultywacja składowiska 2.3. Monitoring | do 2012 2013 – 2015 od 2015 przez 30 lat | 400 000 | Zadanie realizowane przez gminę | budżet gminy, fundusze strukturalne, WFOŚ i GW |
| 3. | Edukacja na rzecz ograniczenia ilości wytworzonych odpadów oraz ich segregacji u źródła | praca ciągła | 500 zł/rok | Zadanie realizowane przez gminę – referat ochrony środowiska, oraz szkoły | GFOŚ i GW |
| 4. | Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów organicznych powstających w gospodarstwach domowych i rolniczych | praca ciągła | 100 zł/rok | Zadanie realizowane przez gminę – referat ochrony środowiska, oraz szkoły | - |
| 5. | Szkolenia dla podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w zakresie gospodarki odpadami | praca ciągła | zadanie beznakładowe | Zadanie realizowane przez gminę – szkolenia prowadzone przez kadrę gminną | - |
| 6. | Kontrola zagospodarowania odpadów pochodzących z produkcji zwierzęcej | praca ciągła | zadanie beznakładowe | Zadanie realizowane przez gminę –przez kadrę gminną | - |
| 7. | Utylizacja przeterminowanych odczynników chemicznych z laboratoriów szkół |  | 20 zł/kg – chemikalia roztwory, kwasy 30 zł/kg rtęć, zw. rtęci, cyjanki | Zadanie realizowane przez szkoły |  |
| 8. | Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych i problematycznych ze strumienia odpadów komunalnych | praca ciągła | 9 751,24 zł/rok | Zadanie realizowane jako jedno z zadań RZGO | budżet gminy, fundusze ekologiczne, fundusze strukturalne |
| 9. | Selektywna zbiórka szkła, papieru i makulatury | praca ciągła | 18 378 zł/rok | Zadanie realizowane przez gminę i mieszkańców | środki własne mieszkańców |
| 10. | Inwentaryzacja PCB, inwentaryzacja azbestu | do 2006 r. | Zadanie beznakładowe | Zadanie realizowane przez gminę | - |
| 11. | Zbiórka, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych | praca ciągła |  | Zadanie realizowane jako jedno z zadań RZGO | środki własne mieszkańców |

Ad. 1. Budowa RZGO w Dalanówku – realizowana przez gminy powiatu płońskiego zrzeszone w ramach Ekologicznego związku Gmin. Koszty realizacji ponoszone przez wszystkie gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

  - Prace przygotowawcze i projektowe – 350 000 zł

350 000 zł : 91 490 mieszkańców powiatu = 3,8 zł/M

3,8 zł/M x 4086 M = 15 526,8 zł

  - Opracowanie studium wykonalności

120 000 zł : 91 490 mieszkańców powiatu = 1,3 zł/M

1,3 zł/M x 4086 M = 5311,8 zł

  - Budowa sortowni

5 000 000 : 91 490 mieszkańców powiatu = 54,65 zł/M

54,65 zł/M x 4086 = 223 299,9 zł

  - Boksy na surowce wtórne

300 000 : 91 490 mieszkańców powiatu = 3,2 zł/M

3,2 zł/M x 4086 = 13 075,2 zł

  - Budowa kompostowni frakcji biodegradowalnej

10 000 000 : 91 490 mieszkańców powiatu = 109,3 zł/M

109,3 zł/M x 4086 = 446 599,8 zł

  - Wiata dojrzewania kompostu

1 500 000 : 91 490 mieszkańców powiatu = 16,40 zł/M

16,40 zł/M x 4086 = 67 010,4 zł

  - Wiata dla odpadów wielkogabarytowych

250 000 : 91 490 mieszkańców powiatu = 2,73 zł/M

2,73 zł/M x 4086 = 11 154,78 zł

  - Budowa punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych

100 000 zł : 91 490 mieszkańców powiatu = 1,09 zł/M

1,09 zł/M x 4086 = 4 453,74 zł

  - Budowa nowej kwatery do deponowania odpadów balastowych wraz                z infrastrukturą

2 000 000 ; 91 490 mieszkańców powiatu = 21 zł/M

21 zł/M x 4086 M = 85 806 zł

Ad. 2. Zakończenie eksploatacji składowiska w msc. Pomianowo Dzierki

Planowane jest zamknięcie składowiska do roku 2012 a następnie rekultywacja techniczna i biologiczna w kierunku leśnym.

Ad 3. Edukacja na rzecz ograniczenia ilości wytworzonych odpadów oraz ich segregacji u źródła – 500 zł/rok.

-druk ulotek

-druk plakatów

-konkursy

-spotkania z mieszkańcami

Ad. 4. Propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów

-druk ulotek

-spotkania z mieszkańcami

Ad. 5. Szkolenia dla podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy

- szkolenia prowadzone przez pracownika ds. ochrony środowiska urzędu gminy

Ad. 6. Kontrola zagospodarowania odpadów pochodzących z produkcji zwierzęcej

- prowadzona przez pracownika ds. ochrony środowiska urzędu gminy

Ad. 7. Utylizacja przeterminowanych odczynników chemicznych

-szkoły zlecają utylizację specjalistycznym firmom

Ad. 8. Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Przyjęto następujące wskaźniki powstawania odpadów niebezpiecznych:

-świetlówki – 0,01 kg/M/rok

-farby – 0,32 kg/M/rok

-przeterminowane lekarstwa – 0,08 kg/M/rok

-akumulatory – 0,33 kg/M/rok

W przeliczeniu na gminę:

- świetlówki - 4086 M x 0,01 kg/m/rok = 40,86 kg/rok tj. ok. 165 szt.

- farby – 4086 M x 0,32 kg/M/rok = 1307,52 kg/rok

- przeterminowane leki 4086 M x 0,08 kg/M/rok = 326,88 kg/rok

Koszty związane z unieszkodliwianiem:

- świetlówki 165 szt. x 3 zł = 495 zł/rok

- farby 1307,52 kg/rok x 1 = 1307,52 zł/rok

- przeterminowane leki 326,88 kg x 6,50 zł = 2124,72 zł/rok

Odpady problematyczne – opony

- w ciągu roku 7280 kg opon

- koszt utylizacji 0,80 zł/kg

- 7280 kg x 0,80 = 5824 zł/rok

Ad 9. Selektywna zbiórka szkła, papieru i makulatury.

-koszt zakupu kompletu worków ponoszony przez mieszkańców – 1,50 zł

-odpady odbierane od mieszkańców raz w miesiącu

-ilość posesji 1021

Koszty roczne: 1021 M x 1,50 zł x 12 m-cy = 18 378 zł/rok

# 9. Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych

Obecnie opłaty za zbiórkę i wywóz odpadów są w całości przedmiotem umów zawieranych między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem wywozowym. Władze gminne muszą mieć bieżącą i pełną kontrolę nad ilością zbieranych oraz unieszkodliwianych i zagospodarowywanych odpadów. Opłaty za usługi świadczone w gospodarce odpadami powinny powodować opłacalność finansową usług, stanowić pewna bazę dla planowania finansowego, być finansową motywacją do minimalizacji produkcji odpadów i recyklingu frakcji użytecznych. Struktura i poziom opłat powinny odzwierciedlać strukturę i poziom kosztów usługi. Opłaty powinny pokrywać koszty eksploatacyjne zakładów przeróbki i unieszkodliwiania odpadów oraz koszty zbiórki i transportu odpadów.

# 10.  Źródła finansowania

Podstawowymi źródłami finansowania zadań z dziedziny ochrony środowiska są:

- fundusze ochrony środowiska (NFOŚ i GW, WFOŚ i GW, PFOŚ i GW, GFOŚ i GW, Ekofundusz, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Fundusz Leśny)

- budżet państwa

- sektor bankowy (Bank Ochrony Środowiska, Bank Światowy, Europejski Bank Odnowy i Rozwoju)

- fundusze inwestycyjne

- środki własne i środki społeczne

- środki własne podmiotów gospodarczych

- fundusze unijne (Fundusz Spójności i Fundusze Strukturalne)

Wielość form, źródeł i stosowanych procedur w ramach rynku finansowego ochrony środowiska wymaga dobrej orientacji w celu podjęcia właściwej decyzji finansowej. Poniżej znajduje się charakterystyka wybranych źródeł finansowania                  w możliwie zwartej i przystępnej formie.

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasady działania funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej                           tj. narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych reguluje ustawa z dnia            27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627                              z późniejszymi zmianami). Fundusze te są najbardziej znanymi i najczęściej wykorzystywanymi źródłami dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska. Podstawowymi formami dofinansowania zadań przez te fundusze są preferencyjne pożyczki i dotacje.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej              (www.nfosigw.gov.pl)

Kontakt: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

02-673 Warszawa

ul. Konstruktorska 3a

tel. (022) 459-00-00, 459-00-01, fax 459-01-01

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Zakres działania NFOSiGW obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym. Szczegółowe cele i zadania priorytetowe są aktualizowane co roku i zamieszczane na liście zadań priorytetowych.

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOSiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe                  w spółkach prawa handlowego. NFOSiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi              z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.

Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów ze środków NFOSiGW w 2004 r. zostały dostosowane w ten sposób aby przyczyniły się do stworzenia możliwości finansowych, ułatwiających realizację inwestycji, które zapewnia wykonanie unijnych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska.

Środki, którymi dysponuje NFOSiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne                      i górnicze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                        w Warszawie

Centrala:

adres: ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa
telefon: (22) 645 33 80, fax. (22) 645 33 90

Biuro terenowe:
adres: ul. Mickiewicza 7, 06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 14 69, fax. (23) 673 23 36

Do roku 1993 wojewódzkie fundusze, nie posiadając osobowości prawnej, udzielały wyłącznie dotacji na dofinansowywanie przedsięwzięć związanych                z ochroną środowiska na obszarze własnych województw. W 1993 roku fundusze te otrzymały osobowość prawną, co umożliwiło im udzielanie, obok dotacji, także pożyczek preferencyjnych.

Podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu:

- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym                     z przepisami prawa ich składowaniem (28,8% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie                w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4% tych wpływów).

Dochodami WFOSiGW mogą być także środki z tytułu:

- posiadania udziałów w spółkach,

- odsetek od udzielanych pożyczek,

- emisji obligacji,

- zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych,

- zaciągania kredytów,

- oprocentowania rachunków bankowych i lokat,

- wpłat z innych funduszy,

- wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- dobrowolnych wpłat, zapisów i darowizn osób fizycznych                            i prawnych,

- świadczeń rzeczowych i środków pochodzących z fundacji,

- innych dochodów określonych przez Radę Ministrów.

WFOSiGW w Warszawie wspiera przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym poprzez udzielanie dotacji i pożyczek na preferencyjnych warunkach. Przedmiotem dofinansowania ze środków Funduszu mogą być wszystkie zadania z zakresu ochrony środowiska, których realizacja będzie skutkowała osiągnięciem wymiernego efektu ekologicznego. Zakładany efekt stanowi dla Funduszu jedno              z najważniejszych kryteriów oceny wniosku o dofinansowanie.

Jednym z priorytetowych kierunków działalności Funduszu jest ochrona powierzchni ziemi. W ramach tego priorytetu Fundusz wspiera m.in.: budowę nowoczesnych składowisk odpadów, wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów, recykling odpadów oraz inne typy zadań związanych z gospodarowaniem odpadami.

Forma dofinansowania zależy każdorazowo od statusu prawnego wnioskodawcy, rodzaju działalności i charakteru zadania. O dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                           w Warszawie może ubiegać się każdy podmiot realizujący zadania z zakresu ochrony środowiska.  Oferta Funduszu jest w sposób szczególny adresowana do jednostek samorządu terytorialnego: gmin i powiatów. Mogą jednak z niej również skorzystać podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej, spółdzielnie czy osoby fizyczne.

Fundusz preferuje finansowe wspomaganie wnioskodawców, którzy                    w realizowane przedsięwzięcia angażują środki własne. Jednym                                   z podstawowych warunków ubiegania się o wsparcie finansowe przez Fundusz jest dostarczenie stosownej dokumentacji, w tym wymaganych zezwoleń                             (np. pozwolenia na budowę).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie może współfinansować inwestycje i działalność proekologiczną wspomaganą z innych źródeł.

Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Płońsku

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

09-100 Płońsk

ul. ZWM 10, pok. 231

tel. (023) 662-11-45, 662-11-46, fax. 662-38-16

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOSiGW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej.

Dochodami PFOSIGW są wpływy z:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych                z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów 
z administracyjnych kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu).

Dochody PFOSiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Obecnie środki powiatowych funduszy (zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, art. 407) przeznacza się na wspomagania działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na plany gospodarki odpadami.

Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dochód GFOSiGW składa się:

- całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów,

- 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy,

- 20% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dysponentem GFOSiGW jest wójt, burmistrz, prezydent.

Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych                i zasady zrównoważonego rozwoju,

- wspomaganie zadań państwowego monitoringu środowiska,

- wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałającym zanieczyszczeniom,

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- wspieranie wykorzystywania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspieranie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałującego na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska                 i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju,            w tym na plany gospodarki odpadami.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów                  i wydatków tego funduszu.

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc podobnie jak PFOSiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania GFOSiGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.

Ekofundusz (www.ekofundusz.org.pl)

Kontakt:

adres: ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa

tel. (022) 621-27-04, 629-51-25

adresy poczty elektronicznej:

info@ekofundusz.org.pl, odpady@ekofundusz.org.pl

Geneza Ekofunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeszający państwa będące wierzycielami Polski, podjął decyzję o redukcji polskiego długu            o 50%, pod warunkiem spłaty pozostałej części do roku 2010. Zaproponował też ewentualną dalszą, 10% redukcję długu, pod warunkiem przeznaczenia go na uzgodniony cel. Z kolei Rząd Polski zaproponował, aby te dodatkowe 10% długu można było przeznaczyć na wsparcie przedsięwzięć w ochronie środowiska.

Zgodnie ze statutem środki Ekofunduszu mogą być wykorzystane przede wszystkim w czterech sektorach uznanych za priorytetowe. Są nimi:

- zmniejszenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi                (tzw. gazów cieplarnianych),

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu z terytorium Polski,

- zmniejszenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego,

- zachowanie bioróżnorodności polskiej przyrody.

Od roku 1998 jednym z priorytetów w działaniach Ekofunduszu stała się również gospodarka odpadami. Fundacja wspiera najbardziej efektywne                      i nowatorskie przedsięwzięcia związane z utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów oraz z rekultywacją gleb skażonych.

Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest instytucja budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie przyrody, gdy partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja pozarządowa - nawet 80%.

Dotacje Ekofunduszu mogą uzyskać jedynie projekty, które wykażą się wysoką efektywnością określaną jako stosunek efektów ekologicznych do planowanych kosztów. Otrzymanie dofinansowania uwarunkowane jest również uzyskaniem pozytywnej oceny projektu pod kątem ekologicznym, technologicznym, ekonomicznym i organizacyjnym. Ponadto wnioskodawca musi wykazać się wiarygodnością finansowa i posiadaniem zabezpieczenia pełnego finansowania przedsięwzięcia w części nie objętej dotacją. Ekofundusz dofinansowuje przedsięwzięcia o znaczeniu regionalnym i krajowym, takie które wpływają na osiągniecie celów ekologicznych uznawanych za priorytetowe w skali międzynarodowej. Wyklucza to dofinansowanie zadań, których celem jest rozwiązywanie problemów lokalnych.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

FOGR funkcjonuje na podstawie przepisów art. 23 ustawy z dnia 3 lutego                 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami).  Jest on funduszem celowym, którego dochodami są należności i opłaty roczne wnoszone przez inwestorów z tytułu wyłączenia z produkcji urodzajnych gruntów klas I-III oraz klas IV-VI. Fundusz nie jest zasilany środkami z budżetu państwa i nie posiada osobowości prawnej. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych dzieli się na terenowy i centralny. Dysponentem funduszu terenowego od 1 stycznia 1999 roku jest samorząd województwa. Środki te nigdy do końca nie są znane, nie można ich ustalić z pewnym wyprzedzeniem, gdyż zależą od:

- ruchu inwestycyjnego w województwie;

- klasy gruntów wyłączanych;

- wartości rynkowej gruntu w danym powiecie

Środki FOGR — po odliczeniu 20% przychodów na Fundusz Centralny — przeznaczone są na ochronę i poprawę jakości gruntów rolnych przewidzianą ustawą, a w szczególności na:

- rekultywację na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły swą wartość użytkową;

- rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych;

- użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie;

- przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych, w tym zwrot kosztów zakupu sadzonek, nasion, utrzymania w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz wypłaty ewentualnych odszkodowań;

- budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji — budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

- wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych;

- wykonywanie badań płodów rolnych w strefach ochronnych, oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych;

- wykonywanie zastępcze obowiązków określonych w ustawie;

- rekultywację nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych pracowniczych ogrodów działkowych;

- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5% rocznych dochodów Funduszu.

Środki Funduszu Terenowego powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone na wykonywanie prac na obszarze tych gmin, w których powstają, dochody Funduszu oraz istnieją warunki uzyskania wzrostu produkcji rolniczej rekompensującej straty poniesione w wyniku zmniejszenia obszaru gruntów rolnych.

Przy przydzielaniu środków Funduszu terenowego właścicielom gruntów, na ich wniosek, uwzględniany jest ich udział własny w kosztach robót oraz efektywność projektowanych przedsięwzięć.

Ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pokrywa się jedynie koszty rekultywacji zdegradowanych lub zdewastowanych gruntów przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych.

Czynności dotyczące finansowej obsługi Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych prowadzone są przez Biuro Geodezji i Terenów Rolnych                      za pośrednictwem inspektorów terenowych.

Obecnie jest projekt zmiany w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.) mający przede wszystkim na celu zniesienie Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). Spowodowane jest to potrzebą racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi, zgodnie z rządowym „Programem uporządkowania i ograniczania wydatków publicznych”.

Zmiany treści ustawy są następstwem likwidacji Funduszu, ale utrzymania nadal obowiązku wnoszenia przez inwestorów należności i opłat rocznych                     z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Proponuje się, aby te należności i opłaty roczne zasilały budżet samorządu województwa i były przeznaczone na te same cele, na które były przeznaczone środki Funduszu. Dochody samorządu województwa  będą więc wydatkowane                 w danym województwie, bez możliwości ich alokacji do innych województw.

FOGR zgodnie z projektem zmiany ustawy ma przestać funkcjonować                  z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Banki

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska                   i gospodarki wodnej rozszerzają one swoja ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska (www.bosbank.pl). Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowana ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych. Na gospodarkę odpadami w banku tym można ubiegać się o kredyt w ramach linii ze środków NFOŚ i GW oraz ze współpracy z WFOŚ i GW.

W ramach linii ze środków NFOŚ i GW obecnie przedmiotem kredytowania mogą być następujące inwestycje:

- zakup, montaż urządzeń lub linii  technologicznych do odzysku odpadów,

- zakup i montaż urządzeń  lub linii technologicznych do unieszkodliwienia odpadów, w tym budowa składowisk odpadów oraz zakup i montaż urządzeń (np. kompaktory, wagi, zbiorniki wód odciekowych) lub instalacji (np. instalacja  odzysku biogazu) stanowiących wyposażenie składowisk odpadów,

- zakup urządzeń (np. pojemniki, kontenery, prasokontenery) oraz zakup i montaż urządzeń lub linii technologicznych (np. linie do sortowania odpadów, belownice, prasy) służących zbieraniu odpadów,

- zakup środków transportu odpadów,

- rekultywacja składowisk odpadów,

- rekultywacja zanieczyszczonych gruntów, w tym likwidacja nielegalnych składowisk.

Realizowane zadania mogą dotyczyć wszystkich odpadów.

We współpracy z WFOŚ i GW Województwa Mazowieckiego                           obecnie w zakresie ochrony powierzchni ziemi przedmiotem kredytowania może być:

- wspieranie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami

- budowa i rekultywacja wysypisk odpadów oraz ich wyposażenie

- realizacja przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych - w tym szpitalnych

- wspieranie przedsięwzięć związanych z odzyskiem surowców wtórnych oraz gospodarczym wykorzystaniem odpadów jako elementu regionalnego programu ekorozwoju

- wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych, mających na celu minimalizację

Przedmiot oraz warunki kredytowania można sprawdzić na stronie internetowej banku: (www.bosbank.pl).

Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy (www.worldbank.org) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (www.polisci.com).

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego ochrony środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału mogą wnieść także wiedzę menedżerską, doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych funduszy inwestycyjnych (green equity funds) na rynek finansowy ochrony środowiska, może okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. Doświadczenie                        z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciążeń środowiska 
w warunkach wzrostu gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywanie możliwości jakie dają współczesne procesy technologiczne           i wiedza menedżerską. Ich zainteresowanie nowymi spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.

Fundusze poakcesyjne

Fundusze poakcesyjne stanowią źródło dofinansowania inwestycji w Polsce, po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Należy do nich zaliczyć:

- Fundusz Spójności

- Fundusze Strukturalne:

-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)

-Europejski Fundusz Społeczny (ESF)

-Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)

-Finansowy Instrument Sterowania Rybołówstwem (FIFG)

Fundusz Spójności

Fundusz Spójności zwany też Funduszem Kohezji ma na celu wzmocnienie gospodarczej i społecznej spójności państw UE. Z funduszu tego będą dofinansowywane przedsięwzięcia o charakterze infrastrukturalnym w dziedzinie transportu i ochrony środowiska. W latach 2004 - 2006 w ramach Funduszu Spójności UE przewiduje transfer środków finansowych na sektor środowiska w wysokości ok. l,9 mld Euro. Priorytetowymi zadaniami w zakresie tego funduszu jest m.in. racjonalizacja gospodarki odpadami. Fundusz ten dofinansowuje przedsięwzięcia duże, których wartość przekracza 10 mln Euro. Przeznaczony jest wiec na inwestycje władz publicznych realizowane głównie przez średnie i duże miasta lub przez związki międzygminne, wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej.

Odbiorcami pomocy tj. beneficjentami końcowymi mogą być samorządy terytorialne tj. gminy, związki gmin oraz przedsiębiorstwa komunalne.

Dofinansowanie z tego funduszu może wynosić 80 - 85 % kosztów kwalifikowanych planowanego przedsięwzięcia.

Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Komisja Europejska, natomiast kompetencją naszego kraju jest wskazanie zadań proponowanych do dofinansowania.

Fundusze strukturalne UE

Ich zadaniem jest wsparcie procesów restrukturyzacji i modernizacji gospodarek państw członkowskich UE poprzez nakłady w tych sektorach i regionach, które wymagają interwencji, aby sprostać globalnej konkurencji.

Przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska będą finansowe głównie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF)                i Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF).

Zasoby Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego służą współfinansowaniu m.in. zadań dotyczących ochrony i poprawy stanu środowiska, które są realizowane głównie w ramach dwóch programów operacyjnych:

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – ZPORR

- Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Gospodarki"- SPO"WKG"

W ramach ZPORR działania środowiskowe zostały zawarte                                         w następujących działaniach:

- działanie 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska" (duże inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury o znaczeniu regionalnym, służące wzmacnianiu konkurencyjności regionów),

- działanie 3.1 „Infrastruktura lokalna" (małe inwestycje w zakresie ochrony środowiska o oddziaływaniu lokalnym na terenach wiejskich              i w małych miastach),

- działanie 3.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych" (inwestycje dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich, powojskowych                               i poprzemysłowych).

Dofinansowanie z ERDF wynosi:

- do 75 % kwalifikującego się kosztu inwestycji,

- do 50 % kwalifikującego się kosztu, gdy inwestycje infrastrukturalne generują znaczący zysk netto.

Ostatecznymi beneficjentami są głównie: gminy, powiaty i województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, związki międzygminne, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Gospodarki" będą realizowane zadania wspierające przedsiębiorców w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska w tym inwestycje w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi oraz inwestycje                           z wykorzystaniem Najlepszych Dostępnych Technik (Best Available Techniques -BAT). Ostatecznymi beneficjentami są: duże, małe i średnie przedsiębiorstwa. Maksymalna wysokość dofinansowania to 65%, w tym wkład UE - 67%, a wkład krajowy - 33%. Na lata 2004 - 2006 na realizację powyższych zadań przewidziano kwotę 163,8 mm Euro.

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej składa się z dwóch sekcji: z sekcji Orientacji i z sekcji Gwarancji. W ramach polityki strukturalnej UE Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej wspiera trwały rozwój obszarów wiejskich oraz dostosowywanie struktury rolnej regionów opóźnionych w rozwoju. W ramach funduszu współfinansowane są:

- inwestycje w gospodarstwach rolnych,

- pomoc dla młodych rolników i szkolenie zawodowe,

- pomoc na rzecz wcześniejszego przechodzenia na emeryturę,

- pomoce kompensacyjne dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub dla obszarów objętych uwarunkowaniami środowiskowymi,

- środki rolno-środowiskowe,

- poprawa przetwórstwa i komercjalizacji gospodarstw rolnych,

- rozwój i przetwarzanie zasobów leśnych,

- rozwój obszarów wiejskich.

Szacuje się, że łączne dofinansowanie infrastruktury sektora ekologicznego                 z funduszy UE wyniesie przed akcesją ok. 200 - 250 min EURO rocznie,                       a po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w UE ok. 400 - 590 min EURO rocznie.

Głównym beneficjentem wsparcia jest i będzie sektor publiczny czyli gminy, miasta, powiaty, związki międzygminne, przedsiębiorstwa komunalne.

# 11. monitoring

W celu monitoringu realizacji zadań przewidzianych w planie gospodarki odpadami  proponuje się wziąć pod uwagę następujące wskaźniki:

- ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym [ Mg] w tym:

-niebezpiecznych

-odpadów innych niż niebezpieczne

- sposób zagospodarowania odpadów z sektora gospodarczego [ Mg / %] w tym:

-wykorzystywane

-unieszkodliwiane

-składowane

- ilość powstających osadów ściekowych Mg

- sposób postępowania z osadami ściekowymi: [ Mg / %]

-wykorzystane  na cele przemysłowe

-na cele rolnicze

-kompostowane

-składowane (na terenie oczyszczalni)

- ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok]

- ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok]

- ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%]

- ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1mieszkańca na rok [kg/M/rok]

- ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok]

- udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%]

- ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg]

- ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym:

-tworzywa sztuczne

-papier i tektura

-szkło

- ilość odzyskanych odpadów [Mg]:

-wielkogabarytowych

-budowlanych

-niebezpiecznych

- zamkniecie składowiska odpadów komunalnych

- uruchomienie obiektów gospodarki odpadami komunalnymi:

-linie do segregacji

-kompostownie [szt./( Mg/rok)]

-linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych

-inne obiekty

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania pewnych informacji:

- pochodzących z monitoringu środowiska – informacje te powinny być opracowane przez odpowiednie służby

- pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych – badania te powinny być przeprowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania opinii społecznej np. raz na cztery lata. Mierniki społecznych efektów programu są wielkościami wolnozmiennymi.

Monitoring programu w głównej mierze powinien opierać się na systemie ewidencji odpadów na poszczególnych etapach systemu gospodarki odpadami.

Główne zadania związane z monitoringiem to:

- kontrola posesji na terenie gminy w zakresie zbierania, gromadzenia oraz przekazywania odpadów uprawnionym odbiorcom,

- kontrola przewoźników i pośredników zajmujących się gospodarka odpadami,

- kontrola wytwórców odpadów.

W celu monitoringu gospodarki odpadami na terenie gminy konieczne jest założenie bazy wytwórców odpadów oraz monitorowanie realizowanych usług                     w oparciu o informacje przekazywane elektronicznie przez przedsiębiorstwa usługowe. W tym celu konieczne jest zastosowanie oprogramowania kompatybilnego przez wytwórców odpadów, firmy usługowe oraz administracje gminną.

W oparciu o analizę powyższych wskaźników możliwa będzie ocena realizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Dzierzążnia.

Zgodnie z art. 14 ust. 13 ustawy o odpadach sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami składane jest co 2 lata radzie gminy, natomiast jego aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata - art. 14 ust.14).

# 12. Analiza oddziaływania planu na środowisko

W wyniku realizacji w sposób rzetelny zapisów zawartych w niniejszym planie nastąpi znaczna poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami.

Rezultaty w postaci pełnej ochrona środowiska gleb, wód powierzchniowych, podziemnych, powietrza atmosferycznego, flory i fauny powinna zapewnić realizacja następujących założeń gospodarki odpadami, które zostały przyjęte                  w opracowaniu:

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów, zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których wytworzeniu, w danych warunkach techniczno-ekonomicznych, nie udało się zapobiec,

- unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),

- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska składowanie odpadów, dla których, w istniejących warunkach techniczno-ekonomicznych, nie ma możliwości odzysku lub unieszkodliwiania

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie                      z założeniami planów wojewódzkiego i powiatowego opierać się będzie na rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlach i niebezpiecznych, zaplanowanej redukcji odpadów ulegających biodegradacji oraz tworzeniu zdolności produkcyjnych dla przerobu wyselekcjonowanych odpadów. Założone cele będą realizowane poprzez utworzenie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami (RZGO) w Dalanówku poprzez Ekologiczny Związek Gmin Powiatu Płońskiego. Utworzenie zakładu gospodarki odpadami o charakterze ponadlokalnym spowoduje lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz obniży jednostkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Zakład będzie skoncentrowany na maksymalny odzysk surowców wtórnych, które mogą być dalej wykorzystywane oraz na utylizację tej części odpadów, których nie będzie można zagospodarować. Wymaga to budowy linii odzysku: papieru, puszek, szkła, metali, tworzyw sztucznych, drewna, oraz stanowisk do kompostowania odpadów organicznych. Odpady balastowe których nie można zagospodarować w inny sposób niż składowanie  będą składowane na składowisku  w Dalanówku.

Składowisko w msc. Pomianowo Dzierki będzie zamknięte do 2012 r.,                         a następnie rekultywowane.

Realizacja powyższych założeń spowoduje, że ilość deponowanych na składowisku odpadów komunalnych będzie mniejsza (redukcja ilości odpadów poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki, odzysku, recyklingu etc), poza tym będą one deponowane na  nowo wybudowanym składowisku posiadającym wszelkie zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska.

# 13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Dzierzążnia powstał jako realizacja obowiązków spoczywających na organach wykonawczych gminy przewidzianych obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi                                            a w szczególności przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy                           o odpadach. Plan ten stanowi integralną część programu ochrony środowiska dla gminy Dzierzążnia.

Realizacja zapisów planu pozwoli na osiągnięcie optymalnych warunków wytwarzania, gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów w celu maksymalnej ochrony środowiska przyrodniczego.

Gminny plan gospodarki odpadami zgodnie określa aktualny stan gospodarki odpadami oraz prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Plan zawiera analizę odpadów powstających w gospodarstwach domowych, gdzie występują takie odpady jak: organiczne, tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, elementy ubraniowe, popioły i żużle oraz niebezpieczne (baterie, akumulatory, lampy jarzeniowe, przepracowane oleje i smary itp.), jak               i odpadów wytwarzanych na terenie zakładów produkcyjnych, usługowych                   i handlowych. Dokonano również analizę wytwarzania i zagospodarowania odpadów medycznych wytwarzanych przez prywatne gabinety i praktyki lekarskie oraz weterynaryjne. Szczególnie wyczerpująco opisano odpady wytwarzane w wyniku działalności rolniczej z uwagi na rolniczy charakter gminy.

Wszystkie te zagadnienia poddano analizie zgodnej z aktualnie obowiązującym prawem w Polsce, a dostosowanym do wymogów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami.

W planie opisano działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz wymieniono instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów.

Głównymi celami do osiągnięcia w gospodarce odpadami na terenie gminy Dzierzążnia są :

- współtworzenie wraz z innymi gminami z Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami                  w Dalanówku,

- sprawowanie kontroli nad odbieraniem odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców gminy,

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy,

- organizacja systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych,

- objęcie wszystkich prywatnych lecznic i gabinetów lekarskich systemem odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych,

- sprawowanie kontroli nad utylizacją odczynników chemicznych                        z laboratoriów szkół podległych gminie,

- inwentaryzacja odpadów azbestowych,

- współtworzenie punktu gromadzenia odpadów problematycznych                         i niebezpiecznych przy RZGO,

- inwentaryzacja odpadów PCB na terenie gminy oraz opracowanie programu jego likwidacji,

- zamknięcie składowiska w msc. Pomianowo-Dzierki do roku 2012                        a następnie jego rekultywacja i monitoring.

Ścisłe realizowanie powyższego planu gospodarki odpadami powinno przynieść zakładane rezultaty polegające głównie na ograniczeniu negatywnego wpływu powstających odpadów na środowisko przyrodnicze.

SPIS TABEL

Tabela 1. Charakterystyka metod unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2

Tabela 2. Porównanie jednostkowych kosztów składowania odpadów na spełniających wymogi ochrony środowiska wysypiskach	2

Tabela 3. Podział administracyjny gminy Dzierzążnia.	2

Tabela 4. Klasyfikacja odpadów komunalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) - grupa 20.	2

Tabela 5. Ilości i skład odpadów komunalnych Polsce (wg OBREM – 1998) .	2

Tabela 6. Średni skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury, w [%] – wg planu krajowego	2

Tabela 7. Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów  wiejskich	2

Tabela 8. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych [kg/M/rok] – wg planu wojewódzkiego	2

Tabela 9. Ilości odpadów zebranych w systemie selekcji workowej w I półroczu 2004	2

Tabela 10. Ilości odpadów zebranych selektywnie w I półroczu 2004 na terenie gminy w porównaniu                         z ilościami teoretycznymi wyliczonymi na podstawie wskaźników z KPGO	2

Tabela 11. Firmy zajmujące się odbiorem i zagospodarowywaniem poszczególnych odpadów problemowych	2

Tabela 12. Klasyfikacja odpadów medycznych i weterynaryjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) -                  grupa 18	2

Tabela 13. Wskaźnik ilości odpadów powstających w gabinetach lekarskich i weterynaryjnych.	2

Tabela 14. Ilości odpadów medycznych unieszkodliwianych w spalarce SPZOZ  w Płońsku.	2

Tabela 15. Ilości odpadów budowlanych	2

Tabela 16. Klasyfikacja odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) - grupa druga, podgrupa 02 01.	2

Tabela 17.  Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2014  w Polsce dla terenów wiejskich (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, (Monitor Polski nr 11, z 28 lutego 2003r.).	2

Tabela 18. Zadania przewidziane do realizacji w zakresie gospodarki odpadami z terenu gminy Dzierzążnia na lata 2004-2012	2

SPIS TABEL

Tabela 1. Charakterystyka metod unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2

Tabela 2. Porównanie jednostkowych kosztów składowania odpadów na spełniających wymogi ochrony środowiska wysypiskach	2

Tabela 3. Charakterystyka gminy Naruszewo (wg Rocznika statystycznego Województwa Mazowieckiego 2002, ) na tle województwa mazowieckiego                       i powiatu płońskiego	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Tabela 4. Podział administracyjny gminy Naruszewo .	2

Tabela 5. Klasyfikacja odpadów komunalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) - grupa 20.	2

Tabela 6. Ilości i skład odpadów komunalnych Polsce (wg OBREM – 1998) .	2

Tabela 7. Średni skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury, w [%] – wg planu krajowego	2

Tabela 8. Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych          dla obszarów  wiejskich	2

Tabela 9. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych [kg/M/rok] – wg planu wojewódzkiego	2

Tabela 10. Ilości odpadów zebranych selektywnie.	2

Tabela 11. Firmy zajmujące się odbiorem i zagospodarowywaniem poszczególnych odpadów problemowych	2

Tabela 12. Klasyfikacja odpadów medycznych i weterynaryjnych zgodnie                         z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) -  grupa 18	2

Tabela 13. Wskaźnik ilości odpadów powstających w gabinetach lekarskich               i weterynaryjnych.	2

Tabela 14. Ilości odpadów medycznych unieszkodliwianych w spalarce SPZOZ                w Płońsku.	2

Tabela 15. Ilości odpadów budowlanych	2

Tabela 16. Klasyfikacja odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) - grupa druga, podgrupa 02 01.	2

Tabela 17.  Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2014                      w Polsce dla terenów wiejskich (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, (Monitor Polski nr 11, z 28 lutego 2003r.).	2

Tabela 18. Zadania przewidziane do realizacji w zakresie gospodarki odpadami z terenu gminy Naruszewo na lata 2004-2012	2