Załącznik nr 2 do SIWZ

Rej. 7/2009

Opis techniczny i wymagania sprzętowe do

„Dostawy nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla  OSP w Starczewie Wielkim”

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Typ nadwozia | furgon towarowo – osobowy przeszklenie w części osobowej drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kąt min. 180 przystosowany do przewozu min 5 osób drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką |  |
| Wyposażenie | belka świetlna z napisem „STRAŻ” urządzenie sygnalizacyjne świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego z możliwością podawania komunikatów słownych radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową o uciągu min. 3,5t, przy czym za uciąg uważa się siłę pracy mechanizmu wyciągarki. oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie od przedziału pasażerskiego dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V. hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-76/S-47291 gniazdo elektryczne do przyczepy - znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, wg PN-83/S-76055 układ ABS, ESP elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy elektryczne regulowane i podgrzewane lusterka boczne Poduszka powietrzna dla kierowcy |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 3500 kg |  |
| Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym | Min. 1100 kg (wraz z kierowcą i pasażerami) |  |
| Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu. | minimum 3 % |  |
| Minimalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania | Nie większa niż 14 m |  |
| Silnik | Z zapłonem samoczynnym spełniający normy Euro4 Dopuszcza się brak wyposażenia w urządzenie do pomiaru zużycia paliwa |  |
| Moc silnika | Nie mniejsza niż 70 kW |  |
| . Moment obrotowy | Nie mniejszy niż 250 Nm |  |
| Skrzynia biegów | Manualna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| Napęd | Oś tylna |  |
| Układ kierowniczy | Ze wspomaganiem |  |
| Objętość przedziału ładunkowego | Nie mniej niż 4,5 m3 |  |
| Zabudowa wewnętrzna | - Konstrukcja przedziału dla załogi powinna zapewniać ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego. Powinno to być osiągnięte przez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi. - podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta antypoślizgową blachą aluminiową - zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia - półki aluminiowe lub uchwyty zapewniające miejsce na wyposażenie samochodu w: 1. zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego 2. piłę do betonu i stali, piłę do drewna, 3. motopompę pożarn. TOHATSU, 4. rozdzielacz, prądownice 5. węże tłoczne W-52 -5szt, W-75-5szt) 6. 2 węże ssawne(2,40m) 7. drabiny nasadkowej szt.3 Możliwość dostępu do przedziału sprzętowego z przedziału załogi. Stelaż na półki i pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego, np. uchwyty, powinny być wykonane z metali odpornych na korozję (np. ze stali nierdzewnej). |  |
| Wyposażenie ratowniczo-gaśnicze | Wysokociśnieniowy agregat wodny - wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar ( z płynną regulacją) - silnik czterosuwowy - rozrusznik elektryczny lub ręczny - linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym - prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego - zbiornik wody o pojemności min 200 litrów |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub „WYMAGANIAMI OGÓLNYMI i SZCZEGÓŁOWYMI DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH KG PSP – CNBOP – czerwiec 2002” z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia. Samochód musi posiadać aktualny certyfikat lub pozytywną opinię CNBOP.

Uwaga:

Prawą stronę tabeli wypełnia Dostawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku spełnienia Wymagań przez Dostawcę należy wpisać słowo „spełnia”, zaś w przypadku gdy Dostawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy wpisać swoje propozycje. Dostawca musi wpisać konkretne wartości parametrów technicznych. Należy jednak pamiętać, że propozycje Dostawcy muszą spełniać wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Dostawcę parametrów niższych niż wymaga Zamawiający oznaczać będzie nie spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego, co w konsekwencji skutkować będzie odrzuceniem oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)